贵州省都匀市广州益豚生猪生态

环保养殖建设项目(变更)

环境影响报告书

建设单位：都匀市益豚生态农业有限公司

环评单位：贵州醉风源环保科技有限公司

二〇二一年十一月

目  录

第一章 概 述	7

1.1. 项目由来	7

1.2. 环境影响评价工作过程	9

1.3. 项目特点及重点关注问题	9

1.4. 政策符合性分析	10

1.5. 报告书主要结论	18

第二章 总 则	19

2.1. 评价目的及指导思想	19

2.2. 编制依据	19

2.3. 环境影响识别及评价因子筛选	24

2.4. 环境功能区划及评价标准	25

2.5. 评价工作等级及评价范围	30

2.6. 评价时段	34

2.7. 环境保护目标	34

第三章 已批复项目回顾性分析	1

3.1. 已批复项目工程概况	1

3.2. 已批复项目生产规模及产品方案	1

3.3. 已批复项目工程组成情况	1

3.4. 已批复项目工程分析	2

3.5. 已批复项目环评批复主要内容及落实情况	5

3.6. 重大变动情况概述	8

3.7. 现存环境问题及整改措施	9

第四章 项目概况及工程分析	10

4.1. 建设项目概况	10

4.2. 公用工程	15

4.3. 平面布置合理性分析	18

4.4. 建设项目工程分析	19

第五章 环境现状调查与评价	39

5.1. 自然环境概况	39

5.2. 区域社会经济概况	44

5.3. 环境空气质量现状调查与评价	45

5.4. 地表水环境质量现状调查与评价	55

第六章 环境影响预测与评价	72

6.1. 大气环境影响预测与评价	72

6.2. 地表水环境影响预测与评价	80

6.3. 地下水环境影响预测与评价	87

6.4. 声环境影响预测与评价	93

6.5. 固体废弃物环境影响分析	97

6.6. 生态环境影响分析	100

6.7. 营运期生态环境影响预测分析	102

6.8. 土壤环境影响分析	102

第七章 环境风险评价	105

7.1. 风险识别	105

7.2. 环境风险评价的等级及范围	107

7.3. 境敏感程度目标概况	108

7.4. 源项分析	109

7.5. 风险防范措施	112

7.6. 环境风险评价结论	117

第八章 环境保护措施及其可行性论证	119

8.1. 施工期环境保护措施	119

8.2. 营运期环境保护措施	123

8.3. 环保投资估算	153

8.4. 环境影响经济损益分析	154

8.5. 污染物总量控制原则	156

8.6. 总量控制指标	157

第九章 环境管理与环境监测	158

9.1. 环境管理	158

9.2. 环境监理	159

9.3. 环境监测	163

9.4. 竣工环保验收	165

第十章 入河排污口设置论证	166

10.1. 拟建入河排污口所在水域水质、接纳污水和取水现状	166

10.2. 入河排污口设置可行性分析	168

10.3. 入河排污口设置方案、位置、排放方式	168

10.4. 入河排污口对水域水质和水功能区影响分析	169

10.5. 对水域水质影响分析	169

10.6. 入河排污口对水生生态影响分析	170

10.7. 入河排污口设置对地下水影响分析	171

10.8. 入河排污口设置的合理性分析	171

10.9. 水质保护措施及效果分析	171

10.10. 论证结论	172

第十一章 排污许可申请论证	173

11.1. 排污单位基本情况	174

11.2. 排污单位登记信息	176

11.3. 主要原辅材料及燃料	177

11.4. 产排污节点、污染物及污染治理设施	178

11.5. 大气污染物排放	184

11.6. 水污染物排放	192

11.7. 噪声排放信息	201

11.8. 固体废物排放信息	202

11.9. 环境管理要求	203

第十二章 结论与建议	208

12.1. 结论	208

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区平面布置图

附图3  贵州省生态功能区划图

附图4  环境现状监测布点图

附图5  环境保护目标分布图

附图6  项目区域水文地质图

附图7  项目分区防渗图

附图8  项目水系图

附图9  土地利用现状图

附图10 土壤侵蚀图

附图11 植被类型图

附图12 平浪镇禁养区分布图

附图13 都匀市农业发展“十三五”规划拟建规模化养殖项目分布图

附件：

附件1 委托书；

附件2 都匀市发展和改革局，《贵州省企业投资项目备案证明》项目编码：2017-522701-05-03-280603，2017.11.25；

附件3 拟选址初审意见；

附件4 《监测报告》；

附件5 土地流转合同；

附件6 《固体废物回收协议》

附件7 《有机肥赠送协议》

附件8 匀环审【2018】01号 关于《都匀市农业（畜牧业）“十三五”规划环境影响报告书》审查意见的函

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表；

附表2 项目环保措施一览表；

附表3 环保“三同时”验收一览表；

附表4 环保设施投资一览表；

附表5 施工期环境监理内容一览表。

| 厂区俯视图 | 办公生活区 |
| --- | --- |
| 污水处理区 | 猪舍 |
| 刮泥版 | 病死猪无害化处理车间 |
| 厂区雨水沟 | 应急事故池 |
| 食堂烟囱 | 有机肥处理区渗滤液收集池 |
| 有机肥发酵罐 | 有机肥厂库 |

# 概 述

## 项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。我国不仅是生猪生产大国，而且是猪肉消费大国。在我国经济持续高速发展的带动下，随着人口的增长、收入的增加，人民生活水平显著提高，人们对肉类产品的需求也随之增加。近年来，党和国家十分重视社会经济可持续发展和环境保护，重视社会主义新农村建设，并确定要鼓励发展循环农业、生态农业，并对规模养殖项目予以政策优惠、资金倾斜。

广东海大集团股份有限公司成立于 1998 年，是一家集饲料（含水产和畜禽饲料）、水产预混料、动保产品、环保健康养殖为主营业务的高科技型农牧企业集团。海大集团设立的“广东海大研究院”有博士 30 多名，硕士近 200 名，年投入研发经费超过亿元，取得具有自主知识产权的核心技术 100 多项，开发出行业领先水平的核心产品 200 多项，已成为同行业研发力量最强、科研成果最多的企业技术中心之一，被认定为“国家企业技术中心”、“国家农产品加工技术研发专业分中心”、“广东省农业科技创新中心”。是国家级“农业产业化国家重点龙头企业”、“高新技术企业”。

海大集团于 2012 年成立的“益豚猪业”，是为顺应自身发展需要，实现整合资源、发挥产业链优势，迈向下游生猪产业的重要举措。益豚猪业以“安全环保”为核心价值观，以“让老百姓吃上安全的猪肉”为使命，以“成为最有竞争力的猪肉供应商”发展愿景。至今益豚猪业在广东湖南等地已建成或在建 9 个现代化养殖基地，具备了累计年出栏 80 万头的产能。目前正筹划在“两广两湖云贵”快速发展。规划未来 5 年内，海大益豚猪业将达成累计年出栏商品猪 500 万头的产能目标。都匀市益豚生态农业有限公司（以下简称都匀益豚）是海大集团的全资子公司，由海大集团下属全资子公司“广州市益豚猪业投资有限公司”全资投资设立。为促使都匀益豚项目快速落地发展，都匀市政府高度重视，把项目作为重点的招商引资项目。2017 年 7 月都匀市人民政府与广州市益豚猪业投资有限公司签订了战略合作框架协议。都匀益豚于 2017 年 7 月公司在都匀市注册登记成立，负责都匀益豚猪业生态农业综合开发项目在都匀市境内的投资建设和生产运营。

根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》第四条中“大力发展畜业，提高规模化、集约化、标准化水平；发展高效生态养殖业”的相关要求及《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》中提出的：“大力推进生猪集约化养殖方式，扶持生猪标准化规模养殖，鼓励发展规模养猪场和养猪小区，降低养殖成本，改善养殖条件，提高生猪综合生产能力，确保居民对猪肉消费的需求，保证猪肉产品质量的安全。海大集团积极响应国家大力发展养殖业的号召，并结合企业自身情况，都匀市益豚生态农业有限公司拟在都匀市平浪镇罗雍村实施“贵州省都匀市广州益豚生猪生态环保养殖建设项目一期项目”（以下简称“本项目”），采用“公司+家庭农场”模式，实行产业链全程管理的一条龙生产经营模式（即：都匀市益豚生态农业有限公司负责饲料原料采购及加工、种苗生产、技术服务配套、肉猪回收销售环节，无育肥猪屠宰环节；家庭农场负责饲养肉猪环节，都匀市益豚生态农业有限公司以自产自销形式有计划地完成整个生产经营过程），并以保证合作养户养猪有适当利润的价格回收肉猪后销售。

贵州省都匀市广州益豚生猪生态环保养殖建设项目经都匀市发展和改革局完成备案，同意投资建设。本项目为该备案项目的一期工程，占地面积814亩（542938m2），建筑占地总面积50418m2，其中：生活办公区工程占地面积4800 m2，生产区占地面积35754m2，其他配套工程占地面积9862m2，满足负荷时基础母猪5500头，年上市商品猪苗14.5万头。项目经都匀市农业局、国土局、生态环境局和林业局已就猪场选址出具同意的意见，并于2018年完成环评审批手续（见附件），根据《黔南州生态环境局都匀分局关于对贵州省都匀市广州益豚生猪生态环保养殖项目（平浪镇罗雍村猪场）环境影响报告书的批复》，项目生产废水全部用于周边林地消纳及农灌，不外排。现企业根据项目地实际情况及生产需要，对接黔南州生态环境局，将生产废水处理达标后外排进桐水河。根据中华人民共和国生态环境部办公厅印发的《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函[2020] 688号）文件第九条：“新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。”拟对《贵州省都匀市广州益豚生猪生态环保养殖项目（平浪镇罗雍村猪场）》重新报批环境影响评价文件，即《贵州省都匀市广州益豚生猪生态环保养殖项目（平浪镇罗雍村猪场）（重大变更）》。

《根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函[2020] 688号）的有关规定，本项目属于重大变更须重新编制环境影响报告书。受都匀市益豚生态农业有限公司委托贵州醉风源环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。

在接受委托后，即成立了项目组，按《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容的和要求开展工作。评价单位将通过现场踏查和收集有关资料，对厂址所在地环境质量现状进行评价，并在工程分析的基础上，编制了本项目的环境影响报告书，得到了黔南州生态环境局及建设单位的大力支持，在此深表谢意。

## 环境影响评价工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目的环境影响评价工作程序图见下图1。

图1.2-1 环境影响评价工作程序图

## 项目特点及重点关注问题

（1）本项目环评范围不包括育肥猪的屠宰，若本项目后续增加育肥猪屠宰环节，需另行进行环境影响评价工作。

（2）本项目属于畜禽养殖类建设项目，生产过程中产生高浓度的有机废水，因此污废水的收集、处理、排放及对地表水、地下水环境的影响、排污口论证为本项目的重点。

（3）养殖场运营期会产生恶臭气体，因此恶臭气体对大气环境的影响及降低恶臭气体的措施也是本次评价重点关注的问题。

（4）运营期养猪场将产生大量的猪粪便等固体废弃物，因此固体废物的收集、无害化处理及综合利用也是本次环评关注的问题。

## 政策符合性分析

### 政策符合性分析

根据国务院颁发的《促进产业结构调整暂行规定》第四条中“大力发展畜业，提高规模化、集约化、标准化水平；发展高效生态养殖业”的相关要求。本项目为标准化、无公害生态猪养殖项目，属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”范围，项目建设符合国家产业政策。

### 规划符合性分析

1、关于加快推进山地生态畜牧业发展的意见

贵州省人民政府黔府发〔2014〕26号《关于加快推进山地生态畜牧业发展的意见》中指出：“推进畜牧业规模化和标准化生产，围绕全省100个现代高效农业示范园区建设，打造一批现代畜牧业重点县。着力抓好畜禽养殖小区建设和优势畜禽产业带布局，以乡为单位布局生产基地，以村为单位布局养殖小区，实现传统分散饲养向标准化规模养殖的全面过渡”；“至2020年80%以上的规模畜禽养殖场(小区)配套建设固体废弃物和废水储存处理设施，实施废弃物资源化利用，化学需氧量和氨氮排放量明显下降”。

建设项目位于都匀市平浪镇罗雍村，满足负荷时基础母猪5500头，年上市商品猪苗14.5万头，实现都匀市生猪养殖的专业化、标准化、规模化、产业化生产；项目产生的废水处理达标，猪粪清除采用干清粪工艺，固体废弃物采取高温好氧发酵处置等措施实现综合利用。总体而言，项目建设符合相关规划。

2、与地方经济发展符合性

为加快推进都匀市畜牧产业发展，优化畜牧产业生产结构，以都匀市益豚生态农业有限公司为龙头，建立标准化生猪规模养猪场(小区)，切实提高企业效益和增加农民收入，推进都匀市产业精准脱贫。

项目的建成将有效提高都匀市畜牧业的集约化和规模化水平，进一步推动畜牧业科技进步，对带动都匀市及周边地区农业转型升级，带动农民增收、农业增效、农村进步产生积极而深远的影响。都匀市农户主动作为、抓住机遇、积极对接，全力支持海大集团在都匀市投资发展，为海大集团创造良好投资环境，促进双方投资项目落地生根，带动农民增收致富。

由此可见，项目的建设符合都匀市地方畜牧业经济与发展规划。

3、地方畜禽养殖禁养区、限养区规划

根据《都匀市畜禽养殖禁养区划分方案（2019年调整）》，本项目区域内不涉及平浪镇的“禁养区”、“限养区”。用地属性合理。本项目与都匀市平浪镇禁养区的关系图见附图3。

本项目选址区不涉及非饮用水水源保护区、重点生态功能区和重要水体、自然与人文景观保护区、居民集中区、文化教育科研区、医疗区、工业区等人口集中地区等生态红线。本项目与生态红线关系图见附图4。

4、与《都匀市“十三五”农业规划》及其规划环评符合性分析

根据《都匀市“十三五”农业规划》中“畜牧业”规划，以生猪、肉牛、蛋禽、林下养禽为重点，因地制宜发展特色养殖，坚持“增加总量、提高质量、突出特色、择优发展”的方针，积极推进生态畜牧业的健康发展，提高标准化规模养殖水平，稳步提高畜牧业对整个农业发展的贡献率，畜牧业产值占农业总产值的比重提高到45%以上。“十三五”末，生猪实现出栏100万头，年均递增27.5%；肉牛实现出栏1.77万头，年均递增 4%；肉羊实现出栏0. 68万只，年均递增6%；禽类出栏500万羽，蛋禽总产量达到3000吨，年均递增7%。区域分布:平浪镇、墨冲镇、毛尖镇、匀东镇、归兰水族乡、小围寨办事处、沙包堡办事处、绿茵湖办事处；其中以小围寨办事处、归兰乡、沙包堡办事处、平浪镇、墨冲镇为重点、优先布局区域。

《贵州省都匀市 “十三五”农业规划环境影响报告书》于2018年3月7日取得都匀市环境保护局文件《关于对贵州省都匀市 “十三五”农业规划环境影响报告书的审查意见》，本项目位于该规划中的平浪镇畜牧养殖项目，本项目养殖废水、固废均采取了资源化处理，体现了规划审查意见中“畜禽养殖场应当采取清洁生产、循环经济模式等科学养殖技术，污染物采取综合利用方式”。严格按照规划环评提出的要求，达到建设项目环评与规划环评的联动机制。因此，本项目符合《贵州省都匀市 “十三五”农业规划环境影响报告书》及《关于对贵州省都匀市 “十三五”农业规划环境影响报告书的审查意见》的要求。

注：目前都匀市农业十四五规划仍在划定中，经与都匀市农村工作局沟通，农业十四五规划颁布前，用《都匀市“十三五”农业规划》文件。

### “三线一单”控制要求的符合性分析

1、与贵州省实施“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析：根据(黔府发〔2020〕12号) 《省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》中提出：(一)分区管控。全省共划定1332个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元762个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等生态功能区域；重点管控单元425个，主要包括经济开发区、工业园区、中心城区等经济发展程度较高的区域；一般管控单元145个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。　(二)制定生态环境准入清单。根据划分的环境管控单元特征，对每个管控单元分别提出定量和定性相结合的环境准入管控要求，形成全省生态环境准入清单。

①优先保护单元。以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设。生态保护红线原则上按禁止开发或依现行法律法规规定有条件开发区域进行管理。严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，严禁任意改变用途，严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质。

②重点管控单元。以生态修复和环境污染治理为主，加强污染物排放控制和环境风险防控，进一步提升资源利用效率。严格落实区域及重点行业污染物允许排放量。对于环境质量不达标的管控单元，落实现有各类污染源污染物排放削减计划和环境容量增容方案。

③一般管控单元。以生态环境保护与适度开发相结合为主，开发建设中应落实生态环境管控相关要求。

本项目位于一般管控单元内，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，即项目所在地现状达标，项目建成后也为达标区域。贵州省环境管控单元分类图见图2。

图2 本项目在贵州省环境管控单元分类图中的位置

- 与黔南州实施“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析

（1）根据《黔南州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，黔南州共划定171个生态环境分区管控单元。其中：优先保护单元102个，占全州国土面积的45.48%，包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区；重点管控单元57个，占全州国土面积的17.53%，包括经济开发区、工业园区、中心城区等经济发展程度较高的区域；一般管控单元 12个，占全州国土面积的36.99%，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域。主要包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。同时，按照对不同单元区域确定的开发目标或功能定位，针对其环境的自然条件、问题和环境质量目标，确定了具体环境管控或准入要求，明确了“三线一单”生态环境分区管控的机制。

（2）本项目位于一般管控单元内，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。即项目所在地现状达标，项目建成后也为达标区域，黔南州环境管控单元分类图见图3。

图3本项目在黔南州环境管控单元分类图中的位置

3、与《贵州省生态保护红线管理暂行办法》符合性分析

《贵州省生态保护红线管理暂行办法》已于2016年12月31日经贵州省人民政府印发实施。

本项目不在生态红线区域范围内，且距离划定的生态红线保护区（包括禁止开发区、 集中连片优质耕地、公益林地、生态敏感区和生态脆弱区及其他具有重要生态保护价值 的区域等）较远，不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。因此，本项目的建 设符合《贵州省生态保护红线管理暂行办法》。

根据黔府发〔2016〕32号《贵州省生态保护红线管理暂行办法》，以下简称“办法”），“办法”第三条规定：国家级风景名胜区属于禁止开发区，为生态红线保护区范围；又第十一条规定：生态保护红线区实行分级管控，依据生态系统脆弱性、敏感性和服务功能的重要程度，分为一级管控区和二级管控区。其中风景名胜区总体规划确定的核心景区为一级管控区，其他区域为二级管控区。对一级管控区，实行最严格的管控措施，禁止一切形式的开发建设活动，对于二级管控区，除有损主导生态功能的开发建设活动外，允许适度的生态旅游、基础设施建设等活动。

本项目不涉及生态敏感区，项目建设基本符合《贵州省生态保护红线管理暂行办法》的规定。

（4）与平浪镇总体规划符合性分析

根据《都匀市平浪镇镇区控制性详细规划》，本项目不属于都匀市平浪镇镇区规划区，本项目与都匀市平浪镇镇区控制性详细规划关系见附图5。

（5）与环境质量底线的符合性分析

①项目与水环境功能的相符性分析

本项目产生的废水经污水处理站处理后部分回用于道路冲洗和绿化，剩余废水处理达标后排放对桐水河影响可以接受，因此，项目的建设符合相关水环境功能的要求。

②项目与大气环境功能的相符性分析

根据《贵州省环境空气质量功能区划分》，该项目所在区域大气环境为二类区，二类功能区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。本项目属于生猪养殖项目，大气污染物排放为恶臭气体。经分析可知，本项目各类大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气功能区的要求。

③项目与声环境功能区的相符性分析

根据声环境影响预测，本项目建设后对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此本项目建设符合声环境区要求。

（6）与资源利用上线的对照分析

本项目为生猪养殖项目，在生猪养殖过程中所用的资源主要为水资源，项目营运过程中水及能源的消耗量相对较大，但通过节能及提高水循环利用率，尽可能的降低本项目的资源利用，即本项目不超出当地资源利用上线。本项目用地性质为商品林，不占用基本农田。

（6）与环境准入负面清单的对照

本项目未进入环境准入负面清单。

4、与《贵州省生态环境厅关于印发〈贵州省建设项目环境准入清单管理办法(试行)〉的通知》的符合性

贵州省生态环境厅黔环通〔2018〕303号《贵州省生态环境厅关于印发〈贵州省建设项目环境准入清单管理办法(试行)〉的通知》要求：未完成重点水污染减排任务的；未达到规定水环境质量目标的；未完成限期达标规划的；环境保护主管部门应当暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。都匀市不属于上述限制区域，本项目建设符合《贵州省建设项目环境准入清单管理办法(试行)》要求。

5、项目选址合理性分析

（1）选址符合性分析

根据GB/T18407－2001《农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求》和国务院令第643号《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析，详见表3。

表3 场址选择与《畜禽养殖业污染防治技术规范》的符合性

| 《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求 | 拟建项目的符合性 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止建设在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 选址不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 符合 |
| 禁止建设在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区 | 选址建在都匀市农村地区，不在城市和城镇居民区 | 符合 |
| 禁止建设在县级人民政府依法划定的禁养区域； | 根据《都匀市畜禽养殖禁养区划分方案（2019年调整）》，本项目不在“禁养区”、“限养区”内。 | 符合 |
| 禁止建设在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域； | 选址不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 符合 |
| 新建、改建和扩建的畜禽养殖场选址应避开以上规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在以上规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 | 选址不涉及以上规定的禁建区域 | 符合 |
| 《农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求》 | 拟建项目的符合性 | 符合性 |
| 畜禽养殖地必须选择在生态环境良好、无或不直接受工业“三废”及农业、城镇生活、医疗废物污染的生产区域。选址应参照国家相关标准的规定，避开水源防护区、风景名胜区、人口密集区等环境敏感地区，符合环境保护、兽医防疫要求，场区布局合理，生产区和生活区严格分开 | 本项目不在水源防护区、风景名胜区、人口密集区等环境敏感地区，不属于受工业“三废”及农业、城镇生活、医疗废物污染的生产区域，厂区布置合理，生产区和生活区分离 | 符合 |
| 养殖区周围500m范围内、水源上游没有对产地环境构成威胁的污染源 | 周边500m范围内无相关污染源 | 符合 |
| 养殖基地内没有饲养其他畜禽动物 | 整个红线范围内无饲养其他畜禽动物 | 符合 |
| 《畜禽规模养殖污染防治条例》要求 | 拟建项目的符合性 | 符合性 |
| 饮用水水源保护区，风景名胜区 | 不涉及 | 符合 |
| 自然保护区的核心区和缓冲区 | 不涉及 | 符合 |
| 城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 不涉及 | 符合 |
| 法律、法规规定的其他禁止养殖区域 | 不涉及 | 符合 |

建设项目位于都匀市农村地区，不属于城市和城镇居民区，周边风景名胜区、自然保护区等其他环境敏感区域；同时也不属于都匀市划定的畜禽养殖禁养区范围之内。本项目选址不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。本项目处理达标废水部分回用，其余部分通过300m管道自流排入桐水河，对桐水河的污染程度可以接受。项目在场区污水处理站东北侧设置1200m3应急池，能容纳12天事故排水，设置300m3初期雨水收集池，接纳初期雨水分批进入污水处理站处理，通过采取上述措施后，有效防止事故排水和初期雨水对桐水河的影响，项目建设对桐水河的影响是可以接受的，所以建设项目符合GB/T18407－2001《农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求》和《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号)要求。

⑵工程角度选址可行性分析

建设项目地形平缓，地层单斜，场地内无规模较大的断层通过，钻孔及地面调查亦未发现活动断层发育；场地外围无滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害存在，场地稳定性较好，同时所在地区的抗震设防烈度为6度。所属的设计地震分级为第一组，场地属于建筑抗震的一般地段，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）场地基本地震峰值加速度值为0.05g，反应谱特征周期为0.35s，适宜项目建设。

⑶环境角度分析

项目所在区域环境空气属二类区、地表水为III类、地下水III类、声环境为2类区，生态环境为生态敏感性一般区域。

根据监测资料，目前区域内大气环境、声环境均能满足相关环境功能区划标准要求，区域环境质量较好。采用先进的高温粪便发酵机处理猪粪便、尿液、饲料残渣、经无害化处理的病死猪进入粪便处理机制作有机肥，处理后的有机肥供应都匀市农村地区用于农业生产；猪舍加强通风和控制饲料中的微量元素配比，有效降低恶臭气体产生量；污水处理站通过加盖、负压抽吸和喷洒生物除臭剂等有效降低恶臭气体对周边大气环境的影响；粪便高温发酵机通过负压抽吸、车间加强通风和喷洒生物除臭剂等措施降低恶臭物质的影响。

拟建项目场地南侧水平距离约600m为老坡寨，东北侧300米为桐水河，匀府函〔2017〕35号《都匀市人民政府关于〈都匀市声环境功能区划〉、〈都匀市水环境功能区划〉、〈都匀市大气环境功能区划〉的批复》中，桐水河执行GB3838－2002《地表水环境质量标准》III类标准，能接纳处理达标的养殖废水。

综上所述，本项目选址是合理的

## 报告书主要结论

贵州省都匀市广州益豚生猪生态环保养殖项目一期项目（平浪镇罗雍村猪场）建设符合国家相关产业政策，选址符合都匀市发展规划，工程建设不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区和文物古迹等环境敏感区。建设单位只要严格遵守“三同时”管理制度，加强生产管理和环境管理，防止污染事故的发生，完成各项报建手续，严格按有关法律法规及本评价所提出的要求落实污染防治措施，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

# 总 则

## 评价目的及指导思想

### 评价目的

根据国家和地方有关法律法规、发展规划，分析项目建设是否符合国家产业政策和区域发展规划，生产工艺过程是否符合清洁生产和环境保护政策；对项目建成后可能造成的环境影响范围和程度进行预测评价；分析项目排放各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制要求；对设计拟采取的环保措施进行评价，在此基础上提出技术上可靠、针对性和可操作性强、经济和布局上合理的污染防治方案；从环境保护角度论证项目建设的可行性，为主管部门决策、工程设计和环境管理提供科学依据。

### 指导思想

（1）依据国家及地方有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规定，以预防为主、防治结合、全过程控制的现代环境管理思想和循环经济理念为指导，密切结合项目特点和所在区域的环境特征，在区域总体发展规划和环境功能区划的总原则下，以科学、求实、严谨的工作作风开展评价工作。

（2）本工程为畜禽养殖建设项目，评价过程中将始终贯彻“清洁生产”、“达标排放”和“总量控制”的原则，做到以防为主，防治结合，体现既要发展经济，又要保护环境的要求，实现可持续发展战略。

（3）评价工作以工程分析为龙头，以控制污染排放为重点，对工程建设期、生产营运期各环境要素进行分析、预测和评价，提出相应的防治措施。现状评价以监测数据为依据，预测模式选取实用可行的模式。

（4）报告书编制力求条理清楚、论据充分、重点突出、内容全面、客观地反映实际情况，评价结论科学准确，环保对策实用可行、可操作性强，从而使环评真正起到为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

## 编制依据

### 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日）；

（7）《中华人民共和国森林法》（2009年8月修订）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（9）《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月）；

（10）《中华人民共和国水法》（2016年9月）；

（11）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

（12）《中华人民共和国动物防疫法》（2008年1月1日）；

（13）《中华人民共和国文物保护法》（2017年11月4日）；

（14）《中华人民共和国农业法》（2013年1月1日）；

（15）《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日修正版）；

（16）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（17）《中华人民共和国传染病防治法》（2013年11月4日）；

（18）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）。

## 行政法规

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

（2）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院国发〔2013〕643号，2013年11月11日）；

（3）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第256号）；

（4）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令第120号）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（国务院令第284号）；

（6）《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

（7）《基本农田保护条例》（国务院令第257号）；

（8）《全国主体功能区划》（国务院国发〔2010〕46号）；

（9）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国务院发〔2005〕39号）；

（10）《中华人民共和国种畜禽管理条例》（国务院令第588号）（2011年修正本），2011年1月8日；

（11）《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2012〕2号）；

（12）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（14）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（15）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（16）《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第588号）；

（17）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日）。

### 部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日）；

（2）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展改革委第29号令，2019年10月30日）；

（3）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环境保护部，环发〔2012〕77号，2012年7月3日）；

（4）《环境影响评价公众参与办法》（环境保护部部令第4号），2019年1月1日；

（5）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》（环办〔2013〕103号，2014年1月1日实施）；

（6）《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（2017年8月29日）

（7）《国家危险废物名录（2021年版）》2020年11月25日；

（8）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环办〔2005〕152）；

（9）《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）；

（10）《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（环办水体〔2016〕99号）；

（11）《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

（12）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号，国家环保部，2010年12月30日实施）；

（13）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

（14）《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）；

（15）卫生部第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》2003年10月15日；

（16）《农业部关于印发<病死及病害动物无害化处理技术规范>的通知》（农医发〔2017〕25号，2017年7月3日）；

（17）《关于印发<畜禽养殖场（小区）环境守法导则>的通知》（环办〔2011〕89号）。

（18）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）；

（19）《入河排污口监督管理办法》（水利部令第47号）；

（20）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）。

### 地方性法规和地方政府规章

（1）《贵州省生态环境保护条例》（2019年8月1日）；

（2）《贵州省土地管理条例》（2018年11月29日）；

（3）《贵州省林地管理条例》（2019年3月29日）；

（4）《贵州省生态功能区划（修编）》（2016年5月）；

（5）《贵州省基本农田保护条例》（2010年9月17日）；

（6）《贵州省水土保持条例》（2018年11月29日）；

（7）《贵州省大气污染防治条例》（2018年11月29日）；

（8）《贵州省主体功能区规划》（黔府发〔2013〕12号）；

（9）《贵州省水污染防治条例》（2018年2月1日）；

（10）《贵州省环境噪声污染防治条例》（2018年1月1日）；

（11）《贵州省人民政府关于贵州省水功能区划有关问题的批复》（黔府函〔2015〕30号）；

（12）《贵州省人民政府关于进一步加强林地保护管理工作的通知》（黔府发〔2009〕7号）；

（13）《省人民政府关于印发贵州省水污染防治行动计划工作方案的通知》（黔府发〔2015〕39号）；

（14）《贵州省省级生态环境部门审批环境影响评价文件的建设项目目录（2021年版）》；

（15）《贵州省饮用水水源环境保护办法》（黔府发〔2018〕29号）；

（16）《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年1月）；

（17）《贵州省环境保护厅关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（黔环通〔2014〕125号）；

（18）《省人民政府关于印发贵州省土壤污染防治工作方案的通知》（黔府发〔2016〕31号；

（19）《省人民政府关于印发贵州省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（黔府发〔2014〕13号）；

（20）《省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（黔府发〔2020〕12号）；

（21）《贵州省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（黔府办发〔2016〕16号）；

（22）贵州省环境保护厅 贵州省农业委员会关于印发《贵州省畜禽养殖污染防治畜禽养殖场养殖小区规模标准》的通知（2017年7月26日）；

（23）《贵州省生态环境厅关于印发环评排污许可及如何排污口设置“三合一”行政审批改革试点工作实施方案的通知》（黔环通〔2019〕187号）；

（24）《黔南州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（黔南府发〔2020〕8号）

### 技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ612-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（10）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；

（11）《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号，2013年10月15日）；

（12）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）

（13）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南》（试行）（HJ-BAT-10）；

（14）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号）；

（15）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（16）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

（17）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）。

### 建设项目的有关技术文件

（1）都匀市发展和改革局，《贵州省企业投资项目备案通知》；

（2）都匀市益豚生态农业有限公司，《委托书》；

（3）项目土地流转合同；

（4）其他相关资料及文件。

## 环境影响识别及评价因子筛选

### 环境影响识别

根据项目建设特征，项目区域环境现状，评价识别出项目建设影响的主要环境要素见表2.3-1。

表2.3-1 工程建设对环境影响因素识别

| 影响分析 环境要素 | 有利影响 | 不利影响 | 综合影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然环境 | 地表水水文 |  | -S | -S |
|  | 地下水水文 |  | -S | -S |
|  | 地形、地貌 |  |  | +S |
| 生态环境 | 植被 | +S |  | +S |
|  | 土地利用 | +S |  | +S |
|  | 水土流失 |  | -S | -S |
| 环境质量 | 地表水水质 |  | - L | - L |
|  | 地下水水质 |  | - L | - L |
|  | 大气环境质量 |  | -M | -M |
|  | 声环境质量 |  | -S | -S |
| 社会环境 | 人民生活质量 | +M |  | +M |
|  | 就业 | +M |  | +M |

注：表中“+”、“-”分别表示有利影响和不利影响，“L、M、S”分别表示影响程度，大、中、小。

由表2.3-1可见，工程建设对环境产生不利影响环境要素主要有：地表水、地下水、环境空气、声环境、固体废物。但项目的建设对于提高畜产品市场竞争力和畜牧业综合生产能力，推进畜牧业产业化经营，有着极为重要的意义，社会效益明显。

### 评价因子筛选

根据环境影响要素的初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，所排放污染物对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素作进一步分析，筛选出本工程评价因子，详见表2-2。

表2.3-2建设项目评价因子表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 污染源因子 | 影响预测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | TSP、PM10、Pm2.5、SO2、NO2、NH3、H2S | NH3、H2S | NH3、H2S |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP | COD、NH3-N |
| 地下水 | pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群 |  | / |
| 环境噪声 | Leq | Leq | Leq |
| 固体废物 | / | 猪粪、饲料残渣、病死猪、胎盘、粪渣、医疗固废、生活垃圾等 | 猪粪、饲料残渣、病死猪、胎盘、粪渣、医疗固废、生活垃圾等 |
| 生态 | 土地利用、植被等 | 占地、植被破坏、水土流失等 | 占地、植被破坏、水土流失等 |
| 环境风险 | / | H2S、NH3、猪疫病、废水事故排放 | H2S、NH3、猪疫病、废水事故排放 |

## 环境功能区划及评价标准

### 环境功能区划

（1）大气环境功能区划

按照贵州省环境空气质量功能区划，本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）地表水环境功能区划

项目区域北侧为老山河。根据《省人民政府关于贵州省水功能区划有关问题的批复》（黔府函〔2015〕30号），项目区域桐水河水环境功能未划定。根据都匀市地表水环境功能区划方案，桐水河划分为III类；因此定为III类，水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（3）地下水环境功能区划

评价区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

评价区域为2 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2 类标准。

（5）生态功能区划

项目所处区域位于都匀市平浪镇罗雍村，在《贵州省生态功能区划》中，属于II3中部湿润亚热带喀斯特脆弱生态区。

### 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；其中特征污染物H2S、NH3参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）（居住区大气中有害物质的最高容许浓度）。

表2.4-3环境空气质量标准

| 标准名称及代号 | 污染物名称 | 日平均（mg/m3） | 小时浓度（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准 | SO2 | 0.15 | 0.50 | / |
|  | PM10 | 0.15 | / |  |
|  | Pm2.5 | 0.075 | / |  |
|  | NO2 | 0.08 | 0.2 |  |
|  | TSP | 0.300 | / |  |
| 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 | H2S | / | 0.01 | 一次最高容许浓度（居住区） |
|  | NH3 | / | 0.20 |  |

（2）地表水环境质量标准

项目污水处理站区域东北侧300m为桐水河，水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

表2.4-4地表水环境质量标准  单位：除pH外，mg/L

| 标准名称及代号 | 污染物名称 | 标准限值mg/L |
| --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 | pH | 6-9 |
|  | COD | ≤20 |
|  | BOD5 | ≤4 |
|  | NH3-N | ≤1.0 |
|  | TP | ≤0.2 |
|  | TN | ≤1.0 |

（3）地下水环境质量标准

区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.4-5地下水环境质量标准

| 标准号 | 标准名称 | 分类 | 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T14848-2017 | 《地下水质量标准》 | Ⅲ类 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
|  |  |  | 总硬度 | mg/l | ≤450 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | mg/l | ≤1000 |
|  |  |  | 硫酸盐 | mg/l | ≤250 |
|  |  |  | NH3-N | mg/l | ≤0.5 |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | mg/l | ≤1.0 |
|  |  |  | 硝酸盐 | mg/l | ≤20.0 |
|  |  |  | 氯化物 | mg/l | ≤250 |
|  |  |  | Fe | mg/l | ≤0.3 |
|  |  |  | Mn | mg/l | ≤0.1 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | CFU/100ml | ≤3.0 |

（4）声环境质量标准

评价区域为农村地区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，昼间60dB，夜间50dB。

### 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

① 施工期场区扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表2.4-4。

表2.4-6 大气污染物浓度排放标准

| 标准名称及编号 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

② 油烟废气：拟设2~4个灶眼，职工食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（中型、小型），具体标准值见表2.4-7。

表2.4-7 饮食业油烟排放标准

| 标准名称及代号 | 规模 | 基准灶头数 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 净化设施最低去除效率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) | 小型 | ≥1，＜3 | 2.0 | 60 |
|  | 中型 | ≥3， ＜6 |  | 75 |

③ 厂界臭气排放浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，恶臭污染物NH3和H2S执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表4中二级标准及无组织排放浓度标准，具体标准值见表2.4-8及2.4-9。

表2.4-8 臭气浓度排放标准

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70 |

表2.4-9 恶臭污染物标准值

| 标准名称及代号 | 指标 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013） | NH3 | 1mg/m3 | 无组织排放监控浓度 |
|  | H2S | 0.05mg/m3 |  |
|  | NH3 | 3.4kg/h | 有组织，15m排气筒排放，二级排放标准 |
|  | H2S | 0.2kg/h |  |
|  | NH3 | 30mg/m3 | 最高允许排放浓度 |
|  | H2S | 10mg/m3 |  |

本项目沼气锅炉执行GB13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》中燃气锅炉标准，具体标准值见表2.4-10。

表2.4-10《锅炉大气污染物排放标准》中燃气锅炉标准

| 污染物类型 | 标准值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 20mg/m3 |
| 二氧化硫 | 50mg/m3 |
| 氮氧化物 | 200mg/m3 |

（2）水污染物

根据2019年6月14日实施的HJ1029－2019《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》中5.2.2.1条规定：“畜禽养殖行业排污单位原则上依据GB18596确定废水主要排放口的水污染物许可排放浓度；当废水排入污水集中处理设施时，可根据排污单位与污水集中处理设施责任单位的协商值确定。地方有更严格排放标准要求的，按照地方排放标准从严确定。”

本项目主要废水污染源来自猪排泄尿液等养殖废水，污水经过处理达标外排。本项目废水排放标准总磷执行GB18596－2001《畜禽养殖业污染物排放标准》表5标准，见下表，其他指标执行GB8978－1996《污水综合排放标准》一级标准，见下表。

表2.4-.11 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表5标准

| PH (无量纲) | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | SS (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~9 | ≤150 | ≤400 | ≤8 | ≤80 | ≤200 |

表2.4-.12 GB8978－1996《污水综合排放标准》一级标准

| PH (无量纲) | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l) | 总磷 (mg/l) | 氨氮 (mg/l) | SS (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~9 | ≤20 | ≤100 | ≤0.1 | ≤15 | ≤70 |

同时，项目养殖场猪粪采用干清粪工艺，排水量需满足GB18596－2001《畜禽养殖业污染物排放标准》表4标准，见下表。

表2.4-13 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表4标准

| 种类 | 猪［m3／(百头·天)］ | 鸡［m3／(千只·天)］ | 牛［m3／(百头·天)］ |
| --- | --- | --- | --- |
| 季节 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 17 | 20 |
| 注：废水最高允许排放量的单位中，百头、千只均指存栏数。春、秋季废水最高允许排放量按冬、夏两季的平均值计算。 |

（3）噪声

营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，见表2.4-14。

表2.4-14  环境噪声排放限值

| 标准名称及代号 | 取值时间 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类 | 昼间dB(A) | 60 |
|  | 夜间dB(A) | 50 |

（4）固体废物

畜禽粪便等养殖废渣无害化处理执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6标准（见下表2.4-15）。

表2.4-15 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6标准

| 标准名称及编号 | 控制项目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
|  | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2012）经无害化处理后的好氧发酵应符合表2.4-16的限制要求。

表2.4-16 好氧发酵（高温堆肥）的卫生要求

| 标准名称及编号 | 项目 | 卫生要求 |
| --- | --- | --- |
| 《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012） | 温度与持续时间 | 人工 | 堆温≥50℃，至少持续10d 堆温≥60℃，至少持续5d |
|  |  | 机械 | 堆温≥50℃，至少持续2d |
|  | 蛔虫卵死亡率 | ≥95% |
|  | 粪大肠菌值 | ≥12-2 |
|  | 沙门氏菌 | 不得检出 |

生活垃圾等处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

病死猪尸体及胎盘的处理与处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）；

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

## 评价工作等级及评价范围

### 评价工作等级

依据建设项目污染物排放特征、周围环境的敏感程度及《环境影响评价技术导则》的规定，确定本项目评价等级的依据如下：

（1）大气环境

本项目已经建设完成，本项目主要是关注营运期。营运期大气污染物主要猪舍、有机肥处理区、污水处理区产生的H2S和NH3。

根据建设项目的工程分析及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）。采用估算模式SCREEN分别计算H2S和NH3两种特征污染物的最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。计算公式如下：

式中：Pi--第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci---采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i---第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3 。

表2.5-17评价工作等级判别依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且 D10%≥5 km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10% 或 D10%＜污染源距厂界最近距离 |

采用估算模式SCREEN 软件计算， 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形面源 | H2S | 10.0 | 0.0133 | 0.1334 | / |
| 矩形面源 | NH3 | 200.0 | 6.2249 | 3.1124 | / |
| 矩形面源 | H2S | 10.0 | 0.2698 | 2.6979 | / |
| 矩形面源 | NH3 | 200.0 | 1.5584 | 0.7792 | / |
| 点源 | H2S | 10.0 | 0.0003 | 0.0033 | / |
| 点源 | NH3 | 200.0 | 0.0248 | 0.0124 | / |

本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NH3Pmax值为3.11243333%，Cmax为6.2249μg/m³，。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3－2018）及附录A.4禽畜养殖业、小型企业和第三产业水污染物污染当量值表，建设项目地表水环境评价工作等级划分见下表

表2.5-18 禽畜养殖业、小型企业和第三产业水污染物污染当量值表

| 类型 | 污染当量值 |
| --- | --- |
| 禽畜养殖场 | 1.牛 | 0.1头 |
|  | 2.猪 | 1头 |
|  | 3.鸡.鸭等家禽 | 30羽 |
| 4.小型企业 | 0.18t污水 |
| 5.餐饮娱乐服务业 | 0.5t污水 |
| 6.医院 | 消毒 | 0.14床 |
|  |  | 2.8t污水 |
|  | 不消毒 | 0.07床 |
|  |  | 1.4t污水 |

本项目污水产生量为22662.42m3/a，经污水处理站处理达标后外排污水量为22662.42m3/a(62.09m3/d)。桐水河水域类别为III类水域，依据HJ2.3－2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》，地表水环境评价工作等级由污水量Q和水污染物当量数W确定；

本项目污水排放量Q=62.09m3/d；

本项目为猪场项目，存栏量为7822头，水污染物当量数W=7822/1=7822；

表2.5-19 地表水环境评价工作等级确定依据

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

根据上述参数计算值及判定依据，本项目地表水环境影响评价等级为“二级”

（3）地下水环境

根据HJ610－2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录，年出栏生猪5000头(其他畜禽种类折合猪的养殖规模)及以上应编制报告书，地下水环境影响评价项目类别Ⅲ类。项目不属于敏感[下游及地下水评价范围内无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区，除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区]；也不属于较敏感[下游及地下水评价范围内无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区，未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区，无分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区]。所以本项目地下水环境敏感程度为不敏感。本项目地下水评价工作等级确定依据见表2.5-20。

表2.5-20 地下水环境评价工作等级确定依据

| 类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上述判定结果，本项目地下水环境影响评价等级为“三级”。

（4）声环境

本项目营运期主要噪声源为各种生产设备运行时的噪声、猪群叫声以及人员活动生活噪声，主要发生在厂房内部。项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，受影响人口数量变化不大，评价区域为2类声环境功能区。按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，对声环境进行二级评价。

（4）生态环境

本项目选址位于都匀市平浪镇罗雍村，生态评价范围主要是项目选址范围内，兼顾周边500m范围内区域。本项目属于生态敏感性属于一般区域，场区占地面积0.54km2＜2.0km2。根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）规定，生态环境评价等级为三级评价。

表2.5-21 生态环境评价工作等级确定依据

| 依据要素 | 确定依据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 工程占地范围 | 项目总占地12m2，占地面积＜2km2 | 三级 |
| 影响区域生态敏感性 | 评价区属于一般区域 |  |

（5）环境风险评价

本项目为畜禽养殖项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评级工作等级划分要求及附录B，建设项目涉及的物质及危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，评价工作等级划分见下表。

表2.5-22评级工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“环境风险潜势初判”及附录C规定，“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I”，本项目涉及危险物质主要为沼气的收集贮存与利用，根据沼气产生量的核算，运行时沼气最大贮存量约100m3，沼气临界量10t，场内沼气最大贮存量与临界量的比值远小于1，故本工程环境风险潜势属I型，评价工作等级为简单分析。

### 评价范围

根据项目各污染物排放情况，结合场址周围环境特点，确定评价范围如下：

表2.5-23各环境要素评价范围

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境 | 桐水河：项目排水与桐水河汇合处上游500m至下游5000米 |
| 2 | 地下水 | 以项目为中心的水地质单元≤6km2内的区域 |
| 3 | 环境空气 | 以育肥房、污水处理站包络线为中心，边长5km×5km的矩形 |
| 4 | 声环境 | 以育肥房、污水处理站包络线外延200m范围 |
| 5 | 生态环境 | 以育肥房、污水处理站包络线外延500m，评价范围面积4.36km2 |
| 6 | 土壤环境 | 以占地红线外延50m范围 |
| 7 | 风险评价 | 事故排放口至事故排污口下游5000m，以沼气柜为中心，3000m为半径的圆形范围 |

## 评价时段

本项目环境影响评价按施工期和营运期进行。

## 环境保护目标

本项目选址位于都匀市平浪镇罗雍村老坡寨，环境保护目标见表2.6-24。

表2.6-24  环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 达到的标准或要求 | 本报告情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 方位与距离 | 基本情况 |  |  |
| 大气环境 | 老坡寨 | S、600~800m | 40户130人 | 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级 | 距离约为400m |
|  | 摆井（摆省村居民点） | SW、1000~1200m | 40户130人 |  | 名称应为摆省村居民点，距离约为1500~1600m |
|  | 坡秧寨（拉布秧、拉布绕居民点） | SW、1100~1300m | 30户100人 |  | 名称应为拉布秧、拉布绕居民点 |
|  | 杨家寨 | SW、1000~1200m | 40户130人 |  | 距离约为2500m |
|  | 卡鲁村 | NW、1600~1800m | 120户31人 |  | 无变化 |
|  | 龙下爬 | N、1800~2000m | 10户40人 |  | 未找到 |
|  | 老山 | NW、2300~2500m | 30户100人 |  | 距离约为5000m |
|  | 大堡 | SE、2300~2500m | 60户250人 |  | 距离约为2650m |
|  | 狗场 | SE、2300~2500m | 60户250人 |  | 距离约为2400m |
|  | 草米寨 | SE、2300~2500m | 40户130人 |  | 距离约为2350m |
| 声环境 | 建设项目厂界 | 厂边界外200m | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 无变化 |
| 地下水 | 项目周边地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | 无变化 |
| 地表水 | 老山河（桐水河） | N、300m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | 名称为桐水河，最近距离项目污水处理站东北侧250m |
| 生态环境 | 周边500m范围内土壤、植被等 |

# 已批复项目回顾性分析

《贵州省都匀市广州益豚生猪生态环保养殖项目一期项目（平浪镇罗雍村猪场）环境影响报告书》（以下简称“原环评”），黔南州生态环境局于2018年6月15日予以批复，批复文号：黔南环审〔2018〕37号，批复文件详见附件。批复至今，项目已基本完成部分工程建设。

## 已批复项目工程概况

项目名称：贵州省都匀市广州益豚生猪生态环保养殖项目一期项目（平浪镇罗雍村猪场）

项目性质：新建

建设地点：本项目位于贵州省都匀市平浪镇罗雍村老坡寨以北。

## 已批复项目生产规模及产品方案

生产规模：年出栏14.5万头商品仔猪。

产品方案：项目常年存栏种猪数为7822头（其中基础母猪5500头，种公猪74头），每年年出栏商品猪14.5万头，经过折算后，项目年成年猪总存栏量为7822头（以成年猪计）。

## 已批复项目工程组成情况

表3.3-1   已批复项目工程组成一览表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 隔离舍 | 1栋，占地面积共1417.61 m2 | 含洗猪房、高压冲洗房、储物房、出猪区等 |
|  |  | 后备舍 | 1栋，占地面积共2851.94 m2 |  |
|  |  | 配怀舍+分娩舍 | 各2栋，占地面积共26162.1 m2 |  |
|  |  | 保育舍 | 1栋，占地面积共1742.15 m2 |  |
|  |  | 出猪间 | 1栋，占地面积共1581.34 m2 |  |
|  |  | 医务室 | 1间80m2 | 主要用于区域疫苗注射等工程，仅配套注射疫苗设备，内设医疗废物暂存间和废弃消毒液暂存间。 |
| 2 | 配套工程 | 办公室 | 1 栋，占地面积3192.27m2 | / |
|  |  | 宿舍楼 | 3 栋，占地面积1606.15m2 | / |
|  |  | 饲料仓库 | 1 个，960m2 | / |
|  |  | 门卫室 | 1 间， 50m2 | / |
|  |  | 蓄水池 | 1 个， 476m2 | / |
|  |  | 配电发电房 | 1 间，255m2 | / |
|  |  | 场内主道路 | 约4000m | / |
|  |  | 砖砌围墙 | 约3000m | / |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 建蓄水池+供水管道 |  |
|  |  | 排水 | 全部综合利用 | / |
|  |  | 供电 | 10kv发电、配电房 | / |
|  |  | 供热 | 分娩猪舍仔猪保温箱内采用沼气水暖保温或红外灯或电热垫局部采暖；保育猪舍采用沼气水暖保温或红外灯局部供暖方式；职工生活所需热水由水暖炉提供。 | / |
| 4 | 环保工程 | 油烟净化装置 | 风量8000m3/h，净化效率75%，1套 |
|  |  | 污水沟、污水处理站废气处理措施 | 污水沟、污水处理站产生废气处采用加盖密封处理 |
|  |  | 污水处理区 | 占地4500m2，采用“厌氧发酵+缺氧池/接触氧化+混凝沉淀+三级生物氧化塘”+贮水池的处理工艺，日处理200m3，上方设置100m3的沼气罐（配套脱硫设施），具备防渗能力 |
|  |  | 事故污水池 | 容积600m3，最不利情况下能满足10天的污水量，具备防渗能力 |
|  |  | 有机肥处理区渗滤液集水沟 | 有机肥处理区外沿设置渗滤液收集暗沟 |
|  |  | 减振、隔声等 | 减振设施、围墙隔声、绿化降噪等 |
|  |  | 生活垃圾池 | 1个，面积5m2，具备防渗能力 |
|  |  | 废弃消毒液 | 废弃消毒液暂存间（10m3），位于医务室内，具备防渗能力 |
|  |  | 医疗废物 | 医疗固废暂存间（10m3），位于医务室内，具备防渗能力 |
|  |  | 猪粪、污泥等 | 有机肥处理区1个（占地2210m2），位于项目区东侧，具备防渗能力； |
|  |  | 病死猪、胎盘处理区等 | 占地面积500m2，按照重点防渗区进行防渗处理。 |
|  |  | 绿化面积 | 135735m2 |

## 已批复项目工程分析

已批复项目工艺流程及产污节点分析

图3.4-1 工艺流程图及产污节点图

### 已批复项目污染治理措施及达标分析

一、废水治理措施

项目环评报告提出厂区雨污分流。雨水通过雨水沟收集就近排入场区外地表水体。

项目污、废水主要为猪舍冲洗废水、猪尿（含一定量的猪粪便）、员工生活污水，进入污水处理站废水总量：22662.42m3/a，此外还有随污水进入污水处理站的猪粪 2816.34 t/a。

污、废水全部经污水收集系统排入自建污水处理站处理，其中职工食堂污水进入污水处理站前先经隔油池处理；猪舍内收集的废水进入污水处理站的厌氧反应器之前应先进行固液（干湿）分离，固体粪渣运至有机肥处理区堆肥；废水进入污水处理站（处理规模200m3/d，处理工艺：“水解酸化池+一级AmOn+二级AO+MBR+絮凝沉淀”）处理达标后排入贮水池，最终全部回用于厂区猪舍冲洗、环境绿化和农灌，不外排。

二、废气治理措施

本项目营运期主要的大气污染物为恶臭气体（NH3、H2S）、食堂油烟。

恶臭气体主要来源于猪舍、有机肥处理区、污水处理站等。通过采取合理设计、加强管理、及时清粪、清洗猪舍、猪饲料中添加EM制剂等措施减少恶臭气体的产生，在采取措施后，场界NH3、H2S浓度均能满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）中表4中无组织排放监控浓度标准限值要求；对大气环境及周边敏感点均影响较小。

本项目设置1台无害化降解处理机对厂区内病死猪尸体以及母猪分娩物进行无害化处理，降解机的工作原理为：采用高温生物发酵技术原理，利用设备产生的连续24小时的高温环境实现灭活病原体，利用芽孢杆菌分解的脂肪酶、蛋白质酶降解有机物的特性，实现动物尸体无害化降解处理。臭气排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）排放要求，其余恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界二级标准要求。

有机肥处理区的臭气经有机肥发酵罐设备自带除臭系统净化处理达标后，NH3、H2S浓度均能满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表4中二级标准，经15m排气筒排放。

食堂油烟经油烟净化器处理后，达《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准限值要求，经专用烟道引至楼顶排放。

三、噪声治理措施

项目环评报告提出对于各生产设备应尽量选用低噪音设备， 合理广区布置。设备安装时采用减振措施， 保持设备运转正常。 对强噪音设备均进行隔音措施，加强厂区绿化。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

本次验收的针对机械设备，采取隔声、降噪、减振措施，因此，验收期间项目噪声污染防治措施基本符合环评及批复提出的要求。

四、固废治理措施

本次验收产生的固废主要为：

①生产固废包括猪粪、污泥和饲料残渣等，猪粪、污泥和饲料残渣运至厂区有机肥处理区加工有机肥，交由平浪镇人民政府作为生物肥使用，平浪镇农业耕种区同本项目运输距离较短，需求量大于本项目产生的生物肥量，因此本项目堆肥后的粪便对环境无影响，可实现综合利用。

②危险废物主要为病死猪、胎盘及少量医疗固废，病死猪、胎盘经项目无害化降解处理机处理后运至有机肥处理区生产有机肥；废弃消毒液、废弃疫苗瓶、少量针头、针管及棉纱等医疗固废经分类收集后，暂存于医疗暂存间，定期交由黔南州下寨医疗废物处置中心处置。

③员工生活垃圾经垃圾桶收集后，定期清运至都匀市生活垃圾填埋场处理。

本次验收期间，医疗废物暂存于医疗危废暂存间内，定期委托黔南州下寨医疗废物处置中心处置。

因此，本次验收的生产车间产生的固废均符合环评及批复提出的要求。

五、风险防范措施

厂区设有1座1200m3的应急事故水池，2020年11月企业正在编制制定了突发环境事件应急预案。

## 已批复项目环评批复主要内容及落实情况

已批复项目环评批复主要内容及落实情况详见下表。

表3.5-2   环评批复主要内容及落实情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 环保设施 | 数量 | 验收标准 | 实际建设情况 | 与环评对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍、污水处理站 | 恶臭污染物NH3和H2S | 经采取治理措施后无组织排放，并以猪舍、污水处理站为边界设置500m卫生防护距离 | 1套 | 恶臭污染物NH3和H2S执行《贵州环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）中无组织排放浓度标准 | 猪舍、污水处理站定期喷洒除臭剂、安装换气扇，加强通风。 | 与环评一致 |
|  | 有机肥处理区 | 粉尘、恶臭污染物NH3和H2S | 臭气经自带冷凝除臭净化处理；粉尘经布袋除尘器及各个产尘源安装通风管等设备处理后，经15m排气筒排放 | 1套 | 恶臭污染物NH3和H2S执行《贵州环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表4中二级排放标准 | 设置2台CompoS 堆肥反应器，发酵过程中尾气经设备自带生物除臭塔处理达标后，经15m排气筒排放。 | 生物除臭塔+15m排气筒 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 专用烟道排放 | 1套 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18438-2001） | 设置1台油烟净化器处理后，经专用烟道楼顶排放。 | 与环评一致 |
|  | 沼气锅炉燃烧废气 | NO2、SO2 | 设置沼气柜100m3及净化设施（脱水、脱硫设施一套），废气设置高度10m的排气筒自然排放。 | 1套 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉标准 | 未建设 | 未建设 |
| 废水 | 生活废水、食堂废水、初期雨水 | COD、SS、NH3-N、TP、LAS、动植物油 | 食堂餐饮废水经隔油池预处理后与生活废水一起进入化粪池预处理，后排放厂区污水处理站处理达标后排入贮水池 | 隔油池1个，化粪池1个 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） | 经隔油池预处理后，进入化粪池处理后，排入厂区污水处理站处理后，回用于猪舍冲洗水和农灌。 | 贮水池容积为10000m3 |
|  | 猪尿、猪舍冲洗废水 | NH3-N | 经厂区污水处理站处理达标后排入贮水池 | / |  | 经厂区污水处理站处理后，全部回用，不外排。 | 与环评一致 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局，并合理布置，并采取相应的隔声降噪措施 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准[昼间噪声值60dB(A)，夜间噪声值50dB(A)] | 合理布置，加强厂区绿化 | 与环评一致 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，由当地环卫部门负责处置 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及2013修改单） | 经垃圾桶集中收集后，定期清运至环卫部门指定位置。 | 与环评一致 |
|  | 生产过程 | 猪粪、饲料残渣、污泥、病死猪尸体及胎盘处理残渣、医疗固废 | 分类收集后送有机肥处理区处理后制成有机肥赠与平浪镇农业种植使用；危废设置危废暂存间暂存，定期交由黔南州下寨医疗废物处置中心处置。 | 设置1危废暂存间 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改 | 设置医疗危废暂存间1间 | 与环评一致 |
| 环境风险 | 设置1座应急事故池600m3 | 已建 | 实际为1座，容积为5000m3 |
| 绿化 | 加强厂区绿化，种植树木、花草 | / | 与环评一致 |
| 排污口规范化 | 1个事故排放口、设置环保标志牌、流量计等 | 已设置 | 与环评一致 |
| 环境管理 | 专职人员 | 已设置 | 与环评一致 |
| 大气环境防护距离及卫生防护距离 | 本项目不需设置大气环境防护距离，以猪舍、有机肥处理区、污水处理站为边界设置500m卫生防护距离。 | 污水处理站、有机肥处理区向左偏移160m，因环评设置500m范围无居民点，实际建成后的污水处理站、有机肥处理区500m范围也无居民点，未导致卫生防护距离变化 | 与环评一致 |

## 重大变动情况概述

### 建设内容及工程组成变动情况

变更前：废水进入污水处理站（处理规模200m3/d，处理工艺：“厌氧发酵+缺氧池/接触氧化+混凝沉淀+三级生物氧化塘”）处理达标后排入贮水池，最终全部回用于厂区猪舍冲洗、环境绿化和农灌。

变更后：本项目主要废水污染源来自猪排泄尿液等养殖废水，处理工艺：水解酸化池+一级AmOn+二级AO+MBR+絮凝沉淀，污水经过处理达标部分回用冲洗猪舍，其余部分外排至桐水河。本项目废水排放标准总磷执行GB18596－2001《畜禽养殖业污染物排放标准》表5标准其他指标执行GB8978－1996《污水综合排放标准》一级标准

变更后与已批复项目污染治理措施变化情况详见表3.6-4。

表3.6-4   本项目污染治理措施与原环评方案对比一览表

| 污染源 | 污染治理措施 |
| --- | --- |
|  | 本项目（变更后） | 已批复项目 | 变化情况 |
| 废水 | 新建污水处理站，设计处理能力为200m3/d，污水工艺：厌氧发酵+缺氧池/接触氧化+混凝沉淀+三级生物氧化塘，本项目废水排放标准总磷执行GB18596－2001《畜禽养殖业污染物排放标准》表5标准其他指标执行GB8978－1996《污水综合排放标准》一级标准后，污水经过处理达标部分回用冲洗猪舍，其余部分外排至桐水河。 | 新建污水处理站，工艺为：“水解酸化池+一级AmOn+二级AO+MBR+絮凝沉淀”），设计处理能力为200m3/d，出水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）要求后，用于灌溉周边农田或回用于冲洗猪舍，不外排地表水体 | 由原来农灌变为外排猪舍。 |
| 噪声 | 减震、隔音、消声等措施 | 减震、隔音、消声等措施 | 不变 |
| 废气 | 无组织恶臭 | 及时清理粪污，并加强通风，加强厂区绿化 | 及时清理粪污，并加强通风，加强厂区绿化 | 不变 |
|  | 有组织恶臭 | 污水站恶臭密闭收集至活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放 | 污水站恶臭密闭收集至活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放 | 不变 |
|  | 食堂油烟 | 油烟收集及净化设施处理后，经独立排气筒高于楼顶高空排放 | 油烟收集及净化设施处理后，经独立排气筒高于楼顶高空排放 | 不变 |
| 固体废物 | 猪舍固废 | 设置有机肥处理区，猪粪、饲料残渣、沼渣、污泥运至厂区有机肥处理区（集粪池、发酵槽）堆肥。集粪池、发酵槽加棚遮挡 | 设置有机肥处理区，猪粪、饲料残渣、沼渣、污泥运至厂区有机肥处理区（集粪池、发酵槽）堆肥。集粪池、发酵槽加棚遮挡 | 有机肥发酵采用的先进的发酵罐，发酵工程为全密闭的罐体，发酵过程中无粉尘产生，故实际建设未设置布袋除尘器。 |
|  | 病死猪尸体、胎盘消化池 | 无害化降解处理机处理后运至有机肥处理区处理 | 无害化降解处理机处理后运至有机肥处理区处理 | 不变 |
|  | 医疗垃圾 | 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 | 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 | 不变化 |
|  | 食堂泔水 | 全部由专业人士统一收集处理 | 全部由专业人士统一收集处理。 | 不变 |
|  | 生活垃圾 | 当地环卫部门处置 | 当地环卫部门处置 | 不变 |

## 现存环境问题及整改措施

### 现存环境问题

1、灌溉池未采取防渗措施；危废暂存间只进行地面硬化，未按要求进行防渗处理；厂区道路未完全硬化。

2、现存问题：污水站密闭，未建设恶臭气体收集处置设施。

### 整改措施

1、灌溉池、危废暂存间按照重点防渗区进行防渗，防渗层的设置必须达到“人工衬层的材料渗透系数≤12-10cm/s的要求”；未硬化的厂区道路进行路面硬化。

2、污水处理站增设恶臭气体收集、处理设施，恶臭气体经收集后经活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放。

3、建设污水管网，按照规范设施入河排污口。

# 项目概况及工程分析

## 建设项目概况

### 基本情况

项目名称：贵州省都匀市广州益豚生猪生态环保养殖项目()；

建设性质：新建（重新报批）；

建设地址：贵州省都匀市平浪镇罗雍村老坡寨；

建设单位：都匀市益豚生态农业有限公司；

项目建设总投资：13000万元；

建设规模：年出栏14.5万头商品仔猪；

劳动定员及工作制度：劳动定员60人，其中管理及技术人员10人，生产人员70人，全年工作365天，采用三班制，每班工作8小时；

建设工期：2个月。

### 建设规模及产品方案

建设规模：规划占地面积814亩（542938m2），建筑占地总面积50418m2，其中：生活办公区工程占地面积4800 m2，生产区占地面积35754m2，其他配套工程占地面积9862m2，满足负荷时基础母猪5500头，年上市商品猪苗14.5万头。项目年成年猪总存栏量为7822头（以成年猪计），（其中基础母猪5500头、后备母猪398头、种公猪74头、后备公猪12头、哺育仔猪8384头、保育仔猪805头）。

为利于发展当地农业产业化建设，罗雍村村民委员会与都匀市益豚生态农业有限公司经友好协商，同意将贵州省都匀市平浪镇罗雍村老坡寨以北土地流转给水都匀市益豚生态农业有限公司。厂区规划总占地面积实际丈量814亩（542938m2）。

项目主要内容为：主要包括土地平整、基础开挖、建厂房及附属设施、办公楼、宿舍楼、污水处理站、有机肥处理区等内容。

产品方案：拟建项目建成后，主要是从其他地区的种猪场拉来种猪，配种、怀孕、分娩，然后21天后90%的仔猪投到养户处饲养，10%仔猪进保育舍保育21天后再投放养户。仔猪不外运，仅供给都匀市内农户饲养。母猪又回到配种舍配种进行下一个轮合。仔猪销售给农户养肥养大后，项目将其收回，集中送至集团公司的另外肉猪销售点进行加工销售。整个过程项目只负责产销仔猪和收回育肥猪，同时提供农户购买仔猪育肥过程中的病猪防疫技术和相关治疗药物，中间不进行仔猪的育肥。养户分布范围为以猪场为中心，半径50km范围内农户。下放养户的仔猪育肥后，由都匀市益豚生态农业有限公司收回直接上市，不再回收至猪场暂养。

项目常年存栏种猪数为5574头（其中母猪5500头，公猪74头）。猪仔哺乳期按21天（3周）计，保育期按21天（3周）计。

①基础母猪数=5500头

②后备母猪数=基础母猪数×年更新率×后备猪周转周数×后备猪引种周数/后备猪利用率/52=5500×50%×1×6/0.8/52=398头

③种公猪数=5500×1/75=74头

④后备公猪数=种公猪数×年更新率×后备猪周转周数/年引种次数/后备猪利用率/52=74×50%×1/4/0.8=12头

⑤哺乳仔猪头数=（基础母猪数×年产胎次×每胎产活仔数×哺乳成活率×哺乳天数）/365=(5500×2.4×11.5×0.96×21)/365 =8384头

⑥保育仔猪数=（基础母猪数×年产胎次×每胎产活仔数×哺乳成活率×保育成活率×保育天数）×0.1/365

=(5500×2.4×11.5×0.96×0.96×21) ×0.1/365 =805头

《畜禽养殖业污染物排放标准》对猪的存栏数要求就是体重在25kg以上的猪的数量，畜牧上一只小猪大约5kg，则5只小猪体重等于一只成年猪的体重，即5头小猪折成1头成年猪，则项目年存栏量=基础母猪数+后备母猪数+公猪数+后备公猪数+（哺乳仔猪数+保育仔猪数）/5=5500+398+74+12+（8384+805）/5头=7822头

商品仔猪年出栏量总数=基础母猪数×年产胎次×每胎产活仔数×哺乳成活率×0.9+基础母猪数×年产胎次×每胎产活仔数×哺乳成活率×0.1×保育成活率=5500×2.4×11.5×0.96×0.9+5500×2.4×11.5×0.96×0.1×0.96=145145 头，该数据为理论计算数据，所拟定的生产技术指标基本合理。

综上所述，项目常年存栏种猪数为7822头（其中基础母猪5500头，种公猪74头），每年年出栏商品猪14.5万头，经过折算后，项目年成年猪总存栏量为7822头（以成年猪计）。项目产品方案及生产规模如下表。

表4.1-1 产品方案及生产规模一览表

| 序号 | 产品名称 | 规模 | 年存栏量（以成年猪计算） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年出栏（万头/年） | 商品仔猪 | 14.5 | 7822头 |
| 2 | 存栏（头/年） | 仔猪 | 哺育仔猪 | 8384 | 9189 |  |
|  |  |  | 保育仔猪 | 805 |  |  |
|  |  | 种猪 | 基础母猪 | 妊娠母猪 | 4620 | 5500 | 5984 |  |
|  |  |  |  | 分娩母猪 | 880 |  |  |  |
|  |  |  | 种公猪 | 74 |  |  |
|  |  |  | 后备母猪 | 398 |  |  |
|  |  |  | 后备公猪 | 12 |  |  |

拟建项目满足负荷时基础母猪5500头，年上市商品猪苗14.5万头。厂区总占地面积814亩（542938m2），建筑总占地面积50418m2。主要由猪舍、办公生活区、污水处理系统等组成。

项目主要经济指标见表4.1-2。建设项目组成一览表见表4.1-3。

表4.1-2  建设项目主要经济技术指标

| 序号 | 名称 | 面积 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占地面积 | 814 | 亩 | 占地类型主要为山地、林地、草地、耕地等 |
| 2 | 建筑总占地 | 50418 | m2 | / |
|  | 生活办公区占地面积 | 4800 | m2 | 办公室、宿舍楼 |
|  | 生产区占地面积 | 35754 | m2 | 隔离舍、公猪舍、配怀舍、分娩舍、保育舍、后备舍、洗猪房、高压冲洗房、出猪区等 |
|  | 其他配套工程占地 | 9862 | m2 | 饲料仓库、门卫室、水塔、配电发电间、配套间、道路、围墙、污水处理区、有机肥处理区等 |
| 3 | 绿化率 | 25 | % | 绿化面积135735m2 |

表4.1-3 项目主要建设内容一览表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 隔离舍 | 1栋，占地面积共1417.61 m2 | 含洗猪房、高压冲洗房、储物房、出猪区等 |
|  |  | 后备舍 | 1栋，占地面积共2851.94 m2 |  |
|  |  | 配怀舍+分娩舍 | 各2栋，占地面积共26162.1 m2 |  |
|  |  | 保育舍 | 1栋，占地面积共1742.15 m2 |  |
|  |  | 出猪间 | 1栋，占地面积共1581.34 m2 |  |
|  |  | 医务室 | 1间80m2 | 主要用于区域疫苗注射等工程，仅配套注射疫苗设备，内设医疗废物暂存间和废弃消毒液暂存间。 |
| 2 | 配套工程 | 办公室 | 1 栋，占地面积3192.27m2 | / |
|  |  | 宿舍楼 | 3 栋，占地面积1606.15m2 | / |
|  |  | 饲料仓库 | 1 个，960m2 | / |
|  |  | 门卫室 | 1 间， 50m2 | / |
|  |  | 蓄水池 | 1 个， 476m2 | / |
|  |  | 配电发电房 | 1 间，255m2 | / |
|  |  | 场内主道路 | 约4000m | / |
|  |  | 砖砌围墙 | 约3000m | / |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 建蓄水池+供水管道 |  |
|  |  | 排水 | 全部综合利用 |  |
|  |  | 供电 | 10kv发电、配电房 |  |
|  |  | 供热 | 分娩猪舍仔猪保温箱内采用沼气水暖保温或红外灯或电热垫局部采暖；保育猪舍采用沼气水暖保温或红外灯局部供暖方式；职工生活所需热水由水暖炉提供。 |  |
| 4 | 环保工程 | 油烟净化装置 | 风量8000m3/h，净化效率75%，1套 |
|  |  | 污水沟、污水处理站废气处理措施 | 污水沟、污水处理站产生废气处采用加盖密封处理 |
|  |  | 污水处理区 | 占地4500m2，采用“水解酸化池+一级AmOn+二级AO+MBR+絮凝沉淀”+贮水池的处理工艺，日处理200m3，上方设置100m3的沼气罐（配套脱硫设施），具备防渗能力 |
|  |  | 事故污水池 | 容积600m3，最不利情况下能满足10天的污水量，具备防渗能力 |
|  |  | 有机肥处理区渗滤液集水沟 | 有机肥处理区外沿设置渗滤液收集暗沟 |
|  |  | 减振、隔声等 | 减振设施、围墙隔声、绿化降噪等 |
|  |  | 生活垃圾池 | 1个，面积5m2，具备防渗能力 |
|  |  | 废弃消毒液 | 废弃消毒液暂存间（10m3），位于医务室内，具备防渗能力 |
|  |  | 医疗废物 | 医疗固废暂存间（10m3），位于医务室内，具备防渗能力 |
|  |  | 猪粪、污泥等 | 有机肥处理区1个（占地2210m2），位于项目区东侧，具备防渗能力； |
|  |  | 病死猪、胎盘处理区等 | 占地面积300m2，按照重点防渗区进行防渗处理。 |
|  |  | 绿化面积 | 135735m2 |

### 主要物料消及物料平衡

本项目饲料为外购，项目不在场区内进行饲料加工，场区内设饲料存储仓库。

本项目主要原、辅材料使用量见表4.1-4，饲料消耗量，见表4.1-5。

表4.1-4 项目主要原辅材料和能源消耗一览表

| 序号 | 原耗料 | 年耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | 6743.38 | t/a | 饲料外购，全部饲料均安全合格，项目不进行饲料加工 |
| 2 | 电 | 14 | 万度/a | 都匀市供电管网 |
| 3 | 新鲜水 | 38744.5 | m3/a | 厂区外地下水 |
| 4 | 除臭剂 （EM菌液） | 用量根据生产需要定 | t/a | / |
| 5 | 消毒液 |  | t/a | 主要成分包括菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2 酫溶液）。 |

表4.1-5 项目养殖场饲料消耗情况一览表

| 序号 | 种类 | 数量（头） | 每头每天消耗 饲料（kg） | 年消耗饲料（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种公猪 | 74 | 3.2 | 86.432 |
| 2 | 后备公猪 | 12 | 2.7 | 11.826 |
| 3 | 后备母猪 | 398 | 2.7 | 392.229 |
| 4 | 基础母猪 | 妊娠母猪 | 4620 | 2.5 | 4215.75 |
| 5 |  | 分娩母猪 | 880 | 5.5 | 1766.6 |
| 6 | 仔猪 | 哺育仔猪 | 8384 | 0.05 | 153.008 |
| 7 |  | 保育仔猪 | 805 | 0.4 | 117.53 |
| 合计 | 15173 | 17.05 | 6743.38 |

### 劳动定员及工作制度

本项目建成投产后，劳动定员60人，员工均在厂内住宿，员工食堂每天供应三餐。工作制度为三班制，每班工作8h，全年生产365天。

### 主要生产设备

本项目主要生产设备见表4.1-6。

表4.1-6  本项目主要配套设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、养殖设备 |
| 1 | 公猪栏（带饲槽） | 套 | 88 | / |
| 2 | 待配母猪栏（带饲槽） | 套 | 660 | / |
| 3 | 妊娠母猪栏（带饲槽） | 套 | 910 | / |
| 4 | 产仔栏 | 个 | 1980 | / |
| 5 | 仔猪保温箱 | 个 | 1980 | 保温箱用沼气供热 |
| 6 | 仔猪培育栏 | 个 | 1980 | / |
| 7 | 鸭嘴式饮水器 | 个 | 13420 | / |
| 8 | 料车 | 辆 | 495 | / |
| 9 | 粪车 | 辆 | 495 | / |
| 10 | 仔猪转运机 | 辆 | 110 | / |
| 11 | 高压冲洗机 | 个 | 2 | / |
| 12 | 喷雾消毒装置 | 套 | 2 | / |
| 二、其他配套设备 |
| 13 | 磅秤 | 个 | 2 | / |
| 14 | 污水泵 | 台 | 2 | / |
| 15 | 变配电设备 | 套 | 2 | / |
| 16 | 供水设备 | 套 | 2 | / |
| 18 | 污水处理设备 | 套 | 1 | / |
| 19 | 有机肥发酵罐 | 套 | 2 | / |
| 20 | 无害化降解处理机 | 台 | 1 | / |
| 19 | 沼气锅炉 | 台 | 1 | 2t/h，采用沼气能源，不足部分采用液化石油气 |

## 公用工程

### 给排水设计

1、 给水

（1）水源

水源：本项目厂区生产、生活用水来源于的地下水抽取输送工程。都匀市益豚生态农业有限公司计划投资建设抽取厂区外地下水用管道输送至厂区的供水工程，日最大供水能力约为600m3，目前地下水井已经建设完成，项目取用地下水供水对村民饮水环境无影响。

该地下水抽取输送工程采用两台水泵，水泵功率为75kw/台，水泵扬程为530米。输送管道为无缝钢管，规格为6.0MPa，DN75。

厂区内建蓄水池一个，蓄水池容量为600m3。

（2）用水量

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）并结合海大集团多年养殖经验的实际用水情况，综合确定本项目用水情况。《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表4，集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量为：冬季1.2m3/百头·d、夏季1.8m3/百头·d，为便于计算，则取平均最高允许排水量为1.5m3/百头·d。项目用水量见表4.2-1。

表4.2-7 项目用水量一览表

| 序号 | 项目 | 用水定额 | 数量 | 用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d | m3/a |  |
| 1 | 生产用水 | 猪饮用水 | 分娩母猪20L/头·d | 880头 | 17.6 | 6424 | 365d |
|  |  |  | 妊娠母猪15L/头·d | 4620头 | 69.3 | 25295 | 365d |
|  |  |  | 后备母猪15L/头·d | 398头 | 5.97 | 2179 | 365d |
|  |  |  | 种公猪15L/头·d | 74头 | 1.11 | 405 | 365d |
|  |  |  | 后备公猪15L/头·d | 12头 | 0.18 | 66 | 365d |
|  |  |  | 哺育仔猪0.2 L/头·d | 8384头 | 1.68 | 612 | 365d |
|  |  |  | 保育仔猪2L/头·d | 805头 | 1.61 | 588 | 365d |
|  |  | 小计 | / | 97.45 | 35569 | / |
| 2 | 员工生活用水 （含锅炉供给的热水） | 140L/d·人（含淋浴、盥洗、洗涤、洗衣机、集中供热水100L/人·d） | 60人 | 8.4(含热水6m3) | 3066 | 365d |
| 3 | 锅炉补充用水 | 以热水量的5%计算 | / | 0.3 | 109.5 | 365d |
| 4 | *猪舍冲洗水 | 1.5m3/百头·次 | 7822头 | 117.33 | 2816 | 24次/a |
| 5 | 医疗废水 | / | / | 1.25 | 456.25 |  |
| 6 | 分娩设备清洗及消毒废水 | 65L/头 | 11000次 | 1.96 | 715 | 11000次/a |
| 7 | 车辆洗消用水 | 1.0m3/d |  | 0.2 | 73 | / |
| 总用水合计 |  | 42804.75 | / |
| 8 | 消防用水 | 20L/s，大火持续2h | / | 144.00 | / |  |
| 备注：其中厂区猪舍冲洗用水为117.33m3/次•d，平均15d冲洗一次，年均冲洗24次； |

2、排水

（1）雨水

厂区排水实行“雨污分流”制，雨水通过雨水沟收集就近排入场区外地表水体。

（2）排水

项目污、废水主要为猪舍冲洗废水、猪尿（含一定量的猪粪便）、生活污水、锅炉排污水（ 以水蒸气形式损耗）、分娩设备清洗及消毒废水等，废水全部经污水收集系统排入自建污水处理站处理，其中职工食堂污水进入污水处理站前先经隔油池处理；猪舍内收集的废水进入污水处理站的厌氧反应器之前应先进行固液（干湿）分离，固体粪渣运至有机肥处理区处理；废水进入污水处理站（处理规模200m3/d，处理达标后排入贮水池，最终全部回用于厂区猪舍冲洗、环境绿化和农灌。

（3）水平衡分析

项目水量平衡图见图4.2-1，平常非冲洗天污水经处理设施处理后储存至贮水池内，作为冲洗天冲水使用：

图4.2-1 项目水平衡分析图（单位：t/a）

### 能源及供热

供电：由都匀市变电所引入，场区内设变压器及配电柜向各用电单元供电。

供热：寒冷季节分娩猪舍仔猪保温箱内采用沼气水暖保温或红外灯或电热垫局部采暖。保育猪舍采用沼气水暖保温或红外灯局部供暖方式，其它猪舍不需要供暖。盛夏季节公猪舍采用湿帘机械通风方式降温，其他猪舍采用自然通风+机械通风方式降温。职工生活所需热水由沼气锅炉提供，该锅炉吨位为2t/h，采用沼气能源，不足部分采用液化石油气。

能源消耗：职工食堂燃料采用液化天然气。

### 消毒及驱蝇灭蚊

消毒间均设置紫外线灯照射消毒，主入口车行道设置消毒池，3%-5%的火碱溶液消毒，池长2m，宽5m。每周更换两次消毒液；猪舍每周栏内带猪消毒1次，使用0.3%~0.5%过氧乙酸喷雾，300mL/m2；整栏换舍后猪舍彻底清扫并冲洗后，使用灭菌灵喷洒消毒，500mL/m2，间隔1天后重复进行一次；春秋两季各进行一次大消毒，用3%-4%的火碱溶液喷洒地面；运输猪和饲料的车辆，装运前后必须用灭菌灵喷雾消毒。

夏秋时节养殖场蚊蝇孽生，采取化学、物理结合的方法驱蝇灭蚊，对于粪便贮存池、污水沟等死水，每周使用高效农药化学杀虫剂消杀2次。同时在圈舍内安装灭蚊灯、门窗均安装纱窗。

### 主要道路

公路运输：养猪场共设置2个出入口，出入口靠近乡村公路，交通方便。同时远离主干道，便于防疫工作的开展。

场区道路：生产区设计车行环线及人行通道连接圈舍，做到人流、物流分开，净、污分流，防止交叉污染，并严格限制进厂车辆，有效防范疫情；场区内道路宽3m，总长约4000m，采用水泥混凝土路面。

### 厂区绿化

本项目在厂界种植高大乔木组成的绿化防护林带，厂区内绿化采取乔、灌、花草相结合的方式，厂区绿化率为25%，在绿化、美化场区的同时起到防风、防臭、抑尘、隔声的效果。

## 平面布置合理性分析

本项目养殖场总平面布置以满足喂养及物料流程的要求为原则，从人畜保健的角度出发，根据生产工艺流程进行分区，建立最佳生产联系和卫生防疫条件，做到流程合理、负荷集中、运输通畅、分区合理。

（1）从总平面布置图看，办公生活区位于厂区西侧，猪舍位于厂区中部及东部，厂区内猪舍周围空地和厂区四周有大量的绿化带和蔬菜种植。本项目所在地常年主导风向为北风，办公生活区在主导风向的侧风向，猪舍产生的臭气对厂区员工影响较小，从环保角度分析，厂区平面布置比较合理。

（2）项目污水处理站选址位置位于项目地势较低处，利用地势的高差，便于水、气的流动。评价要求在污水处理站周围种植绿化带，在此基础上，可有效的减少恶臭的散发，污水处理站选址位于厂区东部，该处地势低洼，符合建设污水处理站的基础条件。

本项目地势标高均远远高于污水处理站所在地势标高，中部猪舍与污水处理站最大高差约10m~30m，拟在本项目各猪舍、办公生活区及各猪舍设置排污管道接口，排污管道依缓坡顺势而下布置，污废水可通过污水管道自流入项目污水处理站处理，污水管网布置较合理，污水处理站选址可行。

（3）项目区内办公生活区布设垃圾收集池，办公生活垃圾、医疗废物、病死猪、胎盘等由专人负责分类收集、分类贮存、分类妥善处理；清出的猪粪、产生的沼渣、污泥及饲料残渣集中收集后送至厂区有机肥处理区处理，采取相应的保护措施后本项目产生的固废对外环境影响不大。

（4）项目区严格实行雨污分流，项目区雨水和项目生产废水、生活污水分别单独收集。生产废水、生活污水集中收集后进厂区污水处理站处理，处理达标后用管网外接至桐水河，沼渣、污泥送至厂区集粪池。

（5）有机肥处理区位置合理性分析：为了减少粪便的堆积、减少恶臭产生量，本项目在厂区有机肥处理区室内处设置一个集粪池，畜禽养殖业污染防治技术规范规定粪便储存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。项目机肥处理区选址离厂区办公生活区较远，不在办公生活区的上风地带，与桐水河距离大于400m，符合畜禽养殖业污染防治技术规范，选址较合理。

（6）项目病死猪数量不大，正常运行情况下，一旦发现病死猪，立刻转运至病死猪处理区用无害化处理机进行处理，该区为封闭式，位于猪场西侧，便于运输，该区域按照重点防渗区进行防渗处理，对环境影响不大。

综上所述，在进行了平面布置调整后，从环境保护的角度分析本项目的平面布置基本合理。

## 建设项目工程分析

### 生产工艺和产污环节分析

本项目采用集约化养猪工艺，集约化养猪的目的是要摆脱分散的、传统的季节性的生产方式，建立工厂化、程序化、常年均衡的养猪生产体系，从而达到生产的高水平和经营的高效益。项目养殖生产过程中的饲料外购并运进厂区，全部饲料均安全合格，项目不进行饲料加工。养殖过程分配种、妊娠、分娩、哺乳、保育五个阶段饲养，实行全进全出的生产工艺，种母猪正常情况下6-8胎更换，种公猪从采精开始1-2 年更换，更换下来的种猪挂牌出售，生产的仔猪全部下放养户。养户分布范围为以猪场为中心，半径50km范围内农户。下放养户的仔猪育肥后，由都匀市益豚生态农业有限公司收回直接上市，不再回收至猪场暂养。

（1）项目养殖生产工艺流程见图4.4-1。

图4.4-1 项目养殖生产工艺流程图

生产工艺简述如下：

①种猪的选育

从外购进的种猪经检疫后，在养猪场内专门设置的隔离舍隔离观察25-30 天，经兽医检查确定健康合格、身体状况符合要求后，分配至各圈舍进行培育，经培育成熟后进行配种。种猪要求健康、营养状况良好、发育正常、四肢结合合理、强健有力，体形外貌符合品种特征，耳号清晰，种猪应打上耳牌，以便标识。种母猪生殖器官要求发育正常，有效乳头应不低于6对，分布均匀对称。

②配种阶段

此阶段是从母猪断奶开始，配种后经妊娠诊断转入妊娠舍之前的时间，持续时间6周。发情观察与配种2周，配种后4周即28天进行妊娠诊断，已妊母猪转入妊娠舍。本阶段的管理在于：根据母猪的发情征状，适时配种以保证较高的受胎率，发情母猪及时补配。

③妊娠阶段

妊娠阶段是指从配种舍转入妊娠舍至分娩前1周的时间，饲养时间约11周。分娩前1周转入分娩舍产仔。搞好妊娠母猪的饲养管理，使之保持良好的体况，既要有一定的营养保证胎儿发育，储备供将来泌乳之需，又不能过肥，造成繁殖困难；注意观察返情及早期流产的母猪，适时补配。

④分娩、哺乳阶段

此阶段是从产前1周开始至断奶为止，时间为4周，产后3周断奶，母猪转入配种舍配种，断奶仔猪转入保育舍培育。本阶段相对技术含量较高，要求饲养人员责任心强，具有良好的思想文化素质。抓好初生关，做好接产工作，使母猪顺利分娩；抓好补饲关，提高仔猪断奶体重。

⑤保育饲养阶段

此阶段是从断奶、仔猪保育舍开始至离开仔猪保育舍止，保育期为3周。饲料更换逐步过渡，少喂多餐。断奶后继续饲喂7d的乳猪料，在此期间逐渐增加小猪料的比例，使饲料在7d-10d内逐渐转换过来。保持猪舍清洁、干燥，冬季要保温，夏季要防暑降温。供给充足清洁的饮水。栏舍每15d消毒1次。断奶仔猪养殖到25kg后进行初选，落选者送入自留后备种猪群，入选者作为猪苗对外供应。

⑥下放养户的仔猪育肥后，由都匀市益豚生态农业有限公司收回直接上市，不再回收至猪场暂养。

（3）养猪场防疫

拟建项目防疫主要采取注射疫苗的方式，常用疫苗包括猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗、猪高致病性蓝耳病疫苗、猪细小病毒疫苗等。均在小猪断奶后一周使用一头份，成年猪每年春秋两季各接种一头份；同时兽医室常备兽药主要为吉霉素、链霉素等抗生素类药品，要求使用高效、低毒、无公害、无残留，经职能部门认证的兽药，本项目注射疫苗均由医务室进行。

消毒间均设置紫外线灯照射消毒，主入口车行道设置消毒池，3%-5%的火碱溶液消毒，池长2m，宽5m。每周更换两次消毒液；猪舍每周栏内带猪消毒1次，使用0.3%~0.5%过氧乙酸喷雾，300mL/m2；整栏换舍后猪舍彻底清扫并冲洗后，使用灭菌灵喷洒消毒，500mL/m2，间隔1天后重复进行一次；春秋两季各进行一次大消毒，用3%-4%的火碱溶液喷洒地面；运输猪和饲料的车辆，装运前后必须用灭菌灵喷雾消毒。

夏秋时节养殖场蚊蝇孽生，可采取化学、物理结合的方法驱蝇灭蚊，对于粪便贮存池、污水沟等死水，每周使用高效农药化学杀虫剂消杀2次。同时在圈舍内安装灭蚊灯、门窗均安装纱窗。

### 养猪场污染治理设施工艺

1、猪舍设计模式与清粪方式

本项目各类猪舍的型式采用可变式，即各类猪舍围护结构 0.9m 以上采用“装配式畜禽舍”保温结构，其下部为砖墙；各类猪舍南北墙设铝合金窗户，形成半敞开式，加强自然通风；冬季通过关闭窗门，形成封闭式，隔断寒气，平时及春秋季由窗门开启来调节通风量。通过上述办法，辅以机械通风来适应当地季节性的气候变化。猪舍采用漏缝地板模式，猪生活在漏缝板地板上，饲养员行走及饲养工作在实心地板上。猪排泄的粪尿落入漏缝地板下部。清粪采用干清粪方式。

| 全漏缝地板 | V型刮粪沟 |
| --- | --- |
| 钢丝绳牵引刮粪板 | 项目现状刮泥板 |

图4.4-2 猪舍设计模式与清粪方式示意图

2、污水处理

猪舍内的粪尿污水及猪舍清洗废水经猪舍内的污水收集系统收集进行固液分离处理后，输送至污水处理站处理。员工宿舍生活污水经化粪池预处理后，再进污水处理站处理。食堂废水经食堂隔油池隔油处理后，再同生活污水一起处理。猪舍冲洗废水在进入厌氧反应器之前应先进行固液（干湿）分离，然后再对固体粪渣和废水分别进行处理，固体粪渣运至有机肥处理区处理。

废水进入污水处理站处理，采用“水解酸化池+一级AmOn+二级AO+MBR+絮凝沉淀”处理工艺，处理达标后部分用于场区道路浇洒和绿化，其余排放。通过300m管道自流排放至桐水河。

3、猪粪处理方案

畜禽粪便本身就是一种宝贵的资源，粪便中含有大量的纤维素、半纤维素物质，可提供微生物生长所需要的碳源，此外还含有少量蛋白质、脂肪类、有机酸和氮、磷、钾等多种无机盐。将畜禽粪便中不稳定的有机物，通过高温好氧发酵，逐步降解为性质稳定、对作物无害并可改良土壤的成品肥料，因此将畜禽粪便送至有机肥处理区发酵罐进行高温好氧发酵处理，既可解决畜禽养殖场的难题，又可生产出有机肥料。

设计采用COMPO立式全封闭干式畜禽粪便发酵处理机，发酵机内部附有提供空气和搅拌用的搅拌叶片。好氧条件下通过好氧性细菌的运动，分解畜粪中的有机物。利用发酵产生的热量蒸发畜粪中的水分，使它变为优良的有机肥。发酵处理过的畜粪有机肥的水分为20%~30%。在有机物的好氧发酵处理过程中会产生热量、氨、CO2、H2O等，通过负压抽吸至生物滤池进行脱臭后排放。

工艺流程：粪便进入投料料斗→提升进料→进入发酵机→好氧发酵(分解有机质、蒸发水分)→有机肥(含水率20%~30%)，见图4.4-3。

图4.4-3 COMPO立式全封闭干式畜禽粪便发酵处理机工艺流程图

| 设备外观 | 设备结构图 |
| --- | --- |
| 进料斗 | 出料口(有机肥出口) |

图4.4-4设备外观及结构图

生物好氧高温发酵是一种受微生物控制的有机物降解和转化过程。在发酵过程不同阶段对有机物降解起关键作用的微生物种群不同。接种菌剂可以使物料快速达到高温而控制发酵过程中臭气的产生，缩短物料腐熟进程；可以有效杀灭病原体和降解有机污染物，提高发酵质量，发酵产物含有生物活性的微生物，作物增产效果显著。生物好氧高温发酵产热，可使猪粪中水分挥发成蒸汽，使有机肥水分大量降低，蒸汽再经过冷凝除臭净化排出。

4、病死猪、胎盘处理工艺

本项目采用无害化降解处理机处理病死猪只，病死猪、胎盘处理可行性见章节7.2.5.2“（4）、病死猪、胎盘处理措施”。

由于对病死猪采用深埋、焚烧、化制等传统方式已无法满足现代化农业对无害化处理在环保、循环经济、节约人工等方面需求的问题，本项目采用的无害化降解处理机处理工艺，适用于不同规模的畜禽养殖场和养殖小区，经过推广使用，已在国内大部分成功应用，取得优异的处理效果，其工作原理如下：

利用设备产生的连续24小时的高温环境实现灭活病原体，能源采用电能，利用芽孢杆菌分解的脂肪酶、蛋白质酶降解有机物的特性，实现动物尸体无害化降解处理。设备综合分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等多个同步环节，把畜禽尸体等废弃物快速降解处理为有机肥原料。

图4.4-5 动物尸体无害化降解处理工艺流程图

动物尸体在无害化降解处理过程中产生一定量的恶臭气体，臭气成分主要由硫化氢、氨气、胺类等气体组成，较为复杂；如直接排放，将影响周边居民及现场工作人员的身心健康。本工艺将动物尸体在无害化降解处理过程中产生一定量的恶臭气体，由风机经管道抽送入水箱内，把粉尘沉降下去和降低气体温度，再送进到TiO2紫外光解催化氧化除臭设备内，经高能紫外线光解催化氧化处理后达标排放。

臭气处理原理：在TiO2紫外光解催化氧化除臭设备内，高能紫外线光束与空气、TiO2反应产生的臭氧、·OH(羟基自由基)对恶臭气体进行协同分解氧化反应，同时大分子恶臭气体在紫外线作用下使其链结构断裂，使恶臭气体物质转化为无臭味的小分子化合物或者完全矿化，生成水和CO2，达标后经排风管排入大气，整个分解氧化过程在1秒内完成。

5、沼气利用方案

本项目产生的猪尿、猪舍冲洗废水与场区员工生活污水混合后进入场区污水处理系统处理，废水处理过程中有机物厌氧发酵会产生沼气，产生的沼气经过脱硫、脱水和净化后作为厂区水暖炉，不足部分采用液化石油气进行补充。

### 拟建项目排污分析

一、施工期排污分析

本项目施工期基本完成，现阶段主要是对排水管网的建设，对周围环境产生一定的影响，主要是建筑机械的施工噪声、施工扬尘和施工废水管网开挖对生态环境的影响等。

1、噪声

建设项目不同施工阶段的噪声特性分叙如下：

（1）土石方阶段：此阶段主要噪声源为推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械大部分为移动声源。其中运输车辆移动范围较大，而推土机、挖掘机等虽然也是移动声源，但位移区域较小。

（2）基础施工阶段：这一阶段主要噪声源是各种移动式空压机等，基本都属于固定声源。

（3）结构施工阶段：这是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备品种较多，此阶段应为重点控制噪声阶段之一，各种设备工作时间较长，影响面较广，应是主要噪声源，需加以控制。其他声源声功率级较低，工作时间亦较短。

根据相关资料类比，一般施工作业噪声达标距离昼间约为100m，夜间约为300~400m。施工期的噪声对环境影响主要表现为对项目区周边的居民造成影响。

2、大气污染物

施工产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是来自土石方的挖掘扬尘及现场土、石堆放产生的扬尘；二是来自建筑材料包括石灰、水泥、沙子等堆放、搬运过程产生的扬尘；三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的颗粒物浓度可达10mg/m3以上。

3、废水

本项目距离罗雍村较近，施工人员从附近居民中招募，因此施工场地内不设置施工生活营地，不产生生活污水及餐饮废水。

4、固体废弃物

施工期固体废物主要是管道开挖后，铺设的管网导致部分表土，表土用于周边地带填平，不外运。

生活垃圾：施工人员为附近居民，施工场地不设置施工生活营地，故不产生生活垃圾。

5、生态破坏

施工期生态环境影响主要表现为：占用土地、土地利用功能发生变化、土石方的开挖等可能破坏植被、引起水土流失、破坏和影响景观。

拟建项目地处农村地区，周边村民住户较少，且比较散乱，项目地块红线范围内无村民住户，项目业主获得土地均不涉及到拆迁安置问题。项目地块现状为旱地、有林地、灌木林地、草地、水域、建设用地，植被覆盖主要为马尾松、杉木群系、栓皮栎、麻栎群系、小果蔷薇、火棘群系、白茅、芒、野古草群系和少量农作物，不存在大片森林覆盖地。植被类型简单、不存在珍稀鸟类、动植物繁殖活动区域、自然保护区域，生态结构较为简单。

二、营运期排污分析

图4.4-6 养殖场生产工艺流程及产污环节图

项目主要污染工序及污染因子详见下表。

表4.4-8主要污染工序及污染物（因子）一览表

| 项目 | 污染节点污染 | 污染因子 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 猪舍 | 冲洗废水 | SS、COD、BOD5、氨氮、总磷 | 固液分离后进入污水处理站 |
|  |  | 猪尿、渗漏废水 | SS、COD、BOD5、氨氮、总磷 |  |
|  | 职工生活 | 生活废水 | SS、COD、BOD5、氨氮 | 隔油沉淀后经三格式化粪池截留沉淀进入污水处理站 |
|  | 其他 | 医疗废水 | SS、COD | 消毒后进入污水处理站 |
|  |  | 厂区初期雨水 | SS、COD | 经初期雨水收集池收集后逐次进入污水处理站处理 |
| 废气 | 猪舍 | 恶臭 | H2S、NH3 | 加强通风、喷洒除臭剂 |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | H2S、NH3 | 负压抽吸净化后进入沼气柜，喷洒除臭剂 |
|  | 病死猪处理 | 恶臭 | H2S、NH3 | 负压抽吸进入生物滤池，喷洒除臭剂 |
|  | 粪便处理机 | 恶臭 | H2S、NH3 | 负压抽吸净化后进入沼气柜，喷洒除臭剂，车间无组织排放负压抽吸进入生物滤池除臭 |
|  | 沼气锅炉 | 沼气和天然气燃烧废气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 通过8m排气筒排放 |
|  | 职工生活 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化装置排放 |
| 一般 固废 | 猪舍 | 养殖 | 猪粪 | 粪便处理机高温发酵制成有机肥后外售 |
|  | 污水处理站 | 污水处理 | 污泥 | 脱水后进入粪便处理机处理 |
|  | 职工生活 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门运至垃圾填埋场处置 |
| 危险 废物 | 其他 | 设备维修 | 废机油 | 危险废物处置单位处理 |
|  |  | 医疗 | 废药品、废针头 | 医疗废物处置单位处置 |
|  | 猪舍 | 养殖 | 病死猪 | 无害化处理后进入粪便处理机制成有机肥 |
| 噪声 | 设备运行、养殖 | 设备运行时的噪声、猪叫声 | 降噪、吸声、隔声 |
| 生态 环境 | 厂区建设 | 土壤、植被和水土流失 |  |

1、大气污染物

运营期主要大气污染源为猪舍、粪便处理系统、污水处理站、生活食堂、燃气锅炉。

（1）恶臭

①猪舍恶臭

猪舍产生的畜禽粪尿、毛皮、饲料等含蛋白质废物厌氧分解产生的NH3、H2S等臭味气体；臭味气体的产生量与温度、通风率、湿度、载畜率、垫料质量、日粮成分（粗蛋白）等因素有关。NH3、H2S源强根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》[资料来源：孙艳青，张潞，中国环境科学学会学术年会论文集(2010)，3237-3239]进行类比，猪舍内臭气污染物排放源强见下表：

表4.4-9  猪舍内恶臭气体产生源强

| 猪舍 | NH3（g/头·d） | H2S（g/头·d） |
| --- | --- | --- |
| 母猪 | 5.3 | 0.8 |
| 公猪 | 5.3 | 0.5 |
| 仔猪 | 0.7 | 0.2 |
| 保育猪 | 0.95 | 0.25 |
| 中猪 | 2.0 | 0.3 |
| 大猪 | 5.65 | 0.5 |

资料来源：孙艳青,张潞,李万庆.养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究[C].中国环境科学学会学术年会论文集(2010)，3237-3239。

本项目猪舍采用干清粪工艺，猪粪日产日清，大大降低了臭味，根据调查和咨询多家养殖场经验介绍，该养殖技术极大地消除了猪舍的恶臭气味，根据表4.4-9中NH3及 H2S的排放强度，结合本项目猪群结构、规模及平面布置情况，可计算得出不同猪舍NH3及H2S的排放量，见表4.4-10。

表4.4-10 建设项目面源源强特征

| 编号 | 猪型 | 存栏量（头） | 产污系数（g/头•天） | 产生量（g/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 1 | 公猪 | 86 | 5.3 | 0.5 | 455.8 | 43 |
| 2 | 母猪 | 5898 | 5.3 | 0.8 | 31259.4 | 4718.4 |
| 3 | 仔猪 | 8384 | 0.7 | 0.2 | 5868.8 | 1676.8 |
| 4 | 保育猪 | 805 | 0.95 | 0.25 | 764.75 | 201.25 |
|  | 合计 | / | / | / | 38348.75 | 6639.45 |

根据上表可知，本项目恶臭主要污染源NH3产生量38.35kg/d（1.60kg/h），H2S产生量6.64kg/d（0.277kg/h）。

对于无组织排放猪舍恶臭的治理方法主要是从减少臭气产生、防止恶臭扩散等方法并举。建设单位拟采取的臭气防治措施如下：

A、本项目选用的饲料由饲料生产企业统一提供，在饲料中添加EM提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排放量，预计项目总氮、总硫转化为NH3、H2S量可控制在5%左右。

B、本项目猪舍每天定时进行喷洒除臭剂，除臭剂为天然植物提取液，能与各种异味气体分子发生聚合、取代、置换、吸附、分解等物理、化学反应，区别于传统的“气味掩盖”方式，它能削弱异味分子的化合键，功能团发生改变，使其不稳定性增加，从根本上去除异味分子，真正做到了祛臭治本，根据调查市面上采用天然萃取液作为的除臭剂臭气除臭率NH3、H2S能达到90%~95%、本次环评取NH3、H2S达到90%。

C、另外猪舍采取干清粪工艺，加强猪舍通风减少猪舍残留的猪粪量，抑制猪粪、猪尿厌氧反应，恶臭可以减少20%。

D、在养猪场内建设绿化带，绿化可以阻留、净化25%~40%的有害气体和吸附粉尘，本次环评取25%的净化效率。

则本项目恶臭主要污染源NH3产生量0.115kg/d（0.0048kg/h），H2S产生量0.01992kg/d（0.000831kg/h）

②粪便处理恶臭

项目采用连续发酵罐进行好氧发酵，发酵周期为7天，连续发酵一次发酵物料量为600t/次，类比同类型项目，每100t猪粪一个发酵周期NH3产生量约为1.5~1.8kg，H2S产生量约为0.2~0.5kg，本项目猪粪量为25.72t/d（9387.8t/a），每年大约发酵15.6次，则NH3的产生量约为0.0161kg/h（140.82kg/a），H2S的产生量约为0.043kg/h（37.55kg/a）。项目粪便在猪舍内通过在饲料中添加EM提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排放量，预计项目总氮、总硫转化为NH3、H2S量可控制在5%左右。实际NH3的产生量约为0.000804kg/h（7.04kg/a），H2S的产生量约为0.0000107kg/h（1.88kg/a）。车间内安装负压抽吸系统抽吸无组织排放的NH3和H2S进入生物滤池除臭处理后通过15m排气筒排放，生物滤池除臭效率可达95%以上，本次环评取95%，则通过15m排气筒排放的NH3的最终产生量约为0.0000402kg/h（0.352kg/a），H2S的最终产生量约为0.000000535kg/h（0.094kg/a）。

③污水处理站废气

根据污水处理设计方案，臭气主要产生于格栅池、沉淀池等。废气在各处理单元的排污系数通过单位时间内单位面积散发量来表征，总体来说产生浓度和产生量和气候，均有关。根据查阅有关资料NH3和H2S的排放系数为0.0052 mg/s·m2和1.091×12-5mg/s·m2，本项目污水处理系统占地面积为4500m2，处理池占地面积约为3000m2，根据计算，恶臭NH3、H2S的排放量分别为0.056kg/h、0.00012kg/h。考虑到项目大部分处理措施均为封闭加盖，可显著降低废气产生量，产生量可降至原有的5分之一，即为0.0112kg/h、0.000024kg/h。

（2）食堂油烟

员工食堂已设3个灶眼，燃用液化天然气，液化天然气属于清洁能源，燃烧产生废气量少，在此不做定量分析。

食堂提供一日三餐，在烹饪过程中会有油烟废气产生。场区共有职工 60人，服务天数365d，根据类比调查，城市人口每人每日消耗动植物油以0.05kg计，则拟建项目食堂食用油消耗量为3kg/d，年耗油量为1.095t。由据类比调查分析，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目产生油烟量为0.0875kg/d（0.032t/a）。日高峰期按5h计算，则高峰期该项目所排油烟量为0.0175kg/h。

环评建议安装风量为8000m3/h的油烟净化器处理后通过食堂专用烟道引至食堂屋顶排放，油烟净化效率为75%，油烟排放浓度0.88mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）（中型）2.0mg/L限值。

（3）无害化处理机废气

本项目无害化处理机根据前文工艺流程可知，采用电能作为能源，为防止在高温发酵阶段产生水蒸气携带病菌外逸，采用封闭式24小时高温蒸煮发酵，在运行阶段无废气产生。目前各种动物疫病流行广泛、传染性高，应及时就地进行处理，防止疫情的滋生和传播。项目将对病死猪及妊娠胎盘采用无害化降解处理机进行微生物降解置，15-24小时可以完成一批物料的降解处理。该设备在密闭环境下，完成破碎、加热、搅拌、发酵和烘干工序。无害化处理工艺简单、自动化程度和安全性高，操作简易；处理过程环保，无二次污染，对周围基本无影响。

（4）饲料仓库扬尘

场内配置一饲料仓库用于储存饲料，饲料仓库为封闭结构，营运期采用喷雾洒水方式减缓饲料粉料扬尘的影响，达到大气污染物无组织排放标准，对周围基本无影响。

（5）沼气

由于项目猪舍冲洗废水中存在大量的有机物质，在污水处理站会产生一定量的沼气经排气口排出。项目总废水产生量为22662.42m3/a，通过计算，综合废水中COD产生量为67.99t/a。该项目所产生的综合废水进入厌氧反应器内进行厌氧发酵，厌氧过程产生沼气。《沼气池（厌氧消化器）采用技术分析和评价》一文分析认为，每削减1kg的COD可产生0.4m3沼气。该项目厌氧工序对COD的削减比例为80%，即COD削减54.392/a，则沼气的产生量为21757m3/a（59.61m3/d）。

根据NY/T90-2014《农村户用沼气发酵工艺规程》附录B，1t猪粪便(TS)能够产生0.42m3沼气，本项目猪粪便产生量约为25.72t/d（9387.8t/a），在粪便发酵处理机处理过程中产生12.80m3沼气。本项目在污水和粪便处理过程中产生的沼气为70.41m3/d。

项目运营后，本项目产生的沼气成分见表4.4-11。根据反应器的规模，基本可确定贮气柜规模，按照常温发酵1：1的容积产气率来计算，一般贮气柜的有效容积确定为反应器容积的50%~60%（本评价按50%计）。因此确定沼气柜有效容积约为100m3。

表4.4-11  沼气成分

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | O2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（体积分数） | 50%~80% | 20%~40% | ＜5% | ＜1% | ＜0.4% | 0.05%~0.1% |

本项目产生的沼气经脱硫、脱水、净化后，全部作为猪舍保温和职工所需热水。

项目食堂炉灶所用燃料为液化天然气。

项目日最大沼气产生量约为70.41m3/d，全部作为猪舍保温和职工所需水暖炉的燃料使用，根据前文可知，本项目采用的水暖锅炉为1t/h，采用沼气能源，根据简要核算，1t蒸汽锅炉每天约需要100m3沼气，本项目采用热水锅炉，耗气量低于蒸汽锅炉，按照1t热水锅炉需80m3沼气计算，则本项目锅炉所需沼气量为80m3，可完全消纳项目产生的沼气，可全部用于厂区生产用能，根据业主提供的资料，能源不够的部分用电热水器进行补充，考虑到液化石油气使用量很小，且为清洁能源，因此本评价不单独计算液化石油气产生的废气。

根据《环境保护实用数据手册》中各种燃料燃烧时产生污染物系数和本项目沼气的含硫量知：沼气燃烧时会产生SO2与NOx，1m3本项目沼气燃烧SO2产生量为0.002g；沼气燃烧时NOx产生量为0.67kg/万m3沼气，项目每年燃烧沼气25699.65m3，因此NOx产生量为1.722kg/a，SO2产生量为0.051kg/a。根据环保数据手册，每燃烧1m3沼气产生废气12.5m3（空气过剩量按1计算），即本项目燃烧废气产生量为2.74×105m3/a。则SO2 产生浓度0.18mg/m3，NOx产生浓度为6.21mg/m3，经稀释扩散后，SO2、NOx排放浓度小于GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中燃气锅炉标准中的燃气锅炉标准。

2、废水

项目污、废水主要为猪舍冲洗废水、猪尿（含一定量的猪粪便）、生活污水、锅炉排污水（以水蒸气形式损耗）。另外，还有少量猪粪堆场产生的渗滤液和无害化降解机产生的冷凝水、医疗废水。

①猪舍冲洗废水

猪舍冲洗用水量按1.5m3/百头·d 计（存栏7822头），则猪舍冲洗用水量117.3m3/d（2816m3/a），排污系数按0.9计，则猪舍冲洗废水量为105.6m3/d（2534.4m3/a）。

②猪尿

猪的排尿量与饮水量有关，根据有关资料一般猪的排尿量可根据以下公式计算：

Y=0.025+0.438W

式中：Y—尿的排放量，kg；W—饮水量，kg。

按上述公式计算，建设项目猪舍排尿量见表4.4-12。

表4.4-12 不同品种、性别、生长期猪排尿量一览表

| 类别 | 单位 | 分娩母猪 | 妊娠母猪 | 后备母猪 | 种公猪 | 后备公猪 | 哺乳仔猪 | 保育仔猪 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存栏量 | 头 | 1600 | 8400 | 722 | 134 | 21 | 13339 | 1281 | 15173 |
| 日饮水 | m3/d | 17.6 | 69.3 | 5.97 | 1.11 | 0.183 | 1.68 | 1.61 | 97.45 |
| 日排尿 | m3/d | 7.74 | 30.38 | 2.64 | 0.51 | 0.11 | 0.76 | 0.73 | 42.86 |
| 年排尿 | m3/a | 2822.84 | 11088.12 | 963.55 | 186.58 | 38.36 | 277.42 | 266.31 | 15643.17 |

由上表可知，猪尿产生量为42.86m3/d（15643.17m3/a）。

③生活污水

用水量一览表及水量平衡图可知项目生活用水量为8.4m3/d（3066m3/a），排污系数按0.85计，则生活污水总量为7.14m3/d（2606.1m3/a），生活污水（其中食堂废水须先经隔油池预处理）经厂区污水管道排入厂区污水处理站处理。

④锅炉排污水

锅炉热水采用循环方式对猪舍和职工宿舍进行供热。锅炉采暖季和非采暖季交替期间需更换锅炉及管道内的水，每年更换2次，每次15m3，更换的水通过污水管道进入污水处理厂。

⑤猪粪渗滤液

有机肥处理区还会产生少量的渗滤液，有机肥处理区内建立环形边沟输送至场区污水处理站处理。

⑥无害化处理机废水

高温灭菌过程中需要添加水，类比同类项目，无害化降解机废水量约3m3/d(1095m3/a)，产污系数为0.8，则产生废水量为2.4m3/d，经收集后送至粪便发酵处理机处理。

⑦医疗废水

根据规模化养猪场防疫需求，需配置防疫人员4人，按照业主提供的数据，医疗用水量1.25m3/d，废水产生量为1m3/d（365m3/a），应设置专用的医疗废水收集消毒池进行预处理，预处理后方可排入污水处理站。

⑧分娩设备清洗及消毒废水

每次分娩完必须对产床等设备器具洗涤消毒，用水量按65L/头计算，根据业主提供资料，母猪平均每年进行2次分娩，年分娩次数为11000次，则用水量为715m3/a（1.96m3/d），设备清洗消毒废水产生量按0.85计，则分娩设备清洗消毒废水产生量为60607.75m3/a（1.67m3/d）。

⑨废水污染物产生浓度确定

养殖场废水污染物主要是COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群数等，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A表A.1中养殖废水污染物产生浓度采用干清粪方式时的参考值、《畜禽养殖业污染物排放标准》（二次征求意见稿）编制说明中猪舍“干清粪”废水水质情况，生产废水中主要污染物为COD、BODs、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、蛔虫卵等，通过干清粪工艺和固液分离机实现固液分离，这些废水由废水收集系统收集后进入污水处理站处理，处理达标后回用于灌溉。混合后废水水质缺少实测资料，参照原国家环境保护局自然生态保护司编制的《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009) 附录A中表A.1和《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-10)表2，并根据建设单位提供的相关资料，水质参照经验数据进行核算。拟建项目营运期综合废水水质见表4.4-13 。

表4.4-13 本项目水污染物进出口水质表

| 废水名称 | 污水浓度 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | 资料来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 | 污水浓度mg/L | 800~1500 | 200~800 | 100~350 | / | / | ① |
|  | 污水浓度mg/L | 2640 | / | / | 261 | 43.5 | ② |
|  | 污水浓度mg/L | 2640 | 1500 | 2000 | 260 | 40 | ③ |
|  | 本项目进水浓度 | 2640 | 1500 | 2000 | 261 | 43.5 |  |
|  | 本项目出水浓度 | 100 | 20 | 70 | 15 | 8 |  |
| ①《畜禽养殖业污染物排放标准》（二次征求意见稿）编制说明 ②《畜禽养殖业污染防治技术规范》 ③《安徽省蚌埠市五河汉世伟食品有限公司现代化生猪养殖项目环境影响报告书》 ④GB8978－1996《污水综合排放标准》一级标准 |

综上，项目总的废水产生量预计约为22662.42m3/a（62.09m3/d），其中：猪舍冲洗日进入污水处理站废水量为160.67m3/d，非猪舍冲洗日进入污水处理站废水量为55.07m3/d。污、废水全部经污水收集系统排入自建污水处理站处理，其中职工食堂污水进入污水处理站前先经隔油池处理；猪舍内收集的废水进入污水处理站的水解酸化池之前应先进行固液（干湿）分离，固体粪渣运至有机肥处理区处理；废水进入污水处理站（处理规模200m3/d，处理工艺：“水解酸化池+一级AmOn+二级AO+MBR+絮凝沉淀”）处理达标后排入贮水池。最终全部回用于厂区猪舍冲洗、环境绿化和农灌。

3、噪声

本项目工程内容为猪养殖，场区内无屠宰工序，生产过程中无大的噪声源强。本项目营运期产生噪声源主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇以及污水处理站鼓风机、水泵、出入场区车辆产生的噪声等。群居猪特别是猪仔经常发出较尖锐的叫声，但随机性较大，一般噪声在60~90dB(A)左右；主要产噪设备为污水泵类、各类鼓风机、排风扇等，主要噪声源排放情况见下表4.4-14。

表4.4-14 主要噪声源强

| 设备名称 | 噪声级[dB(A)] | 主要分布位置 | 数量 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪群叫声 | 60～90 | 猪舍 | / | 间断产生 |
| 排气扇 | 75-95 | 猪舍 | 60台 | 连续产生 |
| 清粪机 | 75~85 | 猪舍 | 14台 | 间断产生 |
| 鼓风机 | 85～100 | 污水处理站 | 3台 | 连续产生 |
| 水泵 | 80-90 | 污水处理站 | 5台 | 连续产生 |
| 出入场区车辆 | 75～85 | 车辆 | / | 间断产生 |

4、固废

营运期固体废物主要包括一般生产固废、危险固废及生活垃圾等。

（1）一般生产固废

①猪粪：根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ-2009）可知，排粪量与排尿量比例为2.0∶3.3，即约为0.6：1。尿质量按1t/m³计， 则项目排粪量见表4.4-15。

表4.4-15  不同品种、性别、生长期猪排粪量一览表

| 类别 | 单位 | 分娩母猪 | 妊娠母猪 | 后备母猪 | 种公猪 | 后备公猪 | 哺乳仔猪 | 保育仔猪 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存栏量 | 头 | 880 | 4620 | 398 | 74 | 12 | 8384 | 805 | 15173 |
| 日排尿 | t/d | 7.74 | 30.38 | 2.64 | 0.51 | 0.11 | 0.76 | 0.73 | 42.86 |
| 日排粪 | t/d | 4.64 | 18.23 | 1.58 | 0.31 | 0.063 | 0.456 | 0.438 | 25.72 |
| 年排粪 | t/a | 1693.70 | 6652.87 | 578.13 | 111.95 | 23.015 | 166.45 | 159.79 | 9385.90 |

根据上表可知，本项目每天最大排尿42.86t，日排粪25.72t（9387.8t/a），猪粪随清粪过程进入粪便发酵处理机处理，未清除的进入污水处理站，经固液分离机分离后进入粪便发酵处理机处理。

②有机肥

转化为有机肥的干物质为粪便量的60%，有机肥含水率为20%~30%，平均25%。年产有机肥=(9387.8+589.85+45.32+79.92)t/a×60%÷(1-25%)=8082.31t/a。

③饲料残渣

每天产生量按0.05kg/m2计，猪舍面积为32320.81m2（不含隔离舍），则产生的饲料残渣约为（1616.04kg/d）589.85t/a，运至厂区有机肥处理区处理。

④污水处理站污泥

项目运营期产生的污泥按1t废水产生0.002t污泥计算，则污水处理站污泥为45.32t/a，送至厂区有机肥处理区处理。

⑤脱硫剂

本项目采用的脱硫剂是氧化铁，其原理是将废气中的含硫化合物化学吸附到脱硫剂的小孔中，改变其化学组成从而净化气体。当观察到脱硫剂变色时，对脱硫剂进行再生，当再生效果不佳时，则重新更换脱硫剂，更换下的废氧化铁脱硫剂属于I类一般固废，由厂家更换回收利用。项目每天至少脱除0.5公斤H2S，则需要的脱硫剂为0.87kg/d，约317 kg/a，定期对脱硫剂进行再生，直到无法再生时，交由厂家处理，根据业主提供的资料，最终交给厂家回收的废脱硫剂量大约为50kg/a。

⑥病死猪：根据企业提供资料及类比同类型生猪养殖场，在养殖过程中，由于各种意外、疾病等原因导致猪只死亡，项目年出栏14.5万头猪，成活率以96%计算，一年死亡仔猪数量为5800头，平均每头猪重量10kg（58t/a）；成年死猪约有140头，重量约为100kg/头（14t/a）。

胎盘：猪为胎生动物，生一胎猪仔（无论生出多少只猪仔）只有一个胎盘。根据调查相关企业每头母猪一年产子胎次约2.4 次，每胎产活仔数为11.5头。本项目年存栏妊娠母猪、分娩母猪共5500头（不含后备母猪），猪胎盘重量约0.6kg/胎。则约产生胎盘为13200胎/a（7.92t/a）。

（2）危险废物

本项目胎盘与病死猪经项目无害化降解处理机处理后运至有机肥处理区处理。

医疗室产生废的弃疫苗瓶、少量针头、针管及棉纱等医疗固废也属于危险废物，产生量约200kg/月（2.40t/a），设置危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。

废消毒液（主要是高效农药化学杀虫剂、火碱等）也属于危险废物，产生量约0.1t/a，亦于医疗危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。

（3）生活垃圾

项目劳动定员60人，按1.0kg/人·d 计，生活垃圾产生量为60kg/d（21.9t/a），分类收集至厂区设置的生活垃圾收集点，并定期清运至都匀市生活垃圾填埋场处理。

本项目污染物排放量统计表4.4-16。

表4.4-16 污染物排放量统计表

| 序号 | 污染源 | 治理前产生量及浓度 | 治理措施 | 治理后排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍 | NH3：1.60kg/h H2S：0.277kg/h | 饲料中添加EM 提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量，日产日清，加强通风，喷洒除臭剂、种植绿化等 | NH3：0.0048kg/h H2S：0.000831kg/h |
|  | 粪便发酵处理区 | NH3：0.0161kg/h H2S：0.043kg/h | 高温生物发酵罐抽吸沼气净化后供沼气锅炉，发酵过程中添加除臭剂；车间无组织臭气抽至生物滤池处理后通过8m排气筒排放 | NH3：0.0000402kg/h H2S：0.000000535kg/h |
|  | 污水处理站 | NH3：0.056kg/h H2S：0.00012kg/h | 处理设施密封处理 | NH3：0.0112kg/h H2S：0.000024kg/h |
|  | 沼气燃烧废气量：2.74×105m3/a NOx：1.7228kg/a，6.21mg/m3 SO2：0.051kg/a，0.18mg/m3 | 自然扩散 | NOx：1.7228kg/a，6.21mg/m3 SO2：0.051kg/a，0.18mg/m3 | 沼气燃烧废气 |
|  | 病死猪、胎盘处理废气 | 自然扩散 | 对区域加强通风，加速空气交换，加强绿化等措施 | 微量 |
|  | 油烟废气 | 3.5mg/m3；0.028kg/h | 风量8000m3/h，净化效率75%的油烟净化 | 0.88mg/m3；7g/h |
| 废水 | 猪圈冲洗水 | 22662.42m3/a （62.09m3/d） COD：59.83t/a，2640mg/L BOD5：33.99/a，1500mg/L SS：45.32t/a，2000mg/L NH3-N：5.91t/a，261mg/L TP：0.986t/a，43.5mg/L | 经分类分质预处理后，再排入厂区污水处理站处理（水解酸化池+一级AmOn+二级AO+MBR+絮凝沉淀）处理后外排至桐水河。 | 62.09m3/d COD:2.27t/a，100mg/l； BOD5：0.453t/a，20mg/l；SS：1.590t/a，70mg/l NH3-N：0.340t/a，15mg/l； TP：0.18/a，8mg/l |
|  | 猪尿 |  |  |  |
|  | 有机肥处理 |  |  |  |
|  | 医疗废水 |  |  |  |
|  | 分娩设备清洗及消毒废水 |  |  |  |
|  | 无害化处理有机废水 |  |  |  |
|  | 锅炉废水 |  |  |  |
|  | 洗消车间废水 | SS | 沉淀池沉淀后循环利用 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水收集池收集后逐次泵入污水处理站处理 |  |
| 噪声 | 机械噪声及 猪群叫声 | 噪声：60～100dB(A) | 厂房隔音、距离衰减 | 厂界噪声：昼间≤60dB(A) 夜间≤50 dB(A) |
| 固废 | 清出的猪粪 | 9387.8t/a | 厂区有机肥处理区处理后赠送平浪镇农耕使用 |
|  | 沼渣 | 362.1t/a |  |
|  | 饲料残渣 | 589.85t/a |  |
|  | 污泥 | 45.32tt/a |  |
|  | 脱硫剂 | 50kg/a | 定期交由有资质的单位处置 |
|  | 有机肥 | 8082.31t/a | 外运 |
|  | 生活垃圾 | 21.9t/a | 设置生活垃圾收集池，清运至都匀市垃圾填埋场 |
|  | 病死猪及胎盘 | 79.92t/a | 无害化处理 |
|  | 危废 | 医疗固废 | 2.40t/a | 设置危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置 |
|  |  | 废消毒液 | 0.1 t/a | 设置危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置 |

# 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

### 地理位置及交通

都匀市境位于贵州省南部偏东地区，地处东经107°7′至107°46′，北纬25°51′至26°26′之间。东与丹寨、三都县毗连，南与独山、平塘县接壤，西与贵定县相邻，北与麻江县交界。东西宽64公里，南北长63公里，总面积2274平方公里。

都匀是云、贵、川、渝通往两广、两湖和华东地区的黄金通道，为东西产业转移、市场转移的中间驿站。黔桂铁路、贵新高等级公路、夏蓉高速公路、320和321国道及207省道和即将建成的贵广高铁等纵贯南北，离贵阳国际机场仅80公里，汽车行程至广西防城港，当天可抵达出海。

平浪镇位于都匀市南部，距市中心31公里，为都匀市粮食主产区。东西宽8公里，南北长10公里，总土地面积94.54平方公里。境内交通便利，“栋平”、“尖凯”、“平江”公路纵贯全境，北上摆忙乡经贵定县昌明站入“厦蓉”高速，南下墨冲镇进“贵新”高速；东出河阳乡达都匀市区，西至凯口镇、石龙乡达平塘县。镇内村村组组通路、通水、通电、通信。水泥硬化进寨公路达85%以上，村寨街道硬化率达80%以上。

拟建项目选址位于都匀市平浪镇罗雍村，项目地理位置详见附图1。

### 地形地貌、地质构造和地震

都匀市地处贵州高原东南斜坡的苗岭山脉南侧。地貌以黔南山原中低山为主，兼有丘陵、坝地地貌。总的地势是西高东低，北高南低。但因地壳运动的褶皱构造的直接作用，形成东西背斜地势高，中部向斜地势低的起伏地势。市境内西部至西北部的江洲、谷江一带中低山比较集中，是地势最低的地区。海拔最高点为西北部与贵定县交界的斗篷山顶，海拔为1961.00米，最低点为东南部与三都县接壤的小河沟出境处，海拔540.00米，相对高差1421.00米，境内平均海拔800.00米～1200.00米。西部和北部海拔一般都在1000～1400米之间，东部和南部海拔都在800.00～1000.00米之间。由于地势向南部和东部倾斜以苗岭山脉为分水岭，岭北为长江流域，流域面积1152.60km2，河流多为向东或东南流经王司、坝固等地，向北东方向汇入清水江。岭南为珠江流域，流域面积1121.40km2。绝大部分河流向南或向东南流经阳和水族乡、良亩、沙寨乡，分流于沙拉河、桐木河、马蹄河，流经平塘和三都汇入红水河及都柳江。

地貌在地理环境中是主要的基本要素，是地域差异的重要标志，不同地貌类型组合，很大程度上影响着地表物质的迁移、生态系统的演替，导致光、热、水、土、肥的利用和再分配。全市地貌主要划分有丘陵、山地和坝地三大类和八个亚类详见表1。

表5.1-1  都匀市地貌类型面积表

|  | 面积（km2） | 海拔（m） | 占总土地面积（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地貌名称 类型 | 低丘 | 131.60 | 655.00～800.00 | 5.78 | 13.49 |
|  | 亚类型 | 175.56 | 800.00～1112.00 | 7.71 |  |
| 山地 | 低山 | 29.76 | 540.00～800.00 | 1.31 | 82.86 |
|  | 中低山 | 1699.44 | 800.00～1400.00 | 72.27 |  |
|  | 中中山 | 153.78 | 1400.00～1800.00 | 6.95 |  |
|  | 中高山 | 0.70 | ＞1800.00 | 0.02 |  |
| 坝地 | 中坝地 | 69.98 | 800.00～1070.00 | 3.07 | 3.65 |
|  | 低坝地 | 13.18 | 750.00～800.00 | 0.58 |  |
| 合 计 | 2274.00 |  | 100.00 |

注：流域面积和本表数据来源于《都匀市农业区划》1989年。

（2）地质基础条件

都匀市大地构造位于杨子准地台上杨子台褶带及黔南古陷褶断束的东南边缘。总体来看，主要具扬子准地台的特征，但也兼江南台隆的特点。

由于地质历史时期的地壳运动，自下古生代加里东旋回的从江运动至新生代的喜马拉雅旋回，经历了多期、多序次性质不同和规模不等的以升降为主运动和褶皱运动，地壳运动，海陆交替，沦海桑田，直至印支期的安源运动，其中以燕山动动为代表。自晚三叠系早期之后，海水普遍退出，从此上升为现在的陆地，结束了海洋沉积。又经长期复杂的物理化学风化等侵蚀，后又经外营力的搬运作用，演变形成今日之褶皱、断裂等壮丽景观的地貌形态和地质条件。

本市出露地层保存完好，除前寒武系地层是市境内最古老的地层（形成距今约5亿余年）深埋外，下寒武系明心寺组、巴榔组主要为粘土质页岩，仅在茶园河的河谷中有部分出露。从寒武系至中三叠系均有出露，由于历次地壳运动的上升，沉积间断，缺失中、上奥陶统和上志留统。其出露的层序由老到新有寒武系（下、中寒武统、中上寒武统）、奥陶系（缺失中上统，下奥陶统岩性为灰岩夹页岩、碎屑灰岩、白云岩），志留系、泥盆系（下、中、上泥盆统，中下统为浅海相及滨海相石英沙岩、上统为半封闭泻湖相白云岩构造）、石炭系（下、中、上石炭统，上部为灰岩、白云岩，构成岩溶地貌）、二叠系（下二叠统、峨眉山玄武岩、上二叠统）、三叠系（下、中三叠系，以中层、薄层灰岩为主，底部有杂色页岩分布）和第四系第八个层序，岩层总厚度为6000～7675米，具有一个厚而稳定的沉积岩基底。

以岩石性质和类别而言，主要分布在中部、西南部和东北部的中、上石炭统至三叠系的磷酸盐岩石，占全市总面积的50.28%；分布在西部、西北部及东南部的中、上泥盆统和下石炭统的硅质岩（石英砂岩）占总面积的41.92%；泥质岩及其他分布极少，仅存在上述两大类岩石的夹层中，占总面积的7.80%详见下表。

表5.1-2    都匀市地层与岩性分布情况表

| 地层名称 | 主要岩性 | 主要分布范围 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寒武系 | 粘土质页岩白云岩 | 牛场、王司、坝固、邦水至瓮郎一带。 | 易被溶蚀、剥蚀。山谷宽缓、山头浑圆，多呈丘陵地貌，高差200m左右。 |
| 奥陶系 （下统） | 灰岩夹页岩、碎屑灰岩、白云岩。上部为石英岩、砂岩、粘土质页岩互层 | 王司背斜西两翼的半边街、罗家寨、洛邦、黄丝背斜的谷江、团寨、团山等地。 | 由地层岩性复杂、互为夹层，各种岩抗风化差异大。呈陡缓相间中低山及单斜脊状延伸，横向两边陡削，山体薄等特征。在谷江、阳和有切割深达﹥600.00m。 |
| 泥盆系 | 白云岩、石英砂岩 | 斗篷山、螺蛳壳、蟒山、桐州、江洲、平浪、下洛邦、老姆坡、阳河。 | 石英砂岩质地坚硬，抗风化侵蚀力强、由径流水长期切割，常成深谷陡坡，背斜轴部地层平缓，台状中低山、中中山或单面山，上泥盆统灰岩构成岩溶地貌。 |
| 石炭系 | 上为灰岩、白云岩；下为石英砂岩夹页岩及煤层 | 向斜西翼杨柳街镇的砂锅厂至姬家冲、包阳至南部的中鸡贾；东翼的拱背至北面的上洛邦。 | 岩溶地貌，岩层形状较陡，形成单面山或盆绿丘陵，也有岩层平缓，构成平台状中低山及中中山。 |
| 二叠系 | 灰岩、石灰岩 | 凯口、白头、沙寨及都匀向斜的东西两翼。 | 岩溶地貌、峰从（林）、洼（盆）地、溶（落水）洞、地下河、缓丘、谷地。 |
| 三叠系 | 灰岩、杂色页岩 | 从北向南清泰坡、都匀良亩、沙寨。 | 盆（坝）地、丘陵、山地。 |

注：岩性是指岩石外力地质作用下的相对稳定而言。

根据国家地震局《中国地震烈度区划图》（GB18306-2001），工程区地震动反应谱特征周期为0.35s，地震峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度。

### 气象

项目区属亚热带季风温润气候，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。根据都匀市气象局资料，都匀市多年平均气温16.1℃，极端最高气温39.5℃，极端最低气温 -9.5℃，>10℃有效积温4278℃，多年平均降水量1431.1mm，雨季为为5~10月，多年平均蒸发量1083.6mm，降水量约占全年的80%，年均相对湿度76.4%。年均日照时间1202.1h，无霜期300天。多年平均降水量1378.6mm，最大一日降水量243.8mm(1970年7月12日)，降水量>0.1mm日数1881天，降水量>12.0mm日数38.0天，降水量>25.0mm日数14.5天，降水量>50.0mm日数3.5天，年平均水面蒸发量1121.4mm。项目区年最大1小时点雨量为45mm；10年一遇最大1小时降水量为68.85mm，20年一遇最大1小时降水量为75.15mm。全年主导风向为N，多年平均风速1.9m/s；主要要的灾害性天气有干旱、倒春寒、冰雹、秋季绵雨、暴雨、秋风、凝冻等，其中：春旱几乎每年都会发生，夏旱发生频率为45%，倒春寒几乎每年发生，冰雹以4月出现较多，秋季绵雨年均2.3次，暴雨日降水量>50mm的雨日年均2.8天，秋风出现频率为45%6，凝冻年均10天。

### 水文特征

都匀市属于黔多雨中心，年降雨量比较稳定，地表水比较发育，河流、小溪平均密度0.58km/km2。东部和中部河网密度大,但切割深:北和西部切割浅,河网密度小,地表水多渗透流失变为地下暗河。

境内分成两大流域，三条水系，即：长江流域的沅江水系，珠江流域的红水河水系和柳江水系。大小河流总长1320.50公里，长度12.00公里以上河流有31条(其中江水系14条,红水河水系16条,柳江水系1条)；集水面积72.00km2的小河流(或溪沟)有49条,总长566.80公里。

都匀市由于地质和地貌特殊，有地下河流，因河道切割深，坡降陡，地下水多数排泄于河道，全市已探明的较大泉井处，地下水资源流量为2.12亿立方米，占水资源总量的12.50%。河流多数属于山地雨源区性河，水质总体质量较好，天然河流水质一般为I类，但季节性明显，河水易涨易枯。

桐水河地处都匀市平浪镇东部，是珠江流域红水河水系六硐河级支流。桐水河发源于大横山，海拔高程1475m,河流自西北向东南流，流经三角岩、小堡、墨冲镇后汇入六硐河。全河流集雨面积73.8km2， 河长18km。桐水河中上游建有平省水库，为中型水库，水库主要功能平浪镇农田灌溉。

### 水文地质条件

一、地下水含水岩组富水性特征含水岩组划分

项目所在水文地质单元，区域出露地层有泥盆系中统独山组(D2d)和泥盆系上统望城坡组(D2w)，尧梭组(D3y)和第四系(Q)。根据各时代地层岩性特征、岩石的水理性质及地下水的赋存状态，将区内地下水划分为纯碳酸盐岩类岩溶水、覆盖型纯碳酸盐岩类岩溶水和基岩裂隙水三种种基本类型。

（1）纯碳酸盐岩类岩溶水

径流模数大于5L/s.km2，水点流量大于100L/s（埋深小于50米）。

（2）覆盖型纯碳酸盐岩类岩溶水

埋深小于50米。

（3）基岩裂隙水

径流模数大于3L/s.km2，水点流量大于1L/s。

二 、地下水补给、径流、排泄特征

大气降水是区内地下水补给的主要来源。

项目区位于桐水河上游附近河谷地带，以大气降水入渗补给为主，降雨沿较为发育的溶隙、裂隙等通道入渗，由四周山峰向谷地中汇集，径流受地形地貌及地质构造的控制，地下水总体流向为北西向南东，以泉的形式于断裂带附近或谷地低洼部位排泄地表。

三、地下水埋藏特征

项目场地区域地下水类型属基岩裂隙水，径流模数大于3L/s.km2，水点流量大于1L/s。

### 土壤与动植物

由地形、地貌和地质构造的特殊性，形成生态环境和地方气候多样特点，同时形成了土壤类型和植被类型多样化，为各类生物创造了良好的生长、栖息、繁殖条件。

（1）土壤类型。境内的自然和地质构造条件，出露岩组多样，受母岩影响，构成土壤类型繁多，据土壤普查统计，全市分有6个土类，17个亚类，43个土属，105个土种，其具有明显的地带性和垂直分布特点：海拔540.00～1600.00m范围，以黄壤为主，面积达185331.00公顷，占土壤总面积81.50%，其间嵌有紫色土、石灰土，面积为38885.00公顷，占土壤总面积17.10%。山间河流两边坝（槽）地以冲积物发育而成的河潮土类，面积为3184.00公顷，占土壤面积约1.40%。在海拔>1600.00m以上山顶，因气候冷凉，潮湿多雾，形成山地灌丛草甸土。

（2）植被条件与生物多样性

2005年末，全市林地面积有125436.60公顷，占土地总面积55.15%，其中，有林地面积为63334.49公顷，森林覆盖率为27.84%（以有林地计算）。

（a）植物资源：解放以来，在农业生产中种粮食、经济、蔬菜等作物共有501个品种，果树有50多个品种，茶树有4个品种，野生植被有用材树种、油脂植物、芳香油植物、淀粉植物、含单宁植物、纤维植物、药用植物、观赏植物和牧草等品种9大类。用材树种主要有马尾松、华山松、杉木、铁杉、柏木、香樟、刺揪、枫香、丝栎、木荷、擅木、青冈、苦楝、香椿、泡桐、楠木、云南松、擦木、毛白扬等。属国家保护的珍贵树种有马尾树、银杏、水杉、马桂木、檀木、铁杉等6种。油脂植物主要有油桐、油菜、核桃、乌柏、漆树、蓖麻等。淀粉植物主要有毛栗、板栗、拐枣、荸荠、百合等。纤维植物主要有棕榈、水竹、八月竹等。观赏植物主要有山茶花、杜鹃、美人蕉、刺梨花等。药用植物主要有天麻、龙胆草、金银花、仁仲、鱼腥草、黄连、土茯苓、车前草、地马蜂等。牧草品种繁多，主要有禾本科的荩草、白茅、鸭嘴草、野古草、白箭杆草、黄背茅，豆科的紫苜蓿和莎草科的各种莎草等。

（b）动物资源。①畜禽品种有牛（黄牛、水牛和奶牛三大类）、猪、马、羊、家禽（鸡、鸭、鹅、鹌鹑四类），此外，还有兔、蜂等；②水产品种有草鱼、鲢鱼、鲶、鲤、鲫鱼、乌棒、花鱼、麻鱼、棒花鱼、鳜鱼、麦穗鱼、铜鱼、带刺厚唇鱼、泥鳅、黄鳝、白鳝等30多种，此外，还有鳖（团鱼）以及属国家二类保护动物大鲵（娃娃鱼）等；③野生动物有兽类：狗熊、野猪、山水牛、山羊、狐狸、野狗、獐子、麝、野猫、猴子、刺猬、野兔、獾、穿山甲、黄鼠狼、竹鼠等；④鸟类主要有野鸡、锦鸡、竹鸡、金鸡、野鸭、白鹤、画眉、八哥、斑鸠、鹰、猫头鹰等；⑤爬行动物有眼镜蛇、赤练蛇、银环蛇、竹叶青、乌梢蛇、菜花蛇、四脚蛇等；⑥两栖类有青蛙、石蚌、蟾蜍等。

## 区域社会经济概况

### 行政区划与人口

都匀，简称“匀”。贵州省南部政治、经济、文化中心，西南地区出海重要交通枢纽，黔中经济区五大主要城市中心之一，黔南布依族苗族自治州的地级行政区首府。总面积 2274 平方公里，总人口为 49 万，有布依、苗、水、瑶等 33 个少数民族，以布依族为主的少数民族占总人口的 67.08%。市辖 1 个省级经济开发区、5 个办事处、4 个镇、1 个乡（其中有 1 个水族自治乡）。城市建成区总面积为 68 平方公里（2016），市区人口 35 万（含流动人口）。都匀市下辖文峰街道、广惠街道、小围寨街道、沙包堡街道、绿茵湖街道、墨冲镇、平浪镇、毛尖镇、匀东镇、归兰水族乡。

### 区域经济概况

2019 年都匀市生产总值 2135946 万元，比上年增长 4.7%。其中，第一产业增加值193936 万元，增长 6.3%；第二产业增加值 392447 万元，增长 5.9%；第三产业增加值1549563 万元，增长 4.2%，其中，批发和零售业增长 4.3%，交通运输、仓储和邮政业增长 7.1%，住宿和餐饮业增长 5.7%，金融业增长 7.7%，房地产业增长 7.2%，其他服务业增长 2.3%。人均地区生产总值 45470 元，比上年增长 4.3%。

平浪镇耕地在册面积为9601亩（其中田8456亩、土1055亩），航测耕地面积为27300亩（其中田19300亩，土8000亩）。根据都匀市土地资源详查资料，各地类面积为：耕地3.79万亩（其中田2.95万亩、土0.84万亩）、园地430亩、林地12.63万亩、牧草地2.56万亩、居民点及工矿用地2317亩、交通用地651亩、水域2130亩、未利用土地2.15万亩。

## 环境空气质量现状调查与评价

### 达标区判定

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。本项目位于都匀市平浪镇罗雍村老坡寨附近，基本污染物环境质量现状数据采用《2020 年都匀市环境质量状况公报》的环境空气质量现状数据。

根据2020年贵州省生态环境状况公报反馈数据，采用国控点（小围寨和沙坝点位）进行评价和排名，则我市环境空气质量优良率达98.9%，轻度污染天数4天，大气环境质量综合指数2.19。中心城区PM10年均浓度为29μg/m3比2020年年均值31μg/m3下降了6.5%，Pm2.5年均浓度为18μg/m3比2020年年均值19μg/m3下降了5.3%。

综合全市3个考核点位监测情况，都匀市城市环境空气质量优良天数为362天，城市环境空气质量优良率为98.9%，轻度污染天数4天。详见表5.3-3。

表5.3-3 2020年都匀市空气质量统计结果表

| 时间 | 月均浓度值（微克/立方米） | 综合指数 | AQI 超标天数 | AQI优 良天数比例 | 首要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧 化硫 | 二氧 化氮 | PM10 | Pm2.5 | 一氧化碳 （百分位） | 臭氧八小时 （百分位） |  |  |  |  |
| 2019年 （全市） | 7 | 12 | 34 | 21 | 0.7 | 111 | 2.38 | 5 | 98.63 % | 臭氧八 小时 |
| 2020年 （全市） | 8 | 10 | 29 | 18 | 1.0 | 104 | 2.19 | 4 | 98.9% | 臭氧八 小时 |
| 2019年 （国控点） | 10 | 14 | 31 | 19 | 0.7 | 115 | 2.40 | 3 | 99.2% | 臭氧八 小时 |
| 2020年 （国控点） | 7 | 10 | 29 | 18 | 1.0 | 104 | 2.20 | 4 | 98.9% | 臭氧八 小时 |

因此，判定项目区属于环境空气质量达标区。

### 其他污染物环境质量现状调查与评价

项目为生猪养殖，项目其他有环境质量标准的大气特征污染物为NH3、H2S、臭气浓度。

本项目大气环境影响评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，也没有近3年与项目排放的其他污染物（NH3、H2S、臭气浓度）有关的历史监测资料，故本次评价按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.3 要求，委托贵州益源心承环境检测有限公司进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境空气质量现状评价。

（1）监测布点

本次环境空气监测按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，结合区域环境功能、评价区风频、风向、场址周围地形地貌情况以及场址周围环境保护目标分布情况，共布设2个大气特征污染物补充监测点。环境空气质量现状监测点位详见表5.3-1。

表5.3-4   环境空气质量现状监测点位布设情况表

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 与场界最近距离（km） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 中寨居民点 | N | 0.9 | 村民点 |
| G2 | 老坡寨 | S | 0.6 | 村民点 |

注：同时测定气温、气压、风向、风速、天气等气象条件。

（2）监测项目

根据工程特点及当地环境特征，监测项目确定为NH3、H2S、臭气浓度，同时测定气压、气温、相对湿度、风向和风速等常规气象要素。

（3）监测时间及监测频率

环境空气质量现状监测时间为2021年11月5日~11月11日进行一期监测，连续监测7天。

NH3、H2S、臭气浓度监测1小时平均浓度，1小时平均浓度每天采样4次，开始时间为02：00、08：00、14：00、20：00，每个时段采样60分钟。

（4）监测分析方法

采样及分析方法按《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》第四版（国家环保部2003年）执行。按国家监测总站、省监测站有关技术规定，进行监测工作全过程质量控制。具体分析方法如下表：

表5.3-5  监测分析方法及检出限

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限或测定下限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法（第四版增补版）》国家环境保护总局2003版 亚甲基蓝分光光度法（B） | 0.001mg/m3 |
| 2 | 氨 | 《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 HJ 534-2009 | 0.01mg/m3 |
| 3 | 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 （GB/T 14675-1993） | / |

（5）评价方法

①数据统计

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，对补充监测数据进行现状评价，选取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。计算方法公式如下：

式中：C现状(x,y)——环境空气保护目标及网格点(x,y)环境质量现状浓度，ug/m3；

C监测(j,t)——第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1h平均、8h平均或日平均质量浓度），ug/m3；

n——现状补充监测点位数。

②评价公式

采用单因子指数法进行空气环境质量现状评价，公式如下：

式中：Pi —— 某污染物的质量浓度值占相应质量浓度限值的百分比，%；

Ci —— 某污染物的实测最大浓度或评价最大浓度，ug/m3；

Si —— 某污染物的评价标准，ug/m3。

注：未检出项目取检出限的50%计算标准指数，下同。

（5）评价标准

NH3、H2S参考执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值，由于恶臭没有环境质量标准，本次恶臭监测值仅做背景调查。

- 监测结果：评价区空气现状监测结果见表5.3-6及5.3-7。

表5.3-6-1 评价区环境空气常规因子监测结果表

| 监测点位 | 采样日期 | 监测时间 | 样品编号 | 气温 （℃） | 湿度 （%） | 风向 | 风速 （m/s） | 气压 （KPa） | 监测项目/监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| G1 中寨居民点 | 2021.11.05 | 02:00~03:00 | Q210117G1-101 | 14.8 | 73.4 | 东风 | 1.8 | 88.1 | 0.03 | 0.001L |
|  |  | 08:00~09:00 | Q210117G1-102 | 19.1 | 68.6 | 东南 | 1.6 | 88.0 | 0.02 | 0.002 |
|  |  | 14:00~15:00 | Q210117G1-103 | 24.1 | 61.2 | 东南 | 1.2 | 87.9 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00~21:00 | Q210117G1-104 | 20.3 | 63.5 | 东北 | 1.7 | 88.0 | 0.03 | 0.002 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | 0.02 | 0.001 |
|  | 2021.11.06 | 02:00~03:00 | Q210117G1-201 | 16.3 | 72.1 | 东南 | 2.0 | 88.1 | 0.01L | 0.002 |
|  |  | 08:00~09:00 | Q210117G1-202 | 18.5 | 66.5 | 东风 | 1.6 | 88.1 | 0.01 | 0.001 |
|  |  | 14:00~15:00 | Q210117G1-203 | 20.7 | 60.1 | 东南 | 1.3 | 87.9 | 0.02 | 0.001L |
|  |  | 20:00~21:00 | Q210117G1-204 | 19.1 | 63.6 | 东北 | 1.8 | 88.1 | 0.01L | 0.002 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | 0.01 | 0.001 |
|  | 2021.11.07 | 02:00~03:00 | Q210117G1-301 | 7.6 | 74.3 | 东北 | 2.0 | 88.2 | 0.01 | 0.002 |
|  |  | 08:00~09:00 | Q210117G1-302 | 10.5 | 69.1 | 北风 | 1.5 | 88.1 | 0.02 | 0.001L |
|  |  | 14:00~15:00 | Q210117G1-303 | 14.7 | 62.3 | 东北 | 1.2 | 88.0 | 0.01L | 0.002 |
|  |  | 20:00~21:00 | Q210117G1-304 | 11.2 | 64.6 | 东北 | 1.7 | 88.1 | 0.02 | 0.001L |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | 0.01 | 0.001 |
|  | 2021.11.08 | 02:00~03:00 | Q210117G1-401 | 5.3 | 75.4 | 东南 | 2.1 | 88.2 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00~09:00 | Q210117G1-402 | 6.1 | 70.9 | 东风 | 1.5 | 88.2 | 0.02 | 0.002 |
|  |  | 14:00~15:00 | Q210117G1-403 | 10.3 | 64.5 | 东北 | 1.0 | 88.0 | 0.01L | 0.002 |
|  |  | 20:00~21:00 | Q210117G1-404 | 7.8 | 67.4 | 东北 | 1.8 | 88.1 | 0.01 | 0.001L |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | 0.01 | 0.001 |
|  | 2021.11.09 | 02:00~03:00 | Q210117G1-501 | 6.4 | 69.8 | 东北 | 1.9 | 88.2 | 0.02 | 0.002 |
|  |  | 08:00~09:00 | Q210117G1-502 | 8.5 | 64.6 | 东风 | 1.4 | 88.1 | 0.01L | 0.002 |
|  |  | 14:00~15:00 | Q210117G1-503 | 12.7 | 61.8 | 东北 | 0.9 | 87.9 | 0.02 | 0.001 |
|  |  | 20:00~21:00 | Q210117G1-504 | 10.1 | 63.5 | 东南 | 1.6 | 88.0 | 0.01L | 0.002 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | 0.01 | 0.002 |
|  | 2021.11.10 | 02:00~03:00 | Q210117G1-601 | 7.5 | 74.5 | 东风 | 2.1 | 88.2 | 0.02 | 0.002 |
|  |  | 08:00~09:00 | Q210117G1-602 | 9.6 | 71.1 | 东北 | 1.6 | 88.2 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00~15:00 | Q210117G1-603 | 14.2 | 62.4 | 东北 | 1.2 | 88.0 | 0.02 | 0.001L |
|  |  | 20:00~21:00 | Q210117G1-604 | 11.1 | 64.8 | 东南 | 1.7 | 88.1 | 0.01 | 0.002 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | 0.01 | 0.001 |
|  | 2021.11.11 | 02:00~03:00 | Q210117G1-701 | 7.7 | 74.7 | 东风 | 1.8 | 88.2 | 0.02 | 0.002 |
|  |  | 08:00~09:00 | Q210117G1-702 | 9.2 | 70.5 | 东北 | 1.6 | 88.1 | 0.01L | 0.001 |
|  |  | 14:00~15:00 | Q210117G1-703 | 14.6 | 63.7 | 东南 | 1.1 | 87.9 | 0.02 | 0.002 |
|  |  | 20:00~21:00 | Q210117G1-704 | 11.6 | 66.9 | 东北 | 1.7 | 88.0 | 0.01 | 0.001L |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | 0.01 | 0.001 |

表5.3-6-2 评价区环境空气常规因子监测结果表

| 监测点位 | 采样日期 | 监测时间 | 样品编号 | 气温 （℃） | 湿度 （%） | 风向 | 风速 （m/s） | 气压 （KPa） | 监测项目/监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| G2 老坡寨居民点 | 2021.11.05 | 02:00~03:00 | Q210117G2-101 | 14.9 | 72.8 | 东南 | 2.0 | 88.1 | 0.01L | 0.003 |
|  |  | 08:00~09:00 | Q210117G2-102 | 19.6 | 66.5 | 东风 | 1.4 | 87.9 | 0.01 | 0.002 |
|  |  | 14:00~15:00 | Q210117G2-103 | 24.5 | 61.4 | 东南 | 1.0 | 87.8 | 0.02 | 0.001L |
|  |  | 20:00~21:00 | Q210117G2-104 | 20.1 | 64.3 | 东南 | 1.6 | 87.9 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | 0.01 | 0.002 |
|  | 2021.11.06 | 02:00~03:00 | Q210117G2-201 | 16.7 | 71.8 | 东风 | 1.9 | 88.1 | 0.01 | 0.001L |
|  |  | 08:00~09:00 | Q210117G2-202 | 18.3 | 67.2 | 东风 | 1.5 | 88.0 | 0.01L | 0.003 |
|  |  | 14:00~15:00 | Q210117G2-203 | 20.4 | 60.8 | 东北 | 1.2 | 87.9 | 0.01 | 0.002 |
|  |  | 20:00~21:00 | Q210117G2-204 | 19.3 | 63.4 | 东南 | 1.6 | 87.9 | 0.03 | 0.001L |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | 0.01 | 0.001 |
|  | 2021.11.07 | 02:00~03:00 | Q210117G2-301 | 5.7 | 72.8 | 东风 | 2.1 | 88.2 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00~09:00 | Q210117G2-302 | 9.6 | 68.1 | 东南 | 1.6 | 88.1 | 0.02 | 0.001 |
|  |  | 14:00~15:00 | Q210117G2-303 | 14.9 | 62.5 | 东北 | 1.1 | 87.9 | 0.03 | 0.002 |
|  |  | 20:00~21:00 | Q210117G2-304 | 11.5 | 64.7 | 东北 | 1.8 | 88.0 | 0.01L | 0.002 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | 0.02 | 0.001 |
|  | 2021.11.08 | 02:00~03:00 | Q210117G2-401 | 5.5 | 74.6 | 东北 | 2.3 | 88.2 | 0.02 | 0.001 |
|  |  | 08:00~09:00 | Q210117G2-402 | 6.4 | 70.1 | 东北 | 1.6 | 88.2 | 0.01 | 0.003 |
|  |  | 14:00~15:00 | Q210117G2-403 | 10.7 | 64.2 | 东风 | 1.3 | 88.0 | 0.01L | 0.002 |
|  |  | 20:00~21:00 | Q210117G2-404 | 8.5 | 66.8 | 东北 | 1.7 | 88.1 | 0.01 | 0.001L |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | 0.01 | 0.002 |
|  | 2021.11.09 | 02:00~03:00 | Q210117G2-501 | 6.7 | 74.5 | 东南 | 2.1 | 88.2 | 0.01L | 0.002 |
|  |  | 08:00~09:00 | Q210117G2-502 | 8.4 | 71.1 | 东北 | 1.5 | 88.1 | 0.03 | 0.002 |
|  |  | 14:00~15:00 | Q210117G2-503 | 12.5 | 62.5 | 东风 | 1.1 | 87.9 | 0.02 | 0.001L |
|  |  | 20:00~21:00 | Q210117G2-504 | 10.1 | 65.6 | 东北 | 1.7 | 88.0 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | 0.02 | 0.001 |
|  | 2021.11.10 | 02:00~03:00 | Q210117G2-601 | 7.7 | 74.2 | 东风 | 2.1 | 88.2 | 0.01L | 0.001 |
|  |  | 08:00~09:00 | Q210117G2-602 | 9.3 | 70.1 | 东北 | 1.6 | 88.2 | 0.01 | 0.003 |
|  |  | 14:00~15:00 | Q210117G2-603 | 13.6 | 62.1 | 东北 | 1.2 | 88.0 | 0.02 | 0.001L |
|  |  | 20:00~21:00 | Q210117G2-604 | 11.5 | 65.2 | 东南 | 1.7 | 88.1 | 0.02 | 0.001L |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | 0.01 | 0.001 |
|  | 2021.11.11 | 02:00~03:00 | Q210117G2-701 | 7.5 | 72.8 | 东北 | 2.0 | 88.2 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00~09:00 | Q210117G2-702 | 9.2 | 68.4 | 东南 | 1.5 | 88.1 | 0.01 | 0.002 |
|  |  | 14:00~15:00 | Q210117G2-703 | 14.7 | 62.4 | 东风 | 1.2 | 87.9 | 0.02 | 0.001 |
|  |  | 20:00~21:00 | Q210117G2-704 | 11.8 | 65.9 | 东北 | 1.6 | 88.0 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | 0.01 | 0.001 |

表5.3-6-3 评价区环境空气常规因子监测结果表

| 监测点位 | 采样日期 | 监测时间 | 样品编号 | 气温 （℃） | 湿度 （%） | 风向 | 风速 （m/s） | 气压 （KPa） | 监测项目/监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 |
| G1 中寨居民点 | 2021.11.05 | 02:00 | Q210117G1-101 | 14.8 | 73.4 | 东风 | 1.8 | 88.1 | <10 |
|  |  | 08:00 | Q210117G1-102 | 19.1 | 68.6 | 东南 | 1.6 | 88.0 | <10 |
|  |  | 14:00 | Q210117G1-103 | 24.1 | 61.2 | 东南 | 1.2 | 87.9 | <10 |
|  |  | 20:00 | Q210117G1-104 | 20.3 | 63.5 | 东北 | 1.7 | 88.0 | <10 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | <10 |
|  | 2021.11.06 | 02:00 | Q210117G1-201 | 16.3 | 72.1 | 东南 | 2.0 | 88.1 | <10 |
|  |  | 08:00 | Q210117G1-202 | 18.5 | 66.5 | 东风 | 1.6 | 88.1 | <10 |
|  |  | 14:00 | Q210117G1-203 | 20.7 | 60.1 | 东南 | 1.3 | 87.9 | <10 |
|  |  | 20:00 | Q210117G1-204 | 19.1 | 63.6 | 东北 | 1.8 | 88.1 | <10 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | <10 |
|  | 2021.11.07 | 02:00 | Q210117G1-301 | 7.6 | 74.3 | 东北 | 2.0 | 88.2 | <10 |
|  |  | 08:00 | Q210117G1-302 | 10.5 | 69.1 | 北风 | 1.5 | 88.1 | <10 |
|  |  | 14:00 | Q210117G1-303 | 14.7 | 62.3 | 东北 | 1.2 | 88.0 | <10 |
|  |  | 20:00 | Q210117G1-304 | 11.2 | 64.6 | 东北 | 1.7 | 88.1 | <10 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | <10 |
|  | 2021.11.08 | 02:00 | Q210117G1-401 | 5.3 | 75.4 | 东南 | 2.1 | 88.2 | <10 |
|  |  | 08:00 | Q210117G1-402 | 6.1 | 70.9 | 东风 | 1.5 | 88.2 | <10 |
|  |  | 14:00 | Q210117G1-403 | 10.3 | 64.5 | 东北 | 1.0 | 88.0 | <10 |
|  |  | 20:00 | Q210117G1-404 | 7.8 | 67.4 | 东北 | 1.8 | 88.1 | <10 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | <10 |
|  | 2021.11.09 | 02:00 | Q210117G1-501 | 6.4 | 69.8 | 东北 | 1.9 | 88.2 | <10 |
|  |  | 08:00 | Q210117G1-502 | 8.5 | 64.6 | 东风 | 1.4 | 88.1 | <10 |
|  |  | 14:00 | Q210117G1-503 | 12.7 | 61.8 | 东北 | 0.9 | 87.9 | <10 |
|  |  | 20:00 | Q210117G1-504 | 10.1 | 63.5 | 东南 | 1.6 | 88.0 | <10 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | <10 |
|  | 2021.11.10 | 02:00 | Q210117G1-601 | 7.5 | 74.5 | 东风 | 2.1 | 88.2 | <10 |
|  |  | 08:00 | Q210117G1-602 | 9.6 | 71.1 | 东北 | 1.6 | 88.2 | <10 |
|  |  | 14:00 | Q210117G1-603 | 14.2 | 62.4 | 东北 | 1.2 | 88.0 | <10 |
|  |  | 20:00 | Q210117G1-604 | 11.1 | 64.8 | 东南 | 1.7 | 88.1 | <10 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | <10 |
|  | 2021.11.11 | 02:00 | Q210117G1-701 | 7.7 | 74.7 | 东风 | 1.8 | 88.2 | <10 |
|  |  | 08:00 | Q210117G1-702 | 9.2 | 70.5 | 东北 | 1.6 | 88.1 | <10 |
|  |  | 14:00 | Q210117G1-703 | 14.6 | 63.7 | 东南 | 1.1 | 87.9 | <10 |
|  |  | 20:00 | Q210117G1-704 | 11.6 | 66.9 | 东北 | 1.7 | 88.0 | <10 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | <10 |

表5.3-6-4 环境空气小时值监测结果    单位：无量纲

| 监测点位 | 采样日期 | 监测时间 | 样品编号 | 气温 （℃） | 湿度 （%） | 风向 | 风速 （m/s） | 气压 （KPa） | 监测项目/监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 |
| G2 老坡寨居民点 | 2021.11.05 | 02:00 | Q210117G2-101 | 14.9 | 72.8 | 东南 | 2.0 | 88.1 | <10 |
|  |  | 08:00 | Q210117G2-102 | 19.6 | 66.5 | 东风 | 1.4 | 87.9 | <10 |
|  |  | 14:00 | Q210117G2-103 | 24.5 | 61.4 | 东南 | 1.0 | 87.8 | <10 |
|  |  | 20:00 | Q210117G2-104 | 20.1 | 64.3 | 东南 | 1.6 | 87.9 | <10 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | <10 |
|  | 2021.11.06 | 02:00 | Q210117G2-201 | 16.7 | 71.8 | 东风 | 1.9 | 88.1 | <10 |
|  |  | 08:00 | Q210117G2-202 | 18.3 | 67.2 | 东风 | 1.5 | 88.0 | <10 |
|  |  | 14:00 | Q210117G2-203 | 20.4 | 60.8 | 东北 | 1.2 | 87.9 | <10 |
|  |  | 20:00 | Q210117G2-204 | 19.3 | 63.4 | 东南 | 1.6 | 87.9 | <10 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | <10 |
|  | 2021.11.07 | 02:00 | Q210117G2-301 | 5.7 | 72.8 | 东风 | 2.1 | 88.2 | <10 |
|  |  | 08:00 | Q210117G2-302 | 9.6 | 68.1 | 东南 | 1.6 | 88.1 | <10 |
|  |  | 14:00 | Q210117G2-303 | 14.9 | 62.5 | 东北 | 1.1 | 87.9 | <10 |
|  |  | 20:00 | Q210117G2-304 | 11.5 | 64.7 | 东北 | 1.8 | 88.0 | <10 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | <10 |
|  | 2021.11.08 | 02:00 | Q210117G2-401 | 5.5 | 74.6 | 东北 | 2.3 | 88.2 | <10 |
|  |  | 08:00 | Q210117G2-402 | 6.4 | 70.1 | 东北 | 1.6 | 88.2 | <10 |
|  |  | 14:00 | Q210117G2-403 | 10.7 | 64.2 | 东风 | 1.3 | 88.0 | <10 |
|  |  | 20:00 | Q210117G2-404 | 8.5 | 66.8 | 东北 | 1.7 | 88.1 | <10 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | <10 |
|  | 2021.11.09 | 02:00 | Q210117G2-501 | 6.7 | 74.5 | 东南 | 2.1 | 88.2 | <10 |
|  |  | 08:00 | Q210117G2-502 | 8.4 | 71.1 | 东北 | 1.5 | 88.1 | <10 |
|  |  | 14:00 | Q210117G2-503 | 12.5 | 62.5 | 东风 | 1.1 | 87.9 | <10 |
|  |  | 20:00 | Q210117G2-504 | 10.1 | 65.6 | 东北 | 1.7 | 88.0 | <10 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | <10 |
|  | 2021.11.10 | 02:00 | Q210117G2-601 | 7.7 | 74.2 | 东风 | 2.1 | 88.2 | <10 |
|  |  | 08:00 | Q210117G2-602 | 9.3 | 70.1 | 东北 | 1.6 | 88.2 | <10 |
|  |  | 14:00 | Q210117G2-603 | 13.6 | 62.1 | 东北 | 1.2 | 88.0 | <10 |
|  |  | 20:00 | Q210117G2-604 | 11.5 | 65.2 | 东南 | 1.7 | 88.1 | <10 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | <10 |
|  | 2021.11.11 | 02:00 | Q210117G2-701 | 7.5 | 72.8 | 东北 | 2.0 | 88.2 | <10 |
|  |  | 08:00 | Q210117G2-702 | 9.2 | 68.4 | 东南 | 1.5 | 88.1 | <10 |
|  |  | 14:00 | Q210117G2-703 | 14.7 | 62.4 | 东风 | 1.2 | 87.9 | <10 |
|  |  | 20:00 | Q210117G2-704 | 11.8 | 65.9 | 东北 | 1.6 | 88.0 | <10 |
|  |  | － | 小时均值 | － | － | － | － | － | <10 |

表5.3-7 大气污染物环境质量现状监测评价结果

| 监测点位 | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准 | 监测浓度范围 | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 中寨居民点 | NH3（mg/m3） | 1h平均 | 0.2 | 0.01L~0.02 | 10 | 0 | 达标 |
|  | H2S（mg/m3） | 1h平均 | 0.01 | 0.001L-0.003 | 50 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度(无量纲) | 一次浓度范围（无量纲） | / | <10 | / | / | / |
| G2 老坡寨居民点 | NH3（mg/m3） | 1h平均 | 0.2 | 0.01L~0.03 | 15 | 0 | 达标 |
|  | H2S（mg/m3） | 1h平均 | 0.01 | 0.001L-0.003 | 20 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度(无量纲) | 一次浓度范围（无量纲） | / | <10 | / | / | / |

由表3.3-5可知，G1 中寨居民点G2 老坡寨居民点，NH3、H2S 1h平均值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中NH3、H2S标准限值要求；臭气浓度均未检出，说明评价区域环境空气质量良好。

## 地表水环境质量现状调查与评价

根据现场勘测，项目养殖区域东北侧800m（距离污水处理站约300米）为桐水河，本次评价主要对桐水河及平省水库入口水质进行采样监测进行现状评价。

### 地表水现状监测

本项目废水经猪场污水处理站处理达标后回用和用于周边农灌，不直接排入地表水体。项目所在区域老山河段无例行水质监测资料，故本项目委托贵州黔汇德环保科技有限公司于2021年11月4日~6日对本项目所涉及的地表水进行了现状监测调查。具体监测方案如下：

一、监测内容

根据项目区内地表水情况，与本项目相距较近的地表水体为项目西侧的老山河，环评选取具有代表性和控制性的地点进行监测，监测点情况详见表5.4-8。

表5.4.-8  地表水环境监测内容

| 监测断面 | 监测断面经纬度 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 废水排污口上游500m | E：107.385845° N：26.128408° | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、硫化物、石油类、粪大肠菌群共11项，同时记录水温、河宽、河深、流速及流量。 | 连续监测3天， 1次/天。 |
| W2 排污口 | E：107.387628° N：26.124425° |  |  |
| W3 排污口下游1000m | E：107.397723° N：26.123295° |  |  |
| W4 排污口下游2000m | E：107.408038° N：26.117771° |  |  |
| W5 排污口下游约3500m （平省水库入口） | E：107.415784° N：26.114188° |  |  |

二、监测结果

评价区域地表水监测结果见表5.4-9。

表5.4-9-1  地表水环境监测结果表  单位：mg/L（pH 无量纲）

| 监测项目 | 监测断面/采样时间/样品编号/检测结果 |
| --- | --- |
|  | W1 废水排污口上游500m | W2 排污口 | W3 排污口下游1000m |
|  | 2021.11.4 | 2021.11.5 | 2021.11.6 | 2021.11.4 | 2021.11.5 | 2021.11.6 | 2021.11.4 | 2021.11.5 | 2021.11.6 |
|  | Q210117W1-101 | Q210117W1-201 | Q210117W1-301 | Q210117W2-101 | Q210117W2-201 | Q210117W2-301 | Q210117W3-101 | Q210117W3-201 | Q210117W3-301 |
| 水温(℃) | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 16.8 |
| pH（无量纲） | 7.25 | 7.22 | 7.36 | 7.05 | 7.20 | 7.26 | 7.34 | 7.37 | 7.43 |
| 悬浮物 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 |
| 化学需氧量 | 6 | 4 | 5 | 15 | 17 | 16 | 12 | 10 | 13 |
| 五日生化需氧量 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 |
| 高锰酸盐指数 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 3.0 |
| 氨氮 | 0.204 | 0.213 | 0.195 | 0.267 | 0.279 | 0.246 | 0.240 | 0.252 | 0.219 |
| 总氮 | 2.10 | 2.19 | 2.26 | 2.63 | 2.81 | 2.85 | 2.36 | 3.44 | 2.57 |
| 总磷 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 7.0×102 | 6.3×102 | 5.4×102 | 9.4×102 | 7.9×102 | 7.0×102 | 4.9×102 | 4.6×102 | 4.0×102 |
| 河宽（m） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| 河深（m） | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.40 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 流速（m/s） | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.83 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.74 |
| 流量（m3/h） | 761.7 | 749.7 | 767.9 | 782.8 | 796.8 | 788.6 | 843.4 | 858.7 | 846.6 |
| 备注 | “检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。 |

表5.4-9-2 地表水环境监测结果表  单位：mg/L（pH 无量纲）

| 监测项目 | 监测断面/采样时间/样品编号/检测结果 |
| --- | --- |
|  | W4 排污口下游2000m | W5 排污口下游约3500m（平省水库入口） |
|  | 2021.11.4 | 2021.11.5 | 2021.11.6 | 2021.11.4 | 2021.11.5 | 2021.11.6 |
|  | Q210117W4-101 | Q210117W4-201 | Q210117W4-301 | Q210117W5-101 | Q210117W5-201 | Q210117W5-301 |
| 水温(℃) | 16.6 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 17.4 |
| pH（无量纲） | 7.25 | 7.20 | 7.13 | 7.42 | 7.46 | 7.27 |
| 悬浮物 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 化学需氧量 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 |
| 五日生化需氧量 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
| 高锰酸盐指数 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |
| 氨氮 | 0.179 | 0.185 | 0.167 | 0.192 | 0.201 | 0.182 |
| 总氮 | 2.11 | 2.18 | 2.02 | 1.97 | 1.85 | 1.80 |
| 总磷 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 4.0×102 | 3.4×102 | 3.3×102 | 2.7×102 | 2.2×102 | 1.7×102 |
| 河宽（m） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 河深（m） | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 流速（m/s） | 0.92 | 0.86 | 0.75 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| 流量（m3/h） | 867.1 | 877.1 | 859.3 | 896.5 | 901.9 | 908.4 |
| 备注 | 1、“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。 |

### 地表水环境现状评价

（1）评价标准：老山河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。

（2）评价因子：pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群。

（3）评价方法：根据监测资料，按《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）及《地表水环境质量标准》(GB3838--2002)要求，采用水域环境功能相应标准，选取单项水质指数评价。单项标准指数法如下：

a、一般污染物的指标指数

其中：	Ii——某污染物的标准指数；

Ci——某污染物的实测平均浓度（mg/l）

Cs——污染物i的评价标准（mg/l）

b、pH的标准指数

pHj≤7.0

pHsu>7.0

其中：	pHh——采样点的pH值

pHsu——标准pH值的上限值

pHsd——标准pH值的下限值。

（4）评价结果：评价结果见下表。

表5.4-10 地表水环境现状监测及统计结果

（mg/L，pH-无量纲，粪大肠菌群-CFU/L）

| 监测时间 监测项目 | W1 废水排污口上游500m | W2排污口 | W3 排污口下游1000m | W4 排污口下游2000m | W5 排污口下游约3500m（平省水库入口） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 监测值范围 | 7.22-7.36 | 7.05-7.26 | 7.34-7.43 | 7.13-7.25 | 7.24-7.46 |
|  |  | 标准值 | 6-9 |
|  |  | Sij | / | / | / | / | / |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 水温 | 监测值范围 | 16.2-16.5 | 16.4-16.6 | 16.8-16.4 | 17-16.6 | 17.4-16.8 |
| 3 | 流速 | 监测值范围 | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.84 | 0.67 |
| 4 | 氨氮 | 监测值范围 | 0.195-0.204 | 0.246-0.279 | 0.24-0.252 | 0.167-0.185 | 0.182-0.201 |
|  |  | 标准值 | ≤1.0 |
|  |  | Sij | 0.195-0.204 | 0.246-0.279 | 0.24-0.252 | 0.167-0.185 | 0.182-0.201 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 化学需氧量 | 监测值范围 | 4-6 | 15-17 | 10-13 | 7-9 | 5-7 |
|  |  | 标准值 | ≤20 |
|  |  | Sij | 0.2-0.3 | 0.75-0.85 | 0.1-0.62 | 0.35-0.45 | 0.25-.35 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 五日生化需氧量 | 监测值范围 | 1.1-1.4 | 3.5-3.9 | 2.4-2.6 | 1.7-2.1 | 1.3-1.6 |
|  |  | 标准值 | ≤4 |
|  |  | Sij | 0.275-0.35 | 0.875-0.975 | 0.6-0.65 | 0.425-0.52 | 0.325-0.4 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 悬浮物 | 监测值范围 | 2-3 | 8-9 | 5-7 | 3-4 | 3-5 |
|  |  | 标准值 | ≤30 |
|  |  | Sij | 0.072-0.1 | 0.26-0.3 | 0.17-0.23 | 0.1-0.13 | 0.1-0.16 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 总磷 | 监测值范围 | 0.07-0.09 | 0.13-0.15 | 0.11-0.14 | 0.07-0.1 | 0.06-0.08 |
|  |  | 标准值 | ≤0.2 |
|  |  | Sij | 0.035-0.45 | 0.65-0.75 | 0.55-0.7 | 0.35-0.5 | 0.3-0.4 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 总氮 | 监测值范围 | 2.1-2.36 | 2.36-2.85 | 2.36-3.44 | 2.02-2.18 | 1.85-1.8 |
|  |  | 标准值 | 1 |
|  |  | Sij | 2.1-2.36 | 2.36-2.85 | 2.36-3.44 | 2.02-2.18 | 1.85-1.8 |
|  |  | 超标率% | 223 | 260 | 290 | 210 | 182.5 |
| 10 | 石油类 | 监测值范围 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 标准值 | ≤0.5 |
|  |  | Sij | / | / | / | / | / |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 粪大肠菌群 | 监测值范围 | 540-700 | 700-940 | 400-490 | 330-400 | 170-220 |
|  |  | 标准值 | ≤10000 |
|  |  | Sij | 5.4-7 | 7-9.4 | 4-4.9 | 3.3-4 | 1.7-2.2 |
|  |  | 超标率% | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |  |

评价结果表明，所有断面、所有监测因子除总氮超标外均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。其中总氮超标倍数为2.23倍、2.6倍、2.9倍、2.1倍、1.8倍；TN超标倍数分别为0倍、0倍、4.9倍，超标原因为当地地表水总氮背景值较高。

### 地下水质量现状调查与评价

故本项目委托贵州黔汇德环保科技有限公司于2021年11月4~6日对本项目所涉及的地下水进行了现状监测调查。具体情况如下：

1、监测点位布设

根据场地及其周边自然出露泉点的情况，地下水质量现状监测采用现有自然出露泉点。根据监测布点图按以下原则布点：地下水监测点布置情况见表5.4-11及附图。

表5.4-11 地下水监测内容

| 监测点位 | 监测点位经纬度 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 养猪场场地上游出露泉点 | E：107.367018° N：26.133072° | pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、氰化物、硫酸盐、氯化物、六价铬、氟化物、总大肠菌群、菌落总数、铁、锰、铅、镉、汞、砷、K+、Na+、Ca+、Mg+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；共29项。 | 连续监测3天， 1次/天。 |
| U3 养猪场场地下游出露泉点 | E：107.381056° N：26.119066° |  |  |

2、评价因子、评价方法和评价标准

评价方法：采用单项污染指数法评价，其数学模式如下：

一般污染物：

Sij=

式中：Sij——i污染物在监测点j的标准指数；

Cij——i污染物在监测点j的地表水浓度值(mg/L)；

Csi——i污染物的地表水环境质量标准值(mg/L)。

pH：

SpH,j=          pHj≤7.0

SpH,j=          pHj＞7.0

式中：pHj——监测点j的pH值；

PHsd——地下水水质标准中规定的pH的下限值；

pHsu——地下水水质标准中规定的pH的上限值。

评价标准：所有监测指标执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域标准。

3、监测结果

监测结果如表5.4-11所示。

4、评价结果

本项目地下水质按照《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求评价结果见表5.4-12。

表5.4-11   地下水监测结果   单位：mg/L（标注的除外）

| 监测项目 | 监测断面/采样时间/样品编号/检测结果 |
| --- | --- |
|  | U1 养猪场场地上游出露泉点 | U3 养猪场场地下游出露泉点 |
|  | 2021.11.4 | 2021.11.5 | 2021.11.6 | 2021.11.4 | 2021.11.5 | 2021.11.6 |
|  | Q210117U1-101 | Q210117U1-201 | Q210117U1-301 | Q210117U3-101 | Q210117U3-201 | Q210117U3-301 |
| pH（无量纲） | 7.21 | 7.09 | 7.24 | 7.15 | 7.01 | 7.18 |
| 耗氧量 | 0.34 | 0.74 | 0.65 | 1.26 | 1.34 | 1.29 |
| 氨氮 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.052 | 0.056 | 0.049 |
| 硝酸盐 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| 亚硝酸盐 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 总硬度 | 186 | 197 | 204 | 259 | 274 | 253 |
| 溶解性总固体 | 482 | 501 | 511 | 649 | 685 | 632 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 硫酸盐 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 18 |
| 氯化物 | 14.7 | 15.7 | 13.1 | 16.7 | 17.7 | 17.3 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 氟化物 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | 50 | 20 | 70 | 80 | 70 | 90 |
| 菌落总数（CFU/ml） | 57 | 51 | 44 | 69 | 63 | 67 |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 钾 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.54 | 0.67 | 0.61 |
| 钠 | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.33 |
| 钙 | 54.8 | 51.3 | 57.4 | 76.9 | 59.6 | 65.7 |
| 镁 | 8.28 | 7.22 | 6.60 | 8.68 | 8.04 | 7.24 |
| 碳酸根 | 0.50L | 0.50L | 0.50L | 0.50L | 0.50L | 0.50L |
| 重碳酸根 | 155 | 150 | 145 | 172 | 170 | 166 |
| 氯化物（Cl-） | 10.7 | 12.1 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 13.1 |
| 硫酸盐（SO42-） | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 |
| 备注 | “检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。 |

表5.4-12 地下水质单项指数评价结果

| 监测点位 监测项目 | U1 养猪场场地上游出露泉点 | U3 养猪场场地下游出露泉点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 监测值范围 | 7.09-7.24 | 7.05-7.18 |
|  |  | 标准 | 6.5-8.5 |
|  |  | Sij | 0.107-0.14 | 0.14-0.173 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 |
| 2 | 总硬度 | 监测值范围 | 186-204 | 253-274 |
|  |  | 标准 | ≤450 |
|  |  | Sij | 0.413-0.453 | 0.576-0.608 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 |
| 3 | 氨氮 | 监测值范围 | 0.015-0.018 | 0.049-0.013 |
|  |  | 标准 | ≤0.50 |
|  |  | Sij | 0.036-0.03 | 0.098-0.112 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 |
| 4 | 耗氧量 | 监测值范围 | 0.65-0.68 | 1.26-1.34 |
|  |  | 标准 | ≤3.0 |
|  |  | Sij | 0.217-0.247 | 0.42-0.45 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 |
| 5 | 硝酸盐 | 监测值范围 | 0.003L | 0.003L |
|  |  | 标准 | ≤20.0 |
|  |  | Sij | / | / |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 |
| 6 | 亚硝酸盐 | 监测值范围 | 0.003L | 0.003L |
|  |  | 标准 | ≤1.0 |
|  |  | Sij | / | / |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 |
| 7 | 氰化物 | 监测值范围 | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 标准 | ≤0.05 |
|  |  | Sij | / | / |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 |
| 8 | 六价铬 | 监测值范围 | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 标准 | ≤0.05 |
|  |  | Sij | / | / |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 |
| 9 | 镉 | 监测值范围 | 0.0001L | 0.0001L |
|  |  | 标准 | ≤0.005 |
|  |  | Sij | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 |
| 10 | 铁 | 监测值范围 | 0.03L | 0.03L |
|  |  | 标准 | ≤0.3 |
|  |  | Sij | / | / |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 |
| 11 | 锰 | 监测值范围 | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 标准 | ≤0.1 |
|  |  | Sij | 0.025 | 0.025 |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 |
| 12 | 总大肠菌群 | 监测值范围 | 20-70 | 70-90 |
|  |  | 标准 | ≤3.0 |
|  |  | Sij | 6.7-23 | 23-30 |
|  |  | 超标率% | 1500 | 2666 |

由表5.4-12的数据表明,各监测点中除了总大肠菌群出现超标外，各监测点位各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。超标的原因可能与周边村屯生活污水排放污染有关

### 声环境质量现状调查与评价

1、噪声现状监测

项目地处农村环境，周边多为山地，零星分布少量村落，无大型工业企业，无特别明显的噪声源，声环境质量较好。

本项目委托贵州黔汇德环保科技有限公司于2021年11月4~5日对项目场地周边声环境现状进行了噪声环境现状监测，具体监测情况如下：

（1）监测布点

根据项目生产区布局及周边声环境敏感点分布情况，选取具有代表性和控制性的地点，共设置声环境监测点5个，布点详见附图。

表5.4-13  噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| N1 项目东面边界外1m | 等效声级Leq | 连续监测2天， 昼、夜各1次。 |
| N2 项目南面边界外1m |  |  |
| N3 项目西面边界外1m |  |  |
| N4 项目北面边界外1m |  |  |
| N5 项目南侧居民点600m |  |  |

（2）监测方法：按《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《环境监测技术规范（噪声部分）》中要求的方法执行。测量仪器按声环境评价技术导则的要求选用。

（4）监测时间及频次：连续监测2天，各监测点分别在昼间（06:00-22:00）、夜间（22:00-06:00）各监测1次，每次连续监测20min。

（5）监测结果

本项目噪声监测结果见表5.4-14。

表5.4-14 声环境监测结果

| 监测点位 | 监测内容 | 监测日期 | 监测时段 | 测试编号 | 测量值 | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 项目东面边界外1m | 等效连续声级Leq(A) | 2021.11.04 | 昼间 | 13:00～13:10 | Q210117N1-101 | 43.5 | 生产噪声 |
|  |  |  | 夜间 | 22:00～22:10 | Q210117N1-102 | 39.6 |  |
|  |  | 2021.11.05 | 昼间 | 09:00～09:10 | Q210117N1-201 | 42.8 |  |
|  |  |  | 夜间 | 22:00～22:10 | Q210117N1-202 | 38.5 |  |
| N2 项目南面边界外1m |  | 2021.11.04 | 昼间 | 14:40～14:50 | Q210117N2-101 | 45.3 |  |
|  |  |  | 夜间 | 23:10～23:20 | Q210117N2-102 | 42.5 |  |
|  |  | 2021.11.05 | 昼间 | 10:31～10:41 | Q210117N2-201 | 46.1 |  |
|  |  |  | 夜间 | 23:15～23:25 | Q210117N2-202 | 43.3 |  |
| N3 项目西面边界外1m |  | 2021.11.04 | 昼间 | 15:50～16:00 | Q210117N3-101 | 41.7 |  |
|  |  | 2021.11.05 | 夜间 | 23:57～00:07 | Q210117N3-102 | 38.2 |  |
|  |  | 2021.11.05 | 昼间 | 11:22～11:32 | Q210117N3-201 | 42.3 |  |
|  |  | 2021.11.06 | 夜间 | 00:01～00:11 | Q210117N3-202 | 39.7 |  |
| N4 项目北面边界外1m |  | 2021.11.04 | 昼间 | 16:30～16:40 | Q210117N4-101 | 40.6 |  |
|  |  | 2021.11.05 | 夜间 | 00:48～00:58 | Q210117N4-102 | 37.3 |  |
|  |  | 2021.11.05 | 昼间 | 12:02～12:12 | Q210117N4-201 | 42.1 |  |
|  |  | 2021.11.06 | 夜间 | 00:50～01:00 | Q210117N4-202 | 39.6 |  |
| N5 项目南侧居民点600m |  | 2021.11.04 | 昼间 | 13:40～13:50 | Q210117N5-101 | 43.2 | 环境噪声 |
|  |  |  | 夜间 | 22:30～22:40 | Q210117N5-102 | 40.0 |  |
|  |  | 2021.11.05 | 昼间 | 09:31～09:41 | Q210117N5-201 | 41.8 |  |
|  |  |  | 夜间 | 22:33～22:43 | Q210117N6-102 | 38.7 |  |

2、声环境现状评价

（1）评价标准

根据项目所在区域声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，评价范围内N1~N5测点声环境质量执行2类标准。

（2）评价结果

从表5.4-14环境噪声现状评价结果中可以看到，评价区域5个现状监测点中， N1~N5监测点的噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。说明区域现状声环境质量较好。

### 土壤环境质量现状调查与评价

（1）监测内容

本项目土壤环境评价等级为三级污染影响型，为了了解项目区域土壤环境质量状况，项目在占地范围内布设2个表层样点，采样深度为0-0.2m。采样时间为2021年11月4日，监测内容见下表。

表5.4-14 土壤监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测点位经纬度 | 采样层次 | 采样深度（cm） | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | T1 污水处理区周边 | E：107.381408° N：26.124993° | 表层 | 0-20 | pH、镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、锌，共9项。 | 监测1天，1次/天。 |
|  | T2 场地范围内 | E：107.375206° N：26.127196° | 表层 | 0-20 |  |  |

- 分析方法

监测采样及分析方法按国家环保局颁布的《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行。监测项目分析方法见附件。

（3）评价标准

土壤监测因子铜、铅、镉、汞、砷、镍、铬执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中表1风险筛选值要求，其余仅做背景调查。

（4）评价方法

采用单因子质量指数法进行评价，公式如下：

Pi=Ci / Si

式中：Pi —土壤污染物的质量指数，大于1说明土壤已受到污染物的污染；

Ci —土壤中污染物的含量；

Si —土壤质量标准。

（5）监测分析统计结果及评价

监测分析统计结果见表5.4-15 。

表5.4-14  土壤环境质量现状监测结果统计表

| 序号 | 检测项目 | T1 污水处理区周边 | T2 场地范围内 | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5.5≤pH≤6.5 | 6.5≤pH≤7.5 |  |
| 1 | pH（无量纲） | 6.82 | 6.78 | — |  | 达标 |
| 2 | 镉 | 0.14 | 0.12 | 1.8 | 2.4 | 达标 |
| 3 | 汞 | 0.01 | 0.01 | 90 | 120 | 达标 |
| 4 | 砷 | 8.09 | 11 | 0.3 | 0.3 | 达标 |
| 5 | 铅 | 27 | 21 | 150 | 200 | 达标 |
| 6 | 六价铬 | ND | ND | 50 | 100 | 达标 |
| 7 | 铜 | 17 | 17 | 30 | 25 | 达标 |
| 8 | 镍 | 20 | 15 | 70 | 100 | 达标 |
| 9 | 锌 | 59 | 48 | 200 | 250 | 达标 |

### 生态环境质量现状调查与评价

1、项目地块及周边生态环境现状调查及评价

现状调查：项目地块植被主要为马尾松、杉木群系；栓皮栎、杉木群系；小果蔷薇、火棘群系；白茅、芒、野古草群系。评价范围内项目周边（外围）植被主要为马尾松、杉木群系；栓皮栎、杉木群系；小果蔷薇、火棘群系；白茅、芒、野古草群系；玉米、油菜为主农作物组合等。

表5.4-15  项目用地红线范围植被类型面积统计表

| 植被类型 | 红线范围 |
| --- | --- |
|  | 面积(hm2) | 百分比(%) |
| 马尾松、杉木群系 | 0.18 | 0.47 |
| 栓皮栎、麻栎群系 | 1.62 | 4.35 |
| 小果蔷薇、火棘群系 | 2.39 | 6.42 |
| 白茅、芒、野古草群系 | 31.42 | 84.50 |
| 水域 | 0.09 | 0.24 |
| 建设用地 | 1.49 | 4.01 |
| 合计 | 37.19 | 100.00 |

表5.4-16  项目用地评价范围植被类型面积统计表

| 植被类型 | 评价范围 |
| --- | --- |
|  | 面积(hm2) | 百分比(%) |
| 马尾松、杉木群系 | 29.53 | 9.33 |
| 栓皮栎、麻栎群系 | 33.45 | 12.57 |
| 小果蔷薇、火棘群系 | 90.04 | 28.46 |
| 白茅、芒、野古草群系 | 127.00 | 40.14 |
| 玉米、油菜为主的作物组合 | 25.80 | 8.15 |
| 水域 | 4.88 | 1.54 |
| 建设用地 | 5.72 | 1.81 |
| 合计 | 316.41 | 100.00 |

现状评价：项目建设区内生态环境主要本底以旱地为主，无景观要素。生态环境趋于稳定。

（2）植被破坏与自然灾害情况调查

项目所在地植被破坏主要表现为草丛、灌丛损失。根据现场勘察资料，场区内未发现崩塌、泥石流、地面沉降、地面塌陷和地裂缝等地质灾害，评估区现状地质灾害不发育。

（3）现状承受干扰能力和发展趋势

如前所述，项目所在地与周边环境联系密切，生物的流通渠道畅通，有利于生物基因交流。但由于项目的建设将有可能使这种联系中断，使项目所在地区域抗干扰能力减弱。发展趋势是向城市生态环境转变。

# 环境影响预测与评价

## 大气环境影响预测与评价

### 施工期大气环境影响分析

项目基本建设完成，目前仅进行排水管网及排污口的建设。

施工期大气污染主要是施工阶段产生的扬尘、汽车尾气等。

一、施工期扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，项目主要是在山间铺设管网，基本上不涉及汽车运输。

②施工期场地风力扬尘的影响分析

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q—起尘量，kg/t·a；      V50—距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；       W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表6.1-1。

表6.1-1 不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒 径 ((m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度 (m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒 径 ((m) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度 (m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒 径 ((m) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度 (m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表6.1-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250(m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据长期气象资料，全年主导风向为NE风，因此施工扬尘主要影响区域为西南面区域有一定的影响。

为减少施工扬尘对周围环境造成较大影响，环评要求建设单位拟采取以下措施：

①施工过程中产生的大气污染物拟通过标准化施工，修建施工围墙，施工场地周围设置适当高度的围栏围挡，定期洒水抑尘；

②水泥等易起尘物料应贮存在专用库房内，露天堆放的起尘物料应采取遮盖措施，遇到大风天气时适当调整施工作业计划，保持施工场地路面清洁；

③在靠近周边居民点一侧进行施工时，应设置适当高度的围栏围挡；运输车辆加盖篷布、限制车速、严禁超载；

④选用符合国家相关标准的施工设备、运输车辆及燃油，并加强日常管理及维护，保证尾气达标排放等措施控制。

### 营运期大气环境影响预测评价

本项目运行后，主要大气污染为猪舍恶臭、有机肥处理区、污水处理站恶臭、食堂油烟废气。其中猪舍、污水处理站恶臭呈面源排放。食堂油烟废气经油烟净化器处理后，引至屋顶排放。

一、恶臭污染影响预测分析

1、大气预散模式及参数的选择

根据工程污染物排放情况，选取本工程的恶臭特征污染因子H2S、NH3作为本评价的预测因子，采用HJ2.2－2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中推荐模式中的估算模型AERSCREEN进行环境空气影响预测。

2、模式中相关参数的选取

模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐值选取，见下表：

表6.1-2 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 36.3℃ |
| 最低环境稳定 | -6.9℃ |
| 土地利用类型 | 针叶林 |
| 区域湿度调节 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

3、污染源参数的选取

本项目污染源主要为面源，无组织大气污染源主要为猪舍、污水处理站产生的氨、硫化氢等恶臭物质。本次大气污染物估算模式所选参数见表6.1-3。

表6.1-3 面源调查清单

| 污染源名称 | 坐标(°) | 海拔高度(m) | 矩形面源 | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | H2S | NH3 |
| 猪舍 | 107.3778 | 26.128247 | 1263.00 | 313.01 | 81.73 | 10.00 | 0.000831 | 0.0048 |
| 污水处理站 | 107.382355 | 26.125858 | 1232.00 | 68.78 | 76.52 | 10.00 | 0.000024 | 0.0112 |

粪便处理区的生物滤池排气筒为点源，点源清单见表6.1-4。

表6.1-4 点源调查清单

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | H2S | NH3 |
| 粪便处理生物滤池处理排放口 | 107.37957 | 26.125482 | 1247.00 | 8.00 | 0.50 | 20.00 | 11.00 | 0.00000053 | 0.00004020 |

- 污染源结果

采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算H2S、NH3共2 种污染物主要排放源的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，结果见表6.1-5、表5.1-6、表5.1-7和见图5.1-2、5.1-3、5.1-4。

表6.1-5 猪舍恶臭环境影响预测表（面源）

| 下风向距离 | 猪舍面源 |
| --- | --- |
|  | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) |
| 50.0 | 0.01333900 | 0.13339000 | 6.22486667 | 3.11243333 |
| 100.0 | 0.01100300 | 0.11003000 | 5.13473333 | 2.56736667 |
| 200.0 | 0.00760440 | 0.07604400 | 3.54872000 | 1.77436000 |
| 300.0 | 0.00577940 | 0.05779400 | 2.69705333 | 1.34852667 |
| 400.0 | 0.00454040 | 0.04540400 | 2.11885333 | 1.05942667 |
| 500.0 | 0.00367200 | 0.03672000 | 1.71360000 | 0.85680000 |
| 600.0 | 0.00304700 | 0.03047000 | 1.42193333 | 0.71096667 |
| 700.0 | 0.00258240 | 0.02582400 | 1.20512000 | 0.60256000 |
| 800.0 | 0.00222570 | 0.02225700 | 1.03866000 | 0.51933000 |
| 900.0 | 0.00194680 | 0.01946800 | 0.90850667 | 0.45425333 |
| 1000.0 | 0.00172290 | 0.01722900 | 0.80402000 | 0.40201000 |
| 1200.0 | 0.00138650 | 0.01386500 | 0.64703333 | 0.32351667 |
| 1400.0 | 0.00114970 | 0.01149700 | 0.53652667 | 0.26826333 |
| 1600.0 | 0.00097536 | 0.00975360 | 0.45516800 | 0.22758400 |
| 1800.0 | 0.00084243 | 0.00842430 | 0.39313400 | 0.19656700 |
| 2000.0 | 0.00074064 | 0.00740640 | 0.34563200 | 0.17281600 |
| 2500.0 | 0.00055807 | 0.00558070 | 0.26043267 | 0.13021633 |
| 3000.0 | 0.00044187 | 0.00441870 | 0.20620600 | 0.10310300 |
| 3500.0 | 0.00036226 | 0.00362260 | 0.16905467 | 0.08452733 |
| 4000.0 | 0.00030475 | 0.00304750 | 0.14221667 | 0.07110833 |
| 4500.0 | 0.00026152 | 0.00261520 | 0.12204267 | 0.06102133 |
| 5000.0 | 0.00022798 | 0.00227980 | 0.10639067 | 0.05319533 |
| 10000.0 | 0.00009179 | 0.00091789 | 0.04283487 | 0.02141743 |
| 11000.0 | 0.00008094 | 0.00080936 | 0.03777013 | 0.01888507 |
| 12000.0 | 0.00007214 | 0.00072143 | 0.03366673 | 0.01683337 |
| 13000.0 | 0.00006489 | 0.00064894 | 0.03028387 | 0.01514193 |
| 14000.0 | 0.00005921 | 0.00059212 | 0.02763227 | 0.01381613 |
| 15000.0 | 0.00005642 | 0.00056415 | 0.02632700 | 0.01316350 |
| 20000.0 | 0.00004611 | 0.00046111 | 0.02151847 | 0.01075923 |
| 25000.0 | 0.00003944 | 0.00039436 | 0.01840347 | 0.00920173 |
| 下风向最大浓度 | 0.01333900 | 0.13339000 | 6.22486667 | 3.11243333 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表6.1-5 污水处理站恶臭环境影响预测表（面源）

| 下风向距离 | 污水处理站面源 |
| --- | --- |
|  | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) |
| 50.0 | 0.20174000 | 2.01740000 | 1.16528520 | 0.58264260 |
| 100.0 | 0.23664000 | 2.36640000 | 1.36687365 | 0.68343682 |
| 200.0 | 0.25680000 | 2.56800000 | 1.48332130 | 0.74166065 |
| 300.0 | 0.20342000 | 2.03420000 | 1.17498917 | 0.58749458 |
| 400.0 | 0.16033000 | 1.60330000 | 0.92609386 | 0.46304693 |
| 500.0 | 0.12931000 | 1.29310000 | 0.74691697 | 0.37345848 |
| 600.0 | 0.10700000 | 1.07000000 | 0.61805054 | 0.30902527 |
| 700.0 | 0.09037600 | 0.90376000 | 0.52202744 | 0.26101372 |
| 800.0 | 0.07776000 | 0.77760000 | 0.44915523 | 0.22457762 |
| 900.0 | 0.06785200 | 0.67852000 | 0.39192491 | 0.19596245 |
| 1000.0 | 0.05995900 | 0.59959000 | 0.34633357 | 0.17316679 |
| 1200.0 | 0.04823000 | 0.48230000 | 0.27858484 | 0.13929242 |
| 1400.0 | 0.03995700 | 0.39957000 | 0.23079856 | 0.11539928 |
| 1600.0 | 0.03385900 | 0.33859000 | 0.19557545 | 0.09778773 |
| 1800.0 | 0.02922100 | 0.29221000 | 0.16878556 | 0.08439278 |
| 2000.0 | 0.02559100 | 0.25591000 | 0.14781805 | 0.07390903 |
| 2500.0 | 0.01928100 | 0.19281000 | 0.11137040 | 0.05568520 |
| 3000.0 | 0.01529500 | 0.15295000 | 0.08834657 | 0.04417329 |
| 3500.0 | 0.01254000 | 0.12540000 | 0.07243321 | 0.03621661 |
| 4000.0 | 0.01054900 | 0.10549000 | 0.06093285 | 0.03046643 |
| 4500.0 | 0.00905230 | 0.09052300 | 0.05228765 | 0.02614383 |
| 5000.0 | 0.00789140 | 0.07891400 | 0.04558209 | 0.02279105 |
| 10000.0 | 0.00317730 | 0.03177300 | 0.01835264 | 0.00917632 |
| 11000.0 | 0.00280160 | 0.02801600 | 0.01618253 | 0.00809126 |
| 12000.0 | 0.00249720 | 0.02497200 | 0.01442426 | 0.00721213 |
| 13000.0 | 0.00224630 | 0.02246300 | 0.01297502 | 0.00648751 |
| 14000.0 | 0.00204970 | 0.02049700 | 0.01183942 | 0.00591971 |
| 15000.0 | 0.00195290 | 0.01952900 | 0.01128029 | 0.00564014 |
| 20000.0 | 0.00159620 | 0.01596200 | 0.00921993 | 0.00460996 |
| 25000.0 | 0.00136510 | 0.01365100 | 0.00788505 | 0.00394253 |
| 下风向最大浓度 | 0.26979000 | 2.69790000 | 1.55835379 | 0.77917690 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 158.0 | 158.0 | 158.0 | 158.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表6.1-7污水处理站恶臭环境影响预测表（点源）

| 下风向距离 | 点源 |
| --- | --- |
|  | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) |
| 50.0 | 0.00032904 | 0.00329040 | 0.02472413 | 0.01236206 |
| 100.0 | 0.00027546 | 0.00275460 | 0.02069812 | 0.01034906 |
| 200.0 | 0.00013829 | 0.00138290 | 0.01039114 | 0.00519557 |
| 300.0 | 0.00009039 | 0.00090392 | 0.00679207 | 0.00339604 |
| 400.0 | 0.00006957 | 0.00069570 | 0.00522750 | 0.00261375 |
| 500.0 | 0.00004852 | 0.00048524 | 0.00364610 | 0.00182305 |
| 600.0 | 0.00004639 | 0.00046395 | 0.00348613 | 0.00174306 |
| 700.0 | 0.00004047 | 0.00040467 | 0.00304070 | 0.00152035 |
| 800.0 | 0.00003533 | 0.00035327 | 0.00265448 | 0.00132724 |
| 900.0 | 0.00001346 | 0.00013461 | 0.00101146 | 0.00050573 |
| 1000.0 | 0.00000790 | 0.00007904 | 0.00059388 | 0.00029694 |
| 1200.0 | 0.00002392 | 0.00023919 | 0.00179728 | 0.00089864 |
| 1400.0 | 0.00001771 | 0.00017708 | 0.00133058 | 0.00066529 |
| 1600.0 | 0.00002083 | 0.00020834 | 0.00156547 | 0.00078274 |
| 1800.0 | 0.00001871 | 0.00018710 | 0.00140587 | 0.00070294 |
| 2000.0 | 0.00001684 | 0.00016838 | 0.00126521 | 0.00063261 |
| 2500.0 | 0.00001139 | 0.00011394 | 0.00085615 | 0.00042807 |
| 3000.0 | 0.00000483 | 0.00004833 | 0.00036316 | 0.00018158 |
| 3500.0 | 0.00000877 | 0.00008767 | 0.00065875 | 0.00032937 |
| 4000.0 | 0.00000917 | 0.00009172 | 0.00068918 | 0.00034459 |
| 4500.0 | 0.00000714 | 0.00007139 | 0.00053639 | 0.00026819 |
| 5000.0 | 0.00000685 | 0.00006849 | 0.00051462 | 0.00025731 |
| 10000.0 | 0.00000115 | 0.00001154 | 0.00008673 | 0.00004336 |
| 11000.0 | 0.00000236 | 0.00002360 | 0.00017737 | 0.00008868 |
| 12000.0 | 0.00000125 | 0.00001246 | 0.00009361 | 0.00004680 |
| 13000.0 | 0.00000110 | 0.00001099 | 0.00008257 | 0.00004129 |
| 14000.0 | 9.0×10-7 | 0.00000904 | 0.00006794 | 0.00003397 |
| 15000.0 | 0.00000208 | 0.00002078 | 0.00015617 | 0.00007809 |
| 20000.0 | 7.2×10-7 | 0.00000724 | 0.00005442 | 0.00002721 |
| 25000.0 | 9.4×10-7 | 0.00000937 | 0.00007039 | 0.00003519 |
| 下风向最大浓度 | 0.00032969 | 0.00329690 | 0.02477297 | 0.01238648 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

- 其他大气污染物

（1）无害化降解处理机废气

由于对病死猪采用深埋、焚烧、化制等传统方式已无法满足现代化农业对无害化处理在环保、循环经济、节约人工等方面需求的问题，本项目采用的无害化降解处理机处理工艺，适用于不同规模的畜禽养殖场和养殖小区，经过推广使用，已在国内大部分成功应用，取得优异的处理效果。

本项目拟采购1台无害化降解处理机对厂区内病死猪尸体进行无害化处理，降解机的工作原理为：采用高温生物发酵技术原理，利用设备产生的连续24小时的高温环境实现灭活病原体，利用芽孢杆菌分解的脂肪酶、蛋白质酶降解有机物的特性，实现动物尸体无害化降解处理，在使用过程中采用封闭式降解发酵，因此不产生废气。

（2）食堂油烟

环评建议安装风量为8000m3/h的油烟净化器处理后通过食堂专用烟道引至食堂屋顶排放，油烟净化效率为75%，油烟排放浓度0.88mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）（中型）2.0mg/L限值。

（3）锅炉废气

锅炉燃烧废气通过8m排气筒排放，SO2产生浓度0.18mg/m3，NOx产生浓度为6.21mg/m3，SO2、NOx排放浓度小于GB13271－2014《锅炉大气污染物排放标准》中燃气锅炉标准中的燃气锅炉标准。对环境空气影响小。

（4）场内配置一饲料仓库用于储存饲料，饲料仓库为封闭结构，营运期采用喷雾洒水方式减缓饲料粉料扬尘的影响，达到大气污染物无组织排放标准，对周围基本无影响。

（5）运输车辆恶臭影响分析

车辆运输对环境敏感点的影响主要是恶臭。生猪运输过程中产生的恶臭，对沿途居民会产生心理上及感官上的不良影响。通过加强管理、车辆安排运输时间、避免集中运输、及时清洗车辆和消毒，可减轻对运输沿途居民的影响。

（5）污水处理站、粪便处理间恶臭

污水处理站加盖后，硫化氢、氨和臭气通过负压抽吸净化后进入沼气柜综合利用，未进入负压抽吸系统的形成无组织排放源，通过加强通风，喷洒除臭剂等措施后对大气环境影响小。

本项目设置了2台CompoS堆肥反应器，通过好氧发酵原理，接种含特殊菌种的菌床后，将鲜猪粪直接投加反应器内进行好氧发酵，发酵时温度可达 60~70℃，确保杀死各类病原菌和杂草种子。经 7~12 天发酵后达到农业部有机肥使用标准。发酵过程中尾气经设备自带的生物除臭塔处理后，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求后，经8m排气筒排放。

另外，项目为防治厂区恶臭气体，拟采取以下措施：

①在下一步的初步设计阶段，应按照《规模猪场建设》（GB/T17824.1-2008）的要求进行猪舍设计，确定合理的饲养密度。

②对猪舍的通风系统进行合理设计，尽量选择通风性能较好的设备和设施，确保猪舍内空气环境达到《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NY/T 1167-2006），从源头上降低恶臭气体的产生。

③采用干清粪刮粪清理工艺收集猪粪，猪粪日产日清。

④及时冲洗清粪残余猪粪及粪尿，并将粪尿混合污废水及时排出，减少恶臭气体在栏舍的停留时间，降低恶臭气体排放浓度。

⑤为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生。加强猪舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

⑥全部猪舍必须配备栏舍消毒设备，车库、车棚内应设有车辆清洗消毒设施，病畜隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

⑦科学的设计日粮，提高饲料利用率。

⑧污水处理设施加盖封闭，同时应在污水处理站四周，厂区内部加强区域绿化。

二、大气影响评价自查

表6.1-5 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km☑ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a | 500~2000t/a | ＜500t/a☑ |
|  | 评价因子 | 基本污染物(SO2、NO2、Pm2.5、PM10、TSP) 其他污染物(H2S、NH3、臭气浓度) | 包括二次Pm2.5□ 不包括二次Pm2.5☑ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准☑ | 附录D☑ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | (2019)年 |
|  | 环境空气质量现 状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充监测☑ |
|  | 现状评价 | 达标区☑ | 不达标区□ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目 污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERSCREEN☑ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子(H2S、NH3) | 包括二次Pm2.5□ 不包括二次Pm2.5☑ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%☑ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 ()h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标☑ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%☑ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：(NH3、H2S、臭气) | 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：(SO2、NO2、PM10、Pm2.5、CO、O3) | 监测点位数() | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距()厂界最远()m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：(0.000051)t/a | NOx：（0.001722)t/a | 颗粒物：(0.043)t/a | VOCs：()t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“()”为内容填写项 |

## 地表水环境影响预测与评价

### 施工期地表水环境影响分析

项目基本建设完成，目前仅进行排水管网及排污口的建设。产生的废水包括施工本身产生的施工废水和施工人员的生活污水。

一、施工废水

①混凝土养护废水：新浇筑的混凝土需要保证一定的湿度进行养护，养护时产生混凝土养护废水，混凝土养护废水由于产生量极少，建设单位拟在现场修建截污水沟及临时沉淀池一个1m3，养护废水经沉淀处理后用于场地降尘洒水，难以形成地表径流，因此，混凝土养护废水对水环境无影响。

②基坑废水：主要由大气降水在场地内的基坑形成，该废水为无毒无害废水，经厂区临时沉淀池沉淀处理后就回用于现场降尘洒水，不对周边地表水体产生污染影响。

另外，施工场地需在开挖作业面周围设置雨水沟，将作业区地面雨水导至地面水体，减少雨水对施工地面造成冲刷，同时在施工地最低处设置雨水沉淀池，减少水土流失量。

二、施工人员生活废水

施工人员从附近居民中招募，因此施工场地内不设施工生活营地，不设食堂，无含油生活污水排放。

### 营运期地表水体环境影响分析

一、项目区河流走向

项目污水处理站东北侧300米的桐水河。

二、废水处理

项目总的废水产生量预计约为22662.42m3/a（62.09m3/d），其中：猪舍冲洗日进入污水处理站废水量为160.64m3/d；非猪舍冲洗日进入污水处理站废水量为55.07m3/d。污水最终全部经自建污水处理站（处理规模200m3，处理工艺为“水解酸化池+一级AmOn+二级AO+MBR+絮凝沉淀”）处理达标后排入贮水池，通过自建约500米管道自流排入桐水河。

- 项目排水方案比选

1、桐水河现状

桐水河地处都匀市平浪镇东部，是珠江流域红水河水系六硐河级支流。桐水河发源于大横山，海拔高程1475m,河流自西北向东南流，流经三角岩、小堡、墨冲镇后汇入六硐河。全河流集雨面积73.8km2， 河长18km。桐水河中上游建有平省水库，为中型水库，水库主要功能平浪镇农田灌溉。

根据监测报告，目前桐水河水质现状能达到GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质要求。

2、项目排水方案

项目污水处理站位于项目东侧的场区地势较低处，处理达标后的污废水进入氧化塘进一步降解后排放，排水口标高+1142m。由于项目区无地表径流，场区大气降水一山脊为界，山脊以东大气降水向东北顺地势汇入东北；山脊以西南大气降水顺地势进入小距离2.8公里的墨冲河。根据本项目污水处理站位置与河流的关系，筛选出得排水方案有二种，二种方案比较见表6.2-6。

由表6.2-6可见，排水方案一排放管道线路短，征地困难小，便于管道敷设和后期管理，无承压段，能自流排放，污水事故外排环境风险小等优点，评价推荐排水方案一。

根据地表水环境影响预测结果，处理达标的养殖废水正常工况下排入桐水河(即方案一)，根据地表水影响预测章节，处理达标的废水排放对桐水河水环境的影响在可接受的范围，不会改变桐水河现有水环境功能，排放具有便于施工和管理，环境风险小等优点。因此，处理达标的养殖废水经500m管道自流排入桐水河在环境上是可行的。为确保项目排水不对桐水河水环境造成影响，环评要求业主必须确保项目污废水处理设施的正常运行，同时设置应急池。接纳污水处理设施事故污水，确保不外排。

表6.2-6本项目排水方案比选

| 排放 方案 | 方案一 | 方案二 |
| --- | --- | --- |
| 废水排放路径 | 从污水处理站排水口(高程+1248m)沿污水处理站氧化塘出口向北敷设排水管，沿着山势自流进入桐水河 (高程1142m)，管道全长约500m，高差约106m。 | 从污水处理站氧化塘出口(高程+1248m)沿污水处理站西南侧敷设排水管，沿着进场公路，自流进入墨冲河 (高程+928m)，管道全长约3000m，高差约320m。 |
| 优点 | 1、不影响城镇、乡村饮用水源； 2、可实现自流排放； 3、征地困难小。便于管道敷设和后期管理； 4、污水事故外排环境风险小； 5、工程投资小； 6、受纳水体为Ⅲ类水，可以接纳处理达标后的污水排放 | 1、不影响城镇、乡村饮用水源； 2、可实现自流排放； 3、要下穿高速公路，敷设难度较大； 4、工程投资较小； 5、受纳水体为Ⅲ类水，可以接纳处理达标后的污水排放 |
| 缺点 | 1、管道敷设经过密林区，敷设难度较大 | 管线过长，且要穿过都香高速公路，施工难度过大，成本高。沿路穿过农田。 |
| 比选意见 | 推荐方案一 | 不采纳 |

四、预测内容

本环评对项目产生的污水可能造成的地表水环境影响进行预测，本次预测分两种情况： 污水处理站正常运行情况和故障排放情况。

1、正常情况下：项目厂区废水经污水处理站出处理达标后，废水知己经自建管网排入桐水河，排水量为62.09m3/d；

2、非正常工况一：项目厂区污水处理站设备故障，猪舍冲洗日污废水未经处理直接经自建污水管道排入桐水河，进入污水处理站废水量为160.64m3/d；

3、非正常工况一：项目厂区污水处理站设备故障，非猪舍冲洗日污废水未经处理直接经自建污水管道排入桐水河，进入污水处理站废水量为55.07m3。

按最不利情况下为猪舍冲洗日，排水量为160.64m3/d。

表6.2-7  项目各种工况下排放的污废水排放情况

| 排放工况 | 排放情况 | 排放量 (m3/d) | SS (mg/l) | COD (mg/l) | BOD5 (mg/l) | NH3-N (mg/l) | TP (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工况下排放 | 项目厂区废水经污水处理站出处理达标后经自建500m排水管排入桐水河溪 | 62.09 | 70 | 100 | 20 | 15 | 8 |
| 非正常排放一 | 猪舍冲洗日污废水未经处理直接经自建污水管道排入桐水河溪 | 160.64 | 2000 | 2640 | 1500 | 261 | 43.5 |
| 非正常排放二 | 非猪舍冲洗日未经处理直接经自建污水管道排入桐水河溪 | 55.07 | 2000 | 2640 | 1500 | 261 | 43.5 |

（1）预测评价因子

废水主要污染物为 COD、NH3-N、BOD5、SS，影响河流水质的污染物主要为COD和 NH3-N。因此，预测因子确定为COD、NH3-N。

（2）预测模式

按HJ2.3－2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》，桐水河和桐水河简化为矩形平直河流，预测充分混合段水质。采用河流完全混合模式:

C=(CpQp+ChQh)/(Qp+Qh)

式中：C—混合后污染物浓度，Cp—排水中污染物浓度(mg/l)，Qp—项目污水排放量(m3/s)，Ch—河中污染物原有浓度(mg/l)，Qh—河流流量(m3/s)。

（3）预测结果

评价方法采用标准指数法，项目废水非正常工况下排放对桐水河W3、W4、W5断面的影响预测及评价结果见表 6.2-8。

表 6.2-8  地表水环境影响预测值(单位：mg/l)

| 预测断面及工况 | SS | COD | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |
| 桐W3 排污口下游1000m | 正常工况 | 6.194 | 11.844 | 2.653 | 0.293 | 0.144 |
|  | 非正常工况一 | 21.587 | 27.209 | 14.305 | 2.286 | 0.459 |
|  | 非正常工况二 | 11.371 | 17.022 | 6.633 | 0.950 | 0.237 |
| W4 排污口下游2000m | 正常工况 | 8.184 | 8.273 | 1.921 | 0.221 | 0.143 |
|  | 非正常工况一 | 23.246 | 28.144 | 13.333 | 0.865 | 0.452 |
|  | 非正常工况二 | 13.253 | 14.941 | 5.817 | 0.234 | 0.234 |
| W5 排污口下游约3500m（平省水库入口） | 正常工况 | 6.183 | 6.269 | 1.486 | 0.234 | 0.093 |
|  | 非正常工况一 | 20.683 | 25.396 | 12.468 | 2.112 | 0.390 |
|  | 非正常工况二 | 11.058 | 12.682 | 5.235 | 0.853 | 0.180 |
| GB3838－2002Ⅲ类 | ≤25* | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 |

由表6.2-8可见：项目废水在正常工况下排放进入桐水河，桐水河 W3、W4、W5断面的COD、NH3-N、BOD5、SS、TP预测值均未超过GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，SS预测值未超过参考标准要求。

非正常排放一情况下进入桐水河时，桐水河W2断面BOD5预测值超过GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，COD预测值未超过GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，SS预测值未超过参考标准要求。

非正常排放二情况下进入进入桐水河时，桐水河 W3、W4、W5断面的COD、NH3-N、SS预测值均未超过GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。

业主应加强生产管理和环境管理，保持事故水池常空状态，加强污水管线和污水处理站巡查，在污水处理站出口安装在线监测系统并和当地生态环境主管部门联网，一经发现异常立即启动应急预案，确保项目污水不发生非正常排放，确保不对桐水河水环境污染影响。

五、排水工程可行性分析

本项目经场区污水处理站处理达标后的废水，拟通过自建约500m污水管道自流排入桐水河。

排水管道工程方案描述如下：

⑴为更好保护排水管道正常运行，本工程采用暗埋方式铺设排水管道。排水管道采用规格为DN110，材质为波纹排水管。

⑵排水管起点位于厂区污水处理站出水口，起点高程为+1248m，排水管终点位于桐水河，终点高程为1142m，高差106m，坡度达4%，完全可利用高差实现自流排水。

⑶排水管道总长约为500m，每50m设置一处检查井，便于检修，检查井采用成品塑钢检查井。

⑷生物氧化塘植物拟选用吸磷吸氮能力强的凤眼莲、水花生、水蒲、芦苇等水生植物，在氧化塘放养鱼类作为生物预警措施确保污水处理站出水水质达标排放。

综上所述，本工程拟采用的排水工程方案可行。

表6.2-9 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放(；间接排放□；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位(水深)□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级(；三级A□；三级B□ | 一级□；二级□；三级□ |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建(；拟建(；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证(；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测(；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季( | 生态环境保护主管部门□；补充监测(；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下(；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季( | 水行政主管部门□；补充监测(；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□ 春季：□夏季□；秋季□；冬季( | ( ) | 监测断面或点位个数6)个 |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度(5.8)km；湖库、河口及近岸海域：面积( )km2 |
|  | 评价因子 | (pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群) |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□规划年评价标准( ) |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季( |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标(；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标(；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标(；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标(；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□水环境质量回顾评价□ 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ | 达标区( 不达标区□ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度(5.8)km；湖库、河口及近岸海域：面积( )km2 |
|  | 预测因子 | (COD、氨氮、SS、氨氮、BOD5、TP) |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期(；冰封期□ |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动(；自动□；无监测□ | 手动□；自动(；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | (排污口下游700m断面、排污口下游1.5km断面、排污口下游3km断面) | (养殖废水排放口) |
|  |  | 监测因子 | (pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮) | (悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、) |
|  | 污染物排放清单 | COD、氨氮 |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“( )”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

## 地下水环境影响预测与评价

### 区域水文地质条件

一、地下水含水岩组富水性特征含水岩组划分

项目所在水文地质单元，区域出露地层有泥盆系中统独山组(D2d)和泥盆系上统望城坡组(D2w)，尧梭组(D3y)和第四系(Q)。根据各时代地层岩性特征、岩石的水理性质及地下水的赋存状态，将区内地下水划分为纯碳酸盐岩类岩溶水、覆盖型纯碳酸盐岩类岩溶水和基岩裂隙水三种种基本类型。

1、纯碳酸盐岩类岩溶水：径流模数大于5L/s.km2，水点流量大于100L/s（埋深小于50米）。

2、覆盖型纯碳酸盐岩类岩溶水：埋深小于50米。

3、基岩裂隙水：径流模数大于3L/s.km2，水点流量大于1L/s。

二、地下水补给、径流、排泄特征

大气降水是区内地下水补给的主要来源。

项目区位于桐水河上游附近河谷地带，以大气降水入渗补给为主，降雨沿较为发育的溶隙、裂隙等通道入渗，由四周山峰向谷地中汇集，径流受地形地貌及地质构造的控制，地下水总体流向为北西向南东，以泉的形式于断裂带附近或谷地低洼部位排泄地表。

三、地下水埋藏特征

项目场地区域地下水类型属基岩裂隙水，径流模数大于3L/s.km2，水点流量大于1L/s。

四、降水渗入系数、地下水渗透系数及给水度

由于区内除1:20万区域水文地质普查工作外，未开展过大比例尺的水文地质调查及勘查工作。

五、项目区水环境污染特征

项目位于都匀市农业山区，周边人口密度相对较小，且无工业企业，所在的水文地质区地表水、地下环境基本处于自然环境状态，受人类活动影响较小。

六、大气降水

多年平均降水量1378.6mm，最大一日降水量243.8mm(1970年7月12日)，降水量>0.1mm日数1881天，降水量>12.0mm日数38.0天，降水量>25.0mm日数14.5天，降水量>50.0mm日数3.5天，年平均水面蒸发量1121.4mm。项目区年最大1小时点雨量为45mm；10年一遇最大1小时降水量为68.85mm，20年一遇最大1小时降水量为75.15mm。大气降水量丰富，大气降水补充地下水充足。

### 地下水污染途径分析

最常见的潜水污染是污染物通过包气带渗入而形成的。浅层地下水和承压水的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的，它们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已被污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染，随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。

本项目及周边区域有出露泉点，因此本项目不设置露天堆场，废水处理站、有机肥处理区等采取了规范的防渗措施；废水利用防渗管网运输，根据上述分析本项目污水下渗的可能性极小。

### 地下水环境影响分析

本项目地下水环境影响主要是施工期和运行期污水对地下水造成的影响。

一、施工期地下水环境影响分析

地下水污染影响主要表现在施工废水渗漏进入地下水造成影响，施工单位在施工时需采取以下地下水保护措施：

①在建筑基础开挖过程中，注意地下水输水通道位置，避免挖断地下输水通道，否则将污染地下水质，也对施工进程带来影响。

②应选择枯水季节地下水位低的时候进行开挖施工。减小对地下通道及地下水的破坏、污染风险。

③地基和基础要求：由于地基基础直接影响主题结构的质量和安全，因此地基承载力必须经过勘测，达不到设计要求的必须经过软基处理。基础的施工应严格按照设计图纸要求的宽度、厚度、强度要求保证质量。

④施工材料的质量是影响管道防渗性能的直接因素，如管材，必须强化材料的质量管理，使用合格管材，从源头上保证闭水质量；抹带和勾缝的水泥砂浆应用防水水泥砂浆。

- 营运期地下水环境影响分析

1、场区污废水排放对地下水的影响分析

场区地坪进行了硬化处理，猪舍、污水处理站、粪便处理间、病死猪无害化处理间等场地均为防渗地坪，并完善边沟，疏排大气降水，修建初期雨水收集池、事故池，减少了污水下渗对地下水的影响；生物氧化塘底部敷设防渗膜，减少废水下渗对地下水的影响；项目污废水处理达标后部分回用，其余部分通过约500m管道排入桐水河，避免了污水下渗对地下水产生的影响，正常运行情况下不会对地下水环境造成影响。

根据相关资料可知，本项目所在地区包气带厚度较大，包气带为岩性粘土和亚粘土，颗粒较细，含粘土矿物高，土壤吸附污染物的能力强。项目及周边区域分布出露泉点，场地地下水敏感程度为敏感。项目污水处理系统设置在厂区东侧低洼地带，这样设置有利于厂区污水更顺利的汇至污水处理系统，从而能够减少污水在猪舍、管道内的停留时间，降低污水向地下水渗透的可能性。

本评价针对项目区污水处理站发生渗漏，导致污染物沿包气带下渗进入地下向下游运移，将影响场区及下游地下水环境。非正常工况生产发生泄漏进入地下水含水层，预测废水中CODCr和NH3-N在含水层中的浓度变化、影响范围和超标情况。污水进水管发生泄漏，结合区域地质环境特征预测以下情况：养殖废水在污水处理站调节池发生渗漏而进入地下，污染地下水水质，此时养殖废水中COD、NH3-N、TP浓度最高，对地下水水质影响最大，预测源强：COD浓度2640mg/l、NH3-N浓度261mg/l。持续泄露30d，后经月检修发现破裂后修补，污水不再渗入地下水。

由于项目场区天然包气带垂向渗透系数大于1.0×10-4cm/s，包气带厚度小于100m，本项目不再进行污染物在包气带中的迁移预测，只进行污染物在潜水含水层中的迁移预测。由于场区附近含水地层组成相对简单，水流速度、弥散系数等一般保持不变，本项目场区可简化为多孔介质柱体。

2、预测模式

养殖废水在事故状态下直接进入地下含水层，不进行污染物在包气带中的迁移预测，只进行污染物在潜水含水层中的迁移预测。根据HJ610－2016《环境影响评价技术导则地下水环境》附录D常用地下水计算模型之D.1.2.1.2一维稳定流动一维水动力弥散公式进行地下水质预测。

式中：x—距注入点的距离，m；t—时间，d；C—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；C0—注入的示踪剂浓度，g/L；u—水流速度，m/d，利用《贵州水文地质志》经验值取值2m/d；DL—纵向弥散系数，m2/d，利用《贵州水文地质志》经验值，取值3.0m2/d；erfc()—余误差函数。

3、预测结果

非正常情况下一，COD在地下水含水层的迁移情况见表4－15、NH3-N在地下水含水层的迁移情况见表4－16。

表6.3-10化学需氧量在地下水含水层中的迁移预测一览表   单位：mg/l

| 时间 距离 | 1d | 10d | 50d | 100d | 200d | 400d | 600d | 800d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0m | 2640 | 2640 | 0.344 | 1.12E-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50m | 0 | 0.142 | 2160 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100m | 0 | 0 | 1320 | 67.2 | 8.09E-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m | 0 | 0 | 5.14 | 1760 | 3.57E-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200m | 0 | 0 | 1.03E-5 | 1320 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250m | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300m | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350m | 0 | 0 | 0 | 1.21E-06 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400m |  |  |  | 4.4E-13 | 1240 | 7.65E-10 | 0 | 0 | 0 |

表6.3-11氨氮在地下水含水层中的迁移预测一览表   单位：mg/l

| 时间 距离 | 1d | 10d | 50d | 100d | 200d | 400d | 600d | 800d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0m | 261 | 261 | 0.034 | 1.1E-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50m | 0 | 0.014 | 213 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100m | 0 | 0 | 131 | 6.64 | 8E-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150m | 0 | 0 | 0.508 | 174 | 3.53E-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200m | 0 | 0 | 1.02E-06 | 130 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250m | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300m | 0 | 0 | 0 | 0.00582 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350m | 0 | 0 | 0 | 1.2E-07 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 4.35E-14 | 123 | 7.56E-11 |  |  |  |

根据上表预测，本项目在渗漏后，在30d内发现进行修补防渗后，项目区污染物逐渐向下游转移，在400d内即可到达770m处，地下水环境受污染程度与非正常排放时的污染物浓度密切相关，在发生泄漏点处，地下水环境中污染物浓度在极短的时间内达到与污染物浓度一致，由于养殖废水中COD、NH3-N污染物浓度超过了地下水质量标准及参考标准，从泄漏点开始，污染源随时间向下游推移，浓度逐渐达到与发生泄漏的污染物浓度一致，超过了地下水环境质量标准及参考标准，将会对渗漏点至地下水排泄区间内的地下水环境产生污染影响。当污染源进入桐水河，会进一步影响桐水河水质。

4、防止发生渗漏的措施

在正常情况下，项目在采取一系列防渗后，项目区污水不会进入地下，导致区域地下水环境质量恶化，为确保本区域地下水不致受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下分区防渗措施：

重点污染区防渗措施：有机肥处理区和病死猪无害化处理车间地面采用粘土铺地，再在上层铺设12-14cm的水泥进行硬化，并铺设环氧树脂防渗并在其上部建设遮雨棚，再加铺防渗层、采用水泥砼结构的前提下，再利用地质土层渗透性较差，包气带去除能力较强等优势，对地下水水质影响较小；废水处理站所用污水处理水池、污水事故池均才采用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。猪舍采取防渗措施，铺设防渗地坪，防渗地坪主要是三层，从下面起第一层为土石混合料，厚度在300～600cm，第二层为二灰土结石，厚度在16～18cm，第三层也就是最上面为混凝土，厚度在20～25cm。危险废物暂存库地面采用10cm防酸水泥+花岗岩（环氧树脂勾缝）防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤12-10cm/s。

一般污染区防渗措施：生产区路面、垃圾集中箱放置地、仓库地面等采用粘土铺底，再在上面铺12-15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可适当一般污染区各单元防渗层渗透系数≤12-7cm/s。

根据《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关规定，本环评建议建设单位采用封闭式有机肥处理区，并采取防渗漏、防溢流、防雨水淋失、防恶臭措施，禁止将粪便、污物随意堆放和排放，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。

由污染途径对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，加之该地区地层渗透性差，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

因此，在建设单位严格按照本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，各单元的渗透系数均较低，本项目废水、固废向地下水发生渗透的概率较小，因此对区域内地下水污染产生的不利影响较小。

综合所述，本项目所在区域为敏感区，影响范围主要为项目场界内。由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目产生的污染物下渗现象，对区域地下水产生的不利影响较小。

（3）对周围居民饮用水的影响分析

目前，都匀市政府已为项目周边村民安装好自来水管，项目取用地下水对村民饮水环境无影响。

采取以上措施后，项目不会对当地地下水造成污染，不会给当地群众饮用水带来污染性影响。

## 声环境影响预测与评价

### 施工期声环境影响

一、施工期噪声源

施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声。因本项目主体工程已经基本完工了，仅对施工管网进行开挖及排污口进行建设，因管网铺设基本设置在不通道路的地方，管网建设主要以人工开挖，噪声源主要为基础施工噪声，且夜间不施工。

二、施工期对噪声敏感点的影响分析

本项目施工区域周边最近噪声敏感目标主要为老坡寨村民，距项目施工边界为600m。在土石方施工、基础施工阶段、昼间施工对居民点影响不大，不会带来超标影响，但应加强施工期噪声防治，减小施工扰民。施工噪声对环境的影响是暂时的，随着施工活动的结束，施工噪声影响将消除。

为保证项目厂界噪声达标排放，不对周边居民造成影响，本环评要求建设单位在施工场地采取以下降噪措施：

①施工期噪声拟通过标准化施工，加强施工管理，修建施工围墙；

②优先选用低噪声设备并加强设备日常维护和保养；合理布置高噪声设备（高噪声设备应尽量远离周边居民点布置）；

③高噪声设备加装减震降噪装置；

④混凝土拌合场所应尽量远离周边居民点布置；

⑤合理安排施工时间（夜间22:00-次日6:00禁止施工，若因施工必要，夜间必须连续施工，需事先向当地环保部门申报，经批准后方可进行施工，并向外进行公告）；

⑥合理安排运输时间（建材等运输应尽量安排在白天进行），运输车辆应限制车速、禁止鸣笛；

⑦加强施工管理，减小人为噪声；加强与周边居民的沟通，争取获得周边居民的谅解等措施控制。

### 营运期噪声环境影响预测分析与评价

本项目营运期产生噪声源主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇以及污水处理站鼓风机、水泵、出入场区车辆产生的噪声等。群居猪特别是猪仔经常发出较尖锐的叫声，但随机性较大，一般噪声在60～90dB(A)左右；主要产噪设备为污水泵类、各类鼓风机、排风扇等。

针对运营期噪声，建设单位拟采取如下防治措施：

（1）尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；

（2）播放轻音乐，同时应减少外界噪声及突发性噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定和平的气氛。

（3）猪只出栏时会产生突发性叫声，会对区域声环境产生一定的影响，但具有偶然性和间断性，影响短暂，应安排在白天，且避免午休时间，尽量采取赶猪上车；

（4）厂界设围墙，建隔离带，降噪林，经过生态林降噪和距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区排放限值；周边居民点可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（5）设计中选用的是低噪声风机，使鼓风机进可能在工作在最高效率上，以有利于提高风机效率和降低噪声，此项措施一般可降噪3-5dB(A)。

（6）根据生产实际情况，合理调度汽车运输。

（7）优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。

（8）运输车辆应做到缓速行驶，减少鸣笛或尽量避免鸣笛来减少运输车辆进入猪场对周围声环境的影响。

本次环评对项目产生的噪声在厂界达标情况进行预测，同时对可能对周边居民保护点产生的影响值进行预测。

一、预测模式

由于猪舍为面声源，部分猪舍与厂界预测点距离a/π<r<b/π(a,b为面声源边长，a<b)，故其类似线声源衰减，Adiv≈10lg(r/r0)，即距离加倍衰减3dB左右；其余猪舍与厂界预测点距离r>b/π，Adiv≈20lg(r/r0)，即距离加倍衰减趋近6dB。其余声源（排气扇、鼓风机、水泵等）由于声源与厂界预测点之间的距离超过声源最大几何尺寸的2倍，故可可以简化为点声源。猪舍建筑结构采用混凝土柱+钢结构屋面+砖墙砌体。

预测点处的噪声级与声源的声压级、声功率级、声源指向、预测点与发声源之间的距离以及遮挡物引起的衰减、空气吸收引起的衰减、地面效应引起的附加衰减等因素有关，针对本项目声源与预测点的相对位置关系，首先计算各噪声源到预测点的声级，然后进行各噪声源叠加计算。户外声传播衰减计算模式及声压级叠加模式如下：

1) 室内声源等效室外声源声功率级计算模式：

TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。

2) 本项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算模式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB(A)

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB

T—预测计算的时间段，s

ti—t声源在T时段内的运行时间，s

3) 所有声源到预测点的累加计算公式：

Leqg—所有声源对预测点产生的等效声级贡献值， dB(A)

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB

T—用于计算等效声级的时间，s

ti—T时段内i声源的运行时间，s

tJ—T时段内j声源的运行时间，s

N—室外声源个数

M—等效室外声源个数

4) 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式

式 中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)

—预测点的背景值；dB(A)

二、厂界环境噪声预测结果

采用上述模式计算，噪声预测结果详见表5.4-3及表5.4-4。

表6.4-12厂界噪声预测结果

| 监测点 | 监测时段 | 贡献值dB(A) | 标准dB(A) | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1、项目东侧边界处1m | 昼间 | 47.3 | 60 | 未超标 |
|  | 夜间 | 30.9 | 50 | 未超标 |
| N2、项目北侧边界处1m | 昼间 | 43.8 | 60 | 未超标 |
|  | 夜间 | 35.8 | 50 | 未超标 |
| N3、项目西侧边界处1m | 昼间 | 46.3 | 60 | 未超标 |
|  | 夜间 | 34.9 | 50 | 未超标 |
| N4、项目南侧边界处1m | 昼间 | 42.1 | 60 | 未超标 |
|  | 夜间 | 35.6 | 50 | 未超标 |

由表5.4-3可见，经厂房隔声后，东、南、西、北侧厂界昼夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区排放限值。

三． 车辆运输噪声影响预测分析

本项目运输路线为县级和乡村级公路，车流量不大，项目增加的车次较少，所占比例很小，对道路沿途居民噪声影响值增加很小；汽车运输作业时产生的噪声对沿线居民的生活将会产生一定的影响，但总的来说不会导致声环境质量明显下降，通过合理调度，不进行夜间运输，并加强如禁止鸣笛、固定摆动件等车辆管理，可大大减少运输中所产生的噪声环境影响。

## 固体废弃物环境影响分析

### 施工期固体废物影响分析

项目施工期固体废物主要是场地开挖产生的土石方、建筑材料废弃物、施工人员生活垃圾。

（1）开挖土石方

本项目为排水管网建设，全部为表土，用于管网开挖地区部分低洼地带的回填，不外运。全部用于厂区土坑回填，表土剥离产生的表土和妥善堆存，用于建设后期环境绿化，不外排。

（3）生活垃圾

本项目施工人员约20人，由于施工人员为周边居民，不在施工场地食宿，故生活垃圾不会对周边环境产生污染影响。

### 营运期固体废物影响分析

一、固废类型

项目营运期固废主要包括一般生产固废、生活垃圾和危险固废等。

（1）一般生产固废：本项目生产固体废物主要包括猪粪、沼渣、污泥和饲料残渣、废脱硫剂等。

（2）危险废物：包括病死猪、胎盘、医疗固废和废弃消毒液等。医疗固废主要为医疗室产生废弃疫苗瓶、少量针头、针管及棉纱等。

（3）生活垃圾主要为员工生活垃圾。

二、固体废物对环境的影响分析

项目建成后产生的固体废物主要为一般生产固废、生活垃圾以及危险固废。生活垃圾主要为办公生活垃圾；一般生产固废包括猪粪、饲料残渣、沼渣、废脱硫剂和污泥；危险固废包括医疗固废、病死猪及胎盘、废弃消毒液。

（1）影响分析：一般生产固废及生活垃圾含有大量的有机物，如果储放不当或者运输不及时易产生臭气，寄生蚊蝇，影响空气质量和环境卫生，而危险废物如医疗固废、病死猪随意丢弃将危害养猪场及人群健康，且在雨水的冲刷下，很容易造成水体污染和土壤污染。

（2）防治措施：

一般生产固废：干清粪清出的猪粪9387.8t/a、产生沼渣362.1t/a、饲料残渣589.85t/a、污泥40.25t/a，均送至厂区有机肥处理区处理后，采用封闭式槽车运输等方式，转运至项目区域周边平浪镇农耕使用。

项目拟在厂区建一个粪便处理区（2210m3）。粪便处理区安装2台全封闭高温发酵罐处理猪粪、饲料残渣、脱水污泥、经无害化处理后的病死猪。粪便处理区全地坪进行防渗处理，设有导流槽和导流沟，将处理过程中的少量渗滤液导入紧邻污水处理站调节池。

生活垃圾21.9t/a 。设置生活垃圾收集点收集，并定期清运至都匀市生活垃圾填埋场处理。

危险固废：其中废弃消毒液0.1t/a，病死猪和胎盘21.92t/a，胎盘与病死猪经项目无害化处理机处理后残渣运至有机肥处理区处理，本项目不单独设置填埋井。

项目废弃消毒液0.1t/a、医疗固废产生量约2.40t/a，存放于危险固废暂存间（10m3），位于厂区药房内。医疗废物、废弃消毒液的处置须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》设置危险固废暂存间妥善堆放，并定期交由有资质的单位处置。

表6.3－14  危险废物基本情况表

| 基本 情况 | 单位名称 | 都匀市益豚生态农业有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路187号华地综合楼12层附1207号 | 邮政编码 |  |
|  | 法定代表人 | 黄昌军 | 联系人及联系方式 | 刘峰15984219436 |
|  | 所属行业 | 14畜禽养殖场、养殖小区 | 投产日期 | 2022.3 | 职工总数 | 60 |
|  | 主要产品 | 商品猪 | 年工业增加值（万元） |  | 年工业总产值（万元） |  |
| 危险废 物污染 防治情 况 | 是否制定危险废物管理计划 | (是□否 | 是否执行申报登记制度 | (是□否 |
|  | 是否执行危险废 物转移联单制度 | (是□否 | 是否制定意外事故 防范措施和应急预案 | (是□否 |
|  | 自建危险废物利用处置及贮存设施 | 名称 | 设计能力：吨/年 | 利用/处置方式描述 |
|  |  | 危废暂存间 | 容积10m3 | 定期送有资质单位处置 |
| 危险废 物产生 情况 | 危废名称 | 产生部位 | 产生量 | 储存方式 |
|  | 医疗废物 | 防疫、消毒 | 2.4t/a | 专用医疗垃圾袋包装后送场区内危废暂存间暂存 |
|  | 废机油 | 设备维修 | 0.5t/a | 不渗透铁通包装后送场区内危废暂存间暂存 |

危废暂存间设置要求：

- 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤12-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤12-10厘米/秒；

- 企业必须按照危废特性分类进行收集和贮存，不相容的危险废物不能堆放在一起；

- 衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；

- 危险废物堆要防风、防雨、防晒；

- 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放；每个堆间应留有搬运通道；

- 暂存间明显处设置危险废物和医疗废物警示标志。

- 危废暂存间管理要求：

- 建立危险废物台账，如实记录企业危险废物产生种类、数量、处置方式；

- 按规定危险废物转移联单制度；

- 建立健全危险废物污染防治制度，落实负责人、责任清晰。

- 危险废物定期转运处置。

- 综上所述，本项目固体废弃物均能得到有效处置，且去向明确，对环境影响较小。

## 生态环境影响分析

### 施工期生态环境影响分析

施工期生态影响主要是占地影响，植被破坏影响，现场水土流失影响，景观影响。

（1）占地影响

建设项目总占地面积814亩（542938m2），占用土地类型为有林地、灌木林地、草地、旱地等，项目建设将会改变土地的利用性质。

为降低项目建设对场地产生产干扰影响，本环评要求建设单位做到如下几点：

避免高填深埋，做到少取土，少弃土，少占地，搞好挖填土方平衡，最大限度的减少临时用地。在项目建设充分利用地块内原有的地形地貌，依山就势进行规划设计，在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的厂区环境。

（2）植被破坏

项目在此建设，会使场地植被覆盖率降低，动物栖息地受到破坏，在被占土地上生长的陆生生物也将受到不可逆影响。由于该区域内受影响的植被中无珍稀濒危种类，受影响的植被为评价区域内常见的植被，因此，本项目工程占地对植被的影响较小。

（3）对水土流失的影响

本工程的建设对项目涉及区域水土保持的影响主要发生在施工期，由于表土的开挖、植被的破坏，使抵抗流失力强的表层土壤受到影响；遇到下雨天，将造成严重的水土流失。环评要求建设单位采取以下措施控制水土流失情况：

①进一步优化主体工程设计，在既保证主体工程顺利施工的条件下，同时兼顾水土保持的要求。

②规范施工程序，优化施工组织和施工工艺。合理安排施工时序，尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间；尽量避开雨季施工，适时开挖，减轻施工期造成的水土流失。增加土石方移动过程中临时处理措施，完善边坡挡土工程、护坡工程。修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治。既有利于阻挡水、土外流，防止对四周造成危害，又有利于施工管理。

③增加临时排水措施和沉沙池工程。本工程全面扰动地表，施工建设期土体裸露面积大、裸露时间较长，雨季易产生严重水土流失，因此在采取永久性防治措施之前，应采取临时性措施，控制施工期水土流失。

④划定表土临时堆置区。为了保护和充分利用不可再生的表土资源，提高工程绿化时的造林成活率，减少工程绿化的造林成本，须设置表土临时堆置区，并对其采取临时性水土保持措施防止水土流失。在项目场地平整前，剥离场内部分表层腐殖土并集中堆置，并采取必要的防护，待工程基本建成后将腐殖土覆盖在绿化区域。

⑤工程各处开挖裸露被建筑物、道路占用外，尽可能全部恢复植被，减少水土流失，做到水土流失治理与景观保护相互统一，通过采用乔、灌、草立体绿化、美化等措施防治水土流失，美化项目区环境，使景观得到优化，环境得到改善。

⑥项目建设应满足消防及交通要求，项目道路及给排水管网一次敷设到位，避免改沟改路，尤其应防止沟渠受截而使水流冲刷改道，造成水土流失。

（4）施工期景观影响

施工过程中将有会存在裸露地表，造成原有自然地形破坏、杂乱，造成裸露山坡和凌乱的土堆；施工中尚未竣工部分和工地内运转的建筑机械、无序堆放的建筑材料和建筑垃圾，也将造成杂乱现象，有些还会持续到运营初期；项目在施工期内将增加周围地区的扬尘量，给人空气污浊的感觉，也会严重影响美感。环评要求建设单位尽量规范建筑施工材料的堆放，避开植被密集区，保护好现有环境。

## 营运期生态环境影响预测分析

### 影响分析

1、土地利用格局改变对生态环境的影响

根据项目区土地利用及规划占用情况，区内主要为林地、耕地和山地等。项目的建设使土地利用格局发生了变化，这一变化将使区域内局部地块的功能彻底发生改变。由此带来的生态影响，如生物栖息地的减少、植被的减少等，将会是长期的不可逆的。

2、水土流失对生态环境的影响

水土流失是指地表由于雨水不能完全就地消纳，造成冲刷土壤，使水分和土壤同时流失的现象。其主要原因有土地利用不当、土质松散、地表植被不良或裸露等。

3、对动、植物的影响分析

本项目的建设对部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等受到一定的限制。但评价区内无野生动物保护区、无国家级、省级保护动物，也不是动物迁徙地带，本项目的建设不会对连通性造成影响，基本不会对动物的生存、迁徙、生育、繁殖产生影响。

## 土壤环境影响分析

### 影响分析

本项目土壤评价等级为三级，对土壤的影响采用定性描述。

本项目为养猪场，其畜禽粪便、污水处理站污泥、饲料残渣、病死猪经无害化处理后等产生的固体废物，全部以高温好氧发酵的方式处理。粪便处理区生产的有机肥还田使用不仅提高当地农灌区土壤有机养分之外，会对当地土壤的理化性质机构发生变化，若有机肥处理工序管理不当会使残留的重金属，抗生素类等污染物进入土壤，进而被农作物吸收，间接对人体产生影响。

针对本项目对生态环境可能造成的影响分析，对场区污水处理站、猪舍、粪便处理间、洗消车间、变配电、氧化塘等可能产生地下水污染的区域采取防渗措施，阻止其下渗污染。另外，本项目利用场区地势低处修建事故池和初期雨水收集池，有效减缓了事故排放废水和初期雨水入渗对土壤的影响。通过场区各项防污防渗措施和风险防范措施后，项目对土壤环境的影响可以得到控制。

### 项目营运期的土壤保护措施

为减小本项目对土壤的污染，应采取以下防治措施：

①控制本项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。

②事故状态下产生的事故废水暂贮存于事故池。

③做好设备的维护、检修，杜绝跑冒滴漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。

④生产区全部装置区及各种物料堆场、污染防治措施均采取严格的硬化和防渗处理。生产过程中的各种物料及污染物与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，对土壤环境影响较小。

表6.8-15土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地□；农用地√；未利用地□ | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | ⑿hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流√；垂直入渗√；地下水位□；其他（ ） |  |
|  | 全部污染物 | SS、COD、NH3-N、BOD5、TP |  |
|  | 特征因子 |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级√ |  |
| 现状 调查 内容 | 资料收集 | a）√；b）√；c）√；d）√ |  |
|  | 理化特性 |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3个 |  | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600－2018表1的基本项√ |  |
| 现状 评价 | 评价因子 | GB36600－2018表1的基本项√ |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（ ） |  |
|  | 现状评价结论 | 监测点位各监测值均低于GB36600－2018第二类用地风险筛选值 |  |
| 影响 预测 | 预测因子 |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（猪舍、污水处理站、粪便处理间下游200m范围内） 影响程度（影响小） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治 措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 3 | 镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍及45项基本因子 | 1次/5年 |  |
|  | 信息公开指标 | 镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、及45项基本因子 |  |
| 评价结论 | 生产建设对周围土壤环境影响较小，项目建设是可行的 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

# 环境风险评价

环境风险分析的目的是分析和预测建设项目潜在环境危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故，引起有毒有害易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 风险识别

### 主要风险物质识别

（1）有毒有害气体：生猪养殖属于农业生产项目，本项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但是猪粪中会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）是有刺激性臭味、有毒气体。

（2）易燃易爆物：本项目设计的风险物质是易燃易爆的沼气，建设单位设有1个100m3的沼气贮存柜。

（3）水环境：事故排放将污染水环境。

本项目危险化学品特效参见表7.1－1所示。

表7.1－1 化学品危险特性一览表

| 名称 | 危险性类别 | 物化性质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 易燃气体 | 分子量16.04。熔点-182.47℃，沸点-161.45℃。闪点-187.7℃，是最简单的有机化合物。无色无味、难溶于水的可燃性气体，和空气组成适当比例时，遇火花会发生爆炸。 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| H2S | 易燃有毒气体 | 分子量34.08，有腐卵臭味的无色气体，有毒。分子结构与水相似，呈V形，有极性。密度1.19克/升，熔点-85.5℃，沸点-60.7℃。能溶于水，水溶液叫氢硫酸，还能溶于乙醇和甘油。完全干燥的硫化氢常温下不与空气中氧气反应，点火时可燃烧、有蓝色火焰。有较强的还原性。 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m³以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |
| NH3 | 有毒气体 | 分子量17.03，无机化合物，常温下为气体，无色有刺激性恶臭的气味，易溶于水，0.771g/L，熔点-77.7℃；沸点-33.5℃，极易溶于水，氨溶于水时，氨分子跟水分子通过氢键结合成一水合氨(NH3·H2O)，一水合氨能小部分电离成铵离子和氢氧根离子，所以氨水显弱碱性，能使酚酞溶液变红色。氨与酸作用得可到铵盐，氨气主要用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。 | 对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成阻止溶解性坏死。高浓度时可引起呼吸停止和心脏停博。 人吸入LC10：5000ppm/5M。 大鼠吸入LC10：4230ppm/1H。 人接触553mg/m³浓度下可立即死亡。 短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗英等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合症，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落窒息，还可并发气胸、纵隔气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺气肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。 |
| 过氧乙酸 | 腐蚀性和爆炸性 | 无色液体，具有强烈刺激性气味，一般商品为35%的醋酸稀释溶液。熔点0.1℃，相对密度1.15，沸点105℃，饱和蒸气压2.67kPa/25℃。溶于水，溶于乙醇、乙醚、硫酸。 | 吸入、食入、以皮吸收。毒性LD50：1540mg/kg(大鼠经口)；1410mg/kg(兔经皮)；LC50：450mg/m3(大鼠吸入)。健康危害 对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起灼烧感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心及呕吐。 |
| 天然气 | 易燃气体 | 主要成分是CH4，分子量16.04。熔点-182.47℃，沸点-161.45℃。闪点-187.7℃，是最简单的有机化合物。无色无味、难溶于水的可燃性气体，和空气组成适当比例时，遇火花会发生爆炸。 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 柴油 | 危险液体 | 热值为3.3*107J/L，沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。是组分复杂的混合物，沸点范围有180℃～370℃和350℃～410℃两类。 | 柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘。 |

### 生产风险分析

1、沼气和天然气事故风险

和沼气有关的具有风险的生产设施主要为厌氧发酵池和沼气柜，涉及的风险主要为泄漏、火灾、爆炸；天然气为管道输送，涉及的风险主要为泄漏、火灾、爆炸。

2、废水排放事故风险

本项目事故排放指污水处理站停运，废水直排的情况。废水直接外排将造成污染影响，废水会对土壤、大气环境质量造成直接影响，进而对地下水、地表水都可能产生污染性影响。

3、猪粪所产生的H2S和NH3。

## 环境风险评价的等级及范围

### 评价等级

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，产生的沼气经净化系统后方可以进入沼气罐，净化系统处理后的沼气质量指标：甲烷含量55%以上；硫化氢含量小于20mg/m3；本项目的沼气最大产生量为70.41m3/d（折合25699.65.1m3/a），设置一个100m3沼气罐储存。沼气中含甲烷量＞55%(本评价按65%计)，甲烷密度为0.77kg/m3，则甲烷贮存量约为Q=100×0.65×0.77=50.5kg；每次采购0.3%~0.5%过氧乙酸150kg，则过氧乙酸暂存量为Q=500×0.5%=1kg=0.00083t；废机油暂存量约0.5t。

根据附录C，甲烷数量与临界量比值Q=50.5/10000=0.003，过氧乙酸暂存量与临界量比值Q=0.00083/5=0.00013，油类物质暂存量与临界量比值Q=0.5/2500=0.0002，∑Q=0.003+0.00013+0.0002=0.00333<1。故本项目环境风险潜势为I，本项目只需开展简单分析。

表7.2-2  环境风险评价等级判定依据

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

注：a相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，间附录A。

### 评价范围

地表水评价范围：事故排放口至事故排污口下游5000m；

大气评价范围：以沼气柜为中心，3000m为半径的圆形范围；

地下水评价范围：厂界范围。

## 境敏感程度目标概况

本项目所在地周围无自然保护区、风景旅游点和文物古迹保护单位，环境保护目标即为本项目环境敏感目标。

地表水敏感目标主要为桐水河。

大气敏感目标详见表7.2－3和图7.4－1。

表7.4－3  大气敏感目标

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 达到的标准或要求 | 本报告情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 方位与距离 | 基本情况 |  |  |
| 大气环境 | 老坡寨 | S、600~800m | 40户130人 | 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级 | 距离约为400m |
|  | 摆井 （摆省村居民点） | SW、1000~1200m | 40户130人 |  | 名称应为摆省村居民点，距离约为1500~1600m |
|  | 坡秧寨（拉布秧、拉布绕居民点） | SW、1100~1300m | 30户100人 |  | 名称应为拉布秧、拉布绕居民点 |
|  | 杨家寨 | SW、1000~1200m | 40户130人 |  | 距离约为2500m |
|  | 卡鲁村 | NW、1600~1800m | 120户31人 |  | 无变化 |
|  | 龙下爬 | N、1800~2000m | 10户40人 |  | 未找到 |
|  | 老山 | NW、2300~2500m | 30户100人 |  | 距离约为5000m |
|  | 大堡 | SE、2300~2500m | 60户250人 |  | 距离约为2650m |
|  | 狗场 | SE、2300~2500m | 60户250人 |  | 距离约为2400m |
|  | 草米寨 | SE、2300~2500m | 40户130人 |  | 距离约为2350m |

图7.3－1  大气敏感目标图

## 源项分析

本环评对沼气和天然气事故、废水外排污染事故、柴油泄露等作定性分析，通过对风险评价因子的定性分析，确定污染事故时所造成的人身安全、环境影响和损害程度，从而提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到最低。

### 沼气和天然气事故分析

一、风险源

本项目污水处理站产生沼气。沼气由60%～75%甲烷(CH4)、25%～40%二氧化碳(CO2)、0%～5%氮气(N2)、小于1%的氢气(H2)、小于0.4%的氧气(O2)与0.1%～3%硫化氢(H2S)等气体组成。根据工程分析确定本项目存在具有潜在危险因素为沼气和天然气在生产、生活使用中发生泄漏和火灾爆炸事故。

二、重大风险源识别

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，产生的沼气经净化系统后方可以进入贮气柜，净化系统处理后的沼气质量指标：甲烷含量55%以上；硫化氢含量小于20mg/m3；本项目的沼气最大产生量为70.41m3/d，设置一个100m3沼气柜贮存。沼气中含甲烷量＞55%(本评价按65%计)，甲烷密度为0.77kg/m3，则甲烷产生量约为35.26kg，本项目按沼气柜的最大容积100m3计算，最大甲烷存储量为50.08kg。天然气在场内不设暂存装置。

根据HJ169－2018《风险评价技术导则》和GB18218－2018《重大危险源辨识》，本项目无重大危险源。

表7.4－4  重大危险源辨识一览表

| 序号 | 危险化学品名称 | 临界量(t) | 本项目储存区(t) | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 50 | 0.05008 | 否 |
| 2 | 过氧乙酸 | 10 | 0.0015(折算成过氧乙酸) | 否 |

本项目甲烷和过氧乙酸均未超过临界量，因此本项目无重大危险源。

三、源项分析

本项目最大风险源为沼气柜，沼气总量最大，最易燃易爆的物质是CH4。由于沼气中不含有毒有害物质，硫化氢含量经过脱硫塔处理后，沼气燃烧后的主要产物CO2，故主要的风险类型为火灾爆炸。因此本项目最大可信事故定位沼气柜爆炸。据有关资料统计，沼气柜发生火灾爆炸的原因及概率主要有以下几个方面：

①阀门、泵、仪表管道、储罐焊缝、垫片、柳钉或螺栓等的损坏以及装车时引起物料泄漏，遇上明火而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的66.0%；

②由于接地保护装置出现问题导致积累的静电荷不能释放而引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的8.0%；

③泵等设备在运行时发生短路产生电火花，引起火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的13.0%；

④由于雷击而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因的4.0%；

⑤由于其他原因而发生火灾爆炸，这类原因占火灾爆炸事故发生原因9.0%。

四、沼气柜爆炸环境风险分析

①发生爆炸造成CH4外泄风险

管道、储罐发生爆炸，储罐及管道内CH4全部外泄，CH4爆炸浓度范围5～16％，在这个浓度范围内遇火会发生燃烧爆炸，对场区内及周围的建筑物将构成威胁。由于CH4密度较轻，外泄时在地面的浓度不大，主要向空中扩散。沼气柜周围100m范围内的主要建构筑物为猪舍，若沼气泄漏则对其将产生一定的影响。

②爆炸产生的热扩散风险影响

爆炸时，沼气充分燃烧，生成CO2和H2O，并产生大量的热急剧扩散，扩散半径可达100m，因此，发生爆炸时对场地内的猪舍、宿舍、办公楼等有一定的影响。由于储气柜距离周边最近居民点在700m以上，对场区外的居民点影响较小。

五、沼气柜发生爆炸生成CO风险影响

沼气柜发生爆炸时，由于空气供氧不足，产生的有害气体主要是CO。CO对人类的危害主要是与血红素作用生成羧基血红素，血红素与CO的结合能力较与O2的结合能力强200～300倍，从而使血液携带氧的能力降低，引起缺氧，症状有头痛、晕眩等，导致心脏易疲劳、心血管工作困难、直至死亡。由于CO密度和空气密度相当，其扩散较慢，且CO为无味气体，人畜不易察觉，因此，爆炸产生CO对环境的影响较大，可能对猪舍、宿舍、办公楼等有一定的影响，对场区外的居民基本无影响。

### 废水事故排放风险

本项目废水事故排放指污水处理站停止运行，废水直排的情况。废水外排将造成污染影响，废水会对土壤、大气环境质量造成直接影响，进而对地下水、地表水都可能产生污染性影响。

一、土壤

废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

二、大气

废水会散发出高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系统的疾病。

三、地表水

项目附近地表水体为桐水河，在场区内无泉点，畜禽养殖场中高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物(SS)、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变坏。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧(DO)，使水体变黑发臭，水生生物死亡，导致水体“富营养化”，这种水体将不可能再得到恢复。

经计算，非正常工况下排放，污、废水处理达标后排放时，会造成桐水河水质严重超标。

四、地下水

未经处理的养殖废水直接灌溉土壤，部分氮、磷不仅随地表水体流失，流入江河污染地表水，且会渗入地下污染地下水。废水的有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。本项目周边范围分布有出露泉点，均为补给地表水。因此，应严格做好污水处理系统的管理以及地下水防渗措施。应坚决杜绝废水事故排放的发生。

## 风险防范措施

### 废水事故排放风险防范措施

为杜绝废水的事故排放，应采取以下措施：

⑴坚持废水处理设施的日常维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划。

⑵应设有备用电源和易损易耗部件、零件的备件，以及停电或设备出现故障时及时更换废水并及时处理。

⑶调节池、厌氧池、沉淀池等必须做地面硬化防渗处理。

⑷回用水管网必须可视化设置，设置运输管线、区域回用水管线必须设置在地面。

⑸对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性监测并做好值班记录，试行岗位责任制。

⑹为防止污、废水排放对桐水河的影响，环评要求在场区地势最低处修建事故水池（应急池），容积5000m3，用于临时储存因故障不能处理的废水，保证污水不会对周边地表水体产生污染影响。污水处理设施发生事故时，污废水排入事故水池，并尽快对污水处理站进行检修，检修完成后将事故水池中废水泵入污水处理站，事故废水不外排。

⑺在场区地势最低处设置初期雨水收集池，容积300m3，能接纳一次最大降水形成的初期雨水，收集后逐次泵入污水处理站处理，不外排。

### 沼气和天然气事故风险防范措施

⑴确保输送沼气导管上的阀门灵活、严密，不漏气。

⑵导气管上应装压力表。压力过高应排出气体；压力不足时应停止使用，冲洗进料充气，以防止回火。

⑶使用沼气必须与可燃物保持一定的安全距离，以保证安全。

⑷使用沼气时发现漏气，应立即打开门窗，熄灭室内各种火源，以防止沼气爆炸。

⑸下池检修或清除沉渣时，必须提高警惕，事先采取安全措施，防止窒息和中毒事故发生。

⑹沼气池的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，产生的沼气经净化系统后方可以进入贮气柜，净化系统处理后的沼气质量指标，应符合下列要求：甲烷含量55%以上；硫化氢含量小于20mg/m3；

⑺设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道；

⑻尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施；

⑼设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使沼气池、贮气罐和输送过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄漏；

⑽贮气柜严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害；

⑾对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施；

⑿防沼气火灾与爆炸事故抢险工作领导小组成员要以对国家财产和人民生命高度负责的工作态度，加强值班和安全检查，落实各项措施，保证通讯畅通。

⒀污水站加强抽排和监测工作，确保沼气按时抽排减压。

⒁厂区准备一台装载机，随时调动抢险。

⒂综合服务队预留一台水车，配备高压喷头，加满水待命，保证随时出勤。

⒃设备科负责库区警示标牌的制作与安置。

⒄生产科督促科研机构加快沼气导排工程施工与维护，督促各进场施工队随时检查各自设备的运行情况，发现老化及破损电路，应及时更换，以免发生电路短路，并定期检查线路接头、形状，防止短路跳火。

⒅污水站、沼气罐检测人员、厂区工作人员、管理人员、巡查人员及处置场所有职工一旦发现安全隐患，都有责任及时报告，使事故隐患得到及时消除和有效监控。

⒆加强厂区沼气引发火灾与爆炸事故的危害性和有关的排险救灾知识的宣传，大力报道先进人物和事迹，充分发动群众积极参与预防监控工作。

⒇在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通；

(21)在厌氧反应池附近应设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

### 应急预案的编制原则

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4号)、《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号，2015年)等相关法律、法规和规章要求，建立健全本项目突发环境事件应急救援体系，提高项目对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生，避免或最大程度地减轻环境污染灾害造成的损失，保护生态环境，保障公众生命健康和财产安全，维护社会稳定，促进社会、经济、自然的全面、协调、可持续发展；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，本项目建设单位应制定单独的环境应急预案，并备案。

企业编制事故应急救援预案时，应遵循以下原则：

⑴预案应针对可能造成本企业或本系统区域人员死亡或严重伤害、设备或环境受到严重破坏而又具有突发性的灾害，如火灾、爆炸等；

⑵预案应以完善的安全技术措施为基础，作为对日常安全管理工作的必要补充，体现“安全第一、预防为主”的安全生产方针；

⑶预案应以努力保护人身安全、防止人员伤害为第一目的，同时兼顾设备和环境的防护，尽量减少灾害的损失程度；

⑷企业编制现场事故应急处理预案，应包括对紧急情况的处理程序和措施；

⑸预案应结合实际，措施明确具体，具有很强的可操作性；

⑹预案应确保符合国家法律、法规的规定，不应把预案作为重大危险设施维持安全运行状态的替代措施；

⑺预案应定期修订，以保证先进和科学的防灾减灾设备和措施被采用。

### 应急预案基本内容

应急预案基本内容见表7.5-5。

表7.5-5  应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境风险受体 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 场区、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

### 废水事故排放应急预案

⑴污水处理站故障情况，污水引至事故污水处理池，进行故障排除处理，确保污水能及时处理。

⑵雨季期间，应保持初期雨水收集池常空，能有效收集初期雨水，并逐次泵入污水处理站处理，不外排。

### 甲烷使用中事故应急预案要点

⑴沼气罐、沼气锅炉及管线等发生泄露撤离人员，关闭泄漏源，切断火源。加强通风，扩散有毒气体。

⑵中毒

撤离现场。甲烷中毒，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

⑶火灾

撤离现场人员，关闭泄漏源，切断火源。甲烷引发火灾，用水冷却容器，用雾状水、干粉和二氧化碳灭火器灭火。

⑷烧伤

根据烧伤情况，应立即送往市或省医院治疗。

### 沼气储气柜爆炸应急预案要点

⑴单点一般性小火

现场安全员组织现场作业人员和施工人员将其扑灭，同时上报场区负责人。事后尽快查找安全漏洞，分析事故原因，完善安全保障措施。

⑵多点一般性小火或单点大火

发生此情况安全员应立即通知领导小组负责人，运用现场水车、装载机、河砂进行扑灭。

（3）雷击和爆炸事件

如发生此类重大事件，安全员应立即通知“119”派出消防车到现场处理(直接拨打119或消防大队值班电话)，同时向领导小组报告，通知相关作业人员和现场施工人员立即撤离，及时疏散人员，设立安全警戒线，防止无关人员进入。如有人员受伤，迅速将伤员送至医院。

### 柴油泄漏应急预案要点

厂区油罐处设置了围堰围挡，预防油罐泄露到周边环境，要求企业做好油罐区域重点防渗措施。当发生油品泄露情况时，现场工作人员立即将情况向应急办公室汇报，应急办公室了解事故的情况并向应急指挥部报告。总指挥立即宣布启动紧急救援预案，应急指挥部通知现场抢险组配备防护物赶赴现场抢险。切断油罐与外界的联系，对破损点进行堵漏或者关闭阀门，减少油品泄露。最终将收集的泄露油品以及其他沾染油品的物资清运至危废处置场处置。

## 环境风险评价结论

业主应按环保部环发〔2015〕4号关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》要求编制环境风险应急预案并主管部门备案。

根据养殖行业特点和本项目特点，识别本项目环境风险类型主要表现为事故状况下的养殖废水外排事故导致外环境污染和沼气爆炸风险。但发生环境风险事故的概率较低，在落实好环境风险防范措施的前提下，本项目环境风险可防可控，环境风险值可控制在当地环境可接受水平范围内。

本项目环境风险简单分析内容见表7.6-6。

表7.6-6  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 贵州省都匀市广州益豚生猪生态环保养殖建设项目（变更） |
| --- | --- |
| 建设地点 | 都匀市平浪镇罗雍村 |
| 地理坐标 | 东经 | 107.224399179 | 北纬 | 26.073695189 |
| 主要危险物质及分布 | 甲烷主要分布在储气罐，甲烷风险特性为易燃性，危险特性火灾和爆炸主要造成环境空气风险事故；管道天然气为管道输送，在场内设置低压门站，天然气(主要成分为甲烷)风险特性为易燃性，危险特性火灾和爆炸主要造成环境空气风险事故；柴油主要分布在柴油库房，暂存量为3t，危险特性为火灾和泄露造成的环境空气、土壤污染、水体污染事故。 |
| 环境影响途径及危害后果 | 1、沼气或天然气泄露进入环境空气，进而影响人体健康； 2、废水事故排放进入下游河流，造成水体污染事故 3、废水泄露进入地下水，污染地下水 4、沼气发生火灾爆炸产生次生污染物CO，扩散到大气中影响影响人体健康。 5、柴油泄露进入地下水、地表水、土壤等造成一系列污染事故。 |
| 风险防范措施要求 | 1、大气环境风险防范：项目大气风险事故主要是沼气或天然气泄露风险和火灾爆炸风险，一旦发生大气风险事故应立即撤离厂区人员由于项目距离居民点较远，大气风险事故基本不会对周围居民造成影响； 2、应急池5000m3，可满足12天的废水量，一旦发生废水泄露，应立即关闭雨水阀门，将污水引至事故池存放，待修复后泵送至污水处理站处理达标后回用。 3、地下水环境风险防范：应重点采取源头控制和分区防渗措施，加强地下水环境的监控、预警。 4、突发环境事件应急预案编制要求：企业应按照国家、地方和相关部门要求，编制企业突发环境事件应急预案编制，应急预案包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 5、柴油库房地面设置重点防渗，并修建围堰，设置专人看管，设立台账，定期检查柴油储罐安全性。发生泄漏时由于地面做好防渗并修建围堰，污染能控制在可接受范围内。 |

# 环境保护措施及其可行性论证

## 施工期环境保护措施

### 施工期废气污染防治措施

（1）施工扬尘

项目施工期间主要是注意施工扬尘的防治问题，需采取以下的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

① 拟定施工扬尘防治措施方案，根据施工工序制定施工期扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理。

② 设置必要的防尘硬件措施：如设置围挡，留出施工人员出行通道，另一方面也可保证施工场地相对独立和安全。

③ 采取各项防尘措施

对施工场地进行喷润，尽量缩短起尘操作时间，实现现场目测无扬尘。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施。尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。物料、渣土、垃圾等纵向输送物料应从建筑内部管道或密闭输送、管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。运输过程可能有遗洒，影响环境卫生并增加空气环境中颗粒物含量，应封闭运输，运输车辆出场时应先清理轮胎、车身。对洒落的砂土和建筑材料，应进行地面清理。并保证施工场地目测无扬尘。

④ 施工场地应设置封闭式垃圾池，作业区人走场净，严禁从建筑物内向外抛扬垃圾。工程竣工前，必须将工地垃圾处理干净。

⑤ 加强管理，文明施工：建设工地必须用硬质材料围场施工，围栏高度不低于2m。围栏进出口通道应设置大门，大门醒目处应悬挂标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场文明施工负责人、开竣工日期等。

另外，施工场地人行通道必须用围栏与工作区域分开，并设醒目的指示标志。应按照施工平面图布置堆放建筑材料、设置施工机械等，做到物料堆放整齐、道路畅通。施工现场应做好废弃钢筋、铅丝、碎砖、灰砂、木材料头的清理。架料和模板（钢、木）拆除后，应堆放整齐，建筑材料轻装轻卸。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实际情况。

### 工期水环境污染防治措施

一、地表水污染防治措施

项目施工期废水主要是施工现场开挖钻孔产生的泥浆水、混凝土养护废水。

（1）施工废水

施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、混凝土养护废水、车辆的车身及轮胎冲洗废水、混凝土运输车罐冲洗水，产生量约0.50m3/d。施工生产废水悬浮物含量高，一般为2000~4000mg/L，全部引流排入临时沉淀池进行沉淀处理后，全部回用于场地降尘洒水，不外排至周边地表水体。

此外，作业区外地面雨水排至施工地最低处雨污沟渠，沉淀回用，减少水土流失量。

（2）施工人员生活污水

项目不设施工营地，施工人员均为附近村民，现场只修建临时旱厕，施工队伍产生的粪便经旱厕发酵出来后，定期由附近村民清掏用于周边耕地施肥。施工人员现场产生的洗手废水经临时沉淀池沉淀处理后，直接用于现场降尘洒水，不外排。

二、地下水污染防治措施

施工期需要采取下列保护和利用措施：

（1）在施工中，对距离较近的周边出露井泉应设以警示标志加以保护，并在周围砌以护栏，防止污废水渗入其中。

（2）在建筑基础开挖过程中，注意地下水输水通道位置，避免挖断地下输水通道，否则将污染地下水质，也对施工进程带来影响。

（3）在厂区给排水管道和供水管道或者厂区道路开挖施工中，将不可避免从地下水输水通道穿越。因此在该工程段施工中，应选择枯水季节地下水位低的时候开挖。给排水管敷设完毕后，对原有地下输水通道可能的破损进行修复，并做好防漏、渗。管道的敷设，结合厂区道路的建设同步进行，减小对地下通道及地下水的破坏、污染风险。

同时，在厂区设计和施工中重视产生废水的系统，做好基础和地坪防渗（固化）。严格实施“清污分流”，防止污水渗漏污染地下水，同时项目区需要建设的化粪池、污水处理站等按照规范化的图纸设计并施工，采取严格防渗措施，可防止其对地下水污染。

综上所述，施工期地下水经采取以上防治措施后，其受影响程度可以得到控制。

### 施工期噪声环境污染防治措施

建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，一是主要施工设备运转频率减少，另外一些噪声较强的木工机械又可搬入已建成的主体建筑内进行操作。由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度。为了施工不产生噪声扰民，应采取以下治理措施：

（1）降低声源的噪声源强

选用低噪声施工设备，尽量将噪声源强降到最低；固定机械设备可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件来降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修维护，避免因部件松动或损坏而增加其噪声源强；暂不使用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场应减速并减少鸣笛；在模板、支架拆卸等作业过程中，尽量减少人为原因产生的噪声。

（2）采用局部吸声、隔声降噪技术

对位置相对固定的机械设备，能入棚尽量入棚，对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施。围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。

（3）强噪声源远离敏感点

在施工过程中，强噪声源应尽量设置在远离敏感点的地方，减少扰民现象的发生。

（4）加强管理

严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，特别是在晚上22：00时~次日6：00时，中午12:00时~14：00时禁止使用强噪声设备。

（5）加强沟通

与可能受噪声影响的村民居住点，施工单位应及早同当地居民协调，征得当地居民理解，并在施工期设立热线投诉电话，接受噪声扰民投诉，并对投诉意见及时、认真、妥善的处理。

### 环境管理机构的职责

环保科是公司综合管理部门，负责对全公司内环境保护实行统一的监督管理，并对公司所在区域环境质量全面负责，接受上级环境保护行政部门的监督、检查和指导。具体职责包括：

（1）贯彻执行环境保护法规、政策和标准；

（2）制定并组织实施企业环境保护规划和计划；

（3）监督和检查环保设施运行状况；

（4）组织制定公司环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行。

（5）对全公司职工进行经常性的环境保护知识教育和宣传，提高职工环保意识，增加职工自觉履行保护环境的义务。

（6）领导和组织本单位的环境监测工作。

（7）推广应用环境保护的先进技术和经验。

（8）除完成公司内有关环境保护工作外，还应接受环境保护主管部门的检查监督，并按要求上报各项管理工作执行情况。

### 施工期固体废物处置措施

本项目不涉及拆迁。项目施工期基础开挖、场地平整产生的土石方尽量用于场地回填或回收利用，项目产生的土石方全部回填至项目厂区低凹处及环境绿化，无弃方。

建筑垃圾在施工完成后集中收集，包装材料、木材边角料、金属类等可回收利用废物回收利用，碎砖、碎瓷片、混凝土块等不可回收废物定期清运至当地管理部门指定的建筑垃圾堆放场集中堆存。

施工期少量生活垃圾及时收集定点存放，定期运至都匀市生活垃圾卫生填埋场处置。

施工期固废均能得到有效处置，不对周边环境造成明显污染影响。

### 施工期生态环境保护措施

（1）减少占地和扰动

避免高填深埋，做到少取土，少弃土，少占地，搞好挖填土方平衡，最大限度的减少临时用地。在项目建设充分利用地块内原有的地形地貌，依山就势进行规划设计，在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的厂区环境。

（2）对土壤的保护

项目无外排土石方，施工期应尽可能通过集中堆存等方式保护开挖产生的表层熟化土壤，杜绝随意堆弃造成水土流失和资源浪费，做到物尽其用。待施工结束后，将其作为绿化和植被恢复用土，使其得到充分有效的利用。环评要求土石方开挖时应进行分层开挖，将表层熟化的耕作层单独剥离后规范暂存，用于厂区未开挖地区部分低洼地带的填平及绿植土壤，不外运。

（3）水土流失防治措施

①进一步优化主体工程设计，在既保证主体工程顺利施工的条件下，同时兼顾水土保持的要求。

②规范施工程序，优化施工组织和施工工艺。合理安排施工时序，尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间；尽量避开雨季施工，适时开挖，减轻施工期造成的水土流失。增加土石方移动过程中临时处理措施，完善边坡挡土工程、护坡工程。修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治。既有利于阻挡水、土外流，防止对四周造成危害，又有利于施工管理。

③修建临时排水措施和沉沙池工程。本工程全面扰动地表，施工建设期土体裸露面积大、裸露时间较长，雨季易产生严重水土流失，因此在采取永久性防治措施之前，应采取临时性措施，控制施工期水土流失。

④项目建设应满足消防及交通要求，项目道路及给排水管网一次敷设到位，避免改沟改路，尤其应防止沟渠受截而使水流冲刷改道，造成水土流失。

## 营运期环境保护措施

### 运营期大气污染防治措施

本项目恶臭气体主要来源于猪舍、有机肥处理区等。恶臭气体来源复杂，单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，从根本上讲，最有效的控制方法是从源头控制恶臭气体的产生和扩散渠道。

一、厂区恶臭处理措施

（1）合理设计

①在下一步的初步设计阶段，应按照《规模猪场建设》（GB/T17824.1-2008）的要求进行猪舍设计，确定合理的饲养密度。

②对猪舍的通风系统进行合理设计，尽量选择通风性能较好的设备和设施，确保猪舍内空气环境达到《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NY/T 1167-2006），从源头上降低恶臭气体的产生。

（2）及时清粪、清洗猪舍

①采用干清粪清理工艺收集猪粪，猪粪日产日清。

②及时冲洗清粪残余猪粪及粪尿，并将粪尿混合污废水及时排出，减少恶臭气体在栏舍的停留时间，降低恶臭气体排放浓度。

③为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生。加强猪舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

（3）强化猪舍消毒措施

全部猪舍必须配备栏舍消毒设备，车库、车棚内应设有车辆清洗消毒设施，病畜隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

（4）合理搭配饲料

猪采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。

日粮中添加酶制剂、酸制剂、EM 制剂等，除提高猪生产性能外，对控制恶臭具有重要作用。研究及实际经验表明：采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮取代日粮中完整蛋白质可有效减少排泄中的氮；在低蛋白日粮中补充氨基酸可使氮的排出量减少3.2%～6.2%，当日粮粗蛋白降低至10g/kg时，氨态氮在排泄物中的含量将降低9%；在饲料中添加EM 制剂可增加猪消化道内有益微生物的数量，调节体内的微生物生态平衡、防治仔猪下痢，促进生长发育，提高猪的饲料转化率，减少肠道内氨、吲哚等恶臭物质的产生。据北京市环境保护监测中心对EM除臭效果进行测试的结果表明：使用EM一个月后，恶臭浓度下降了97.7%，臭气强度降至2.5级以下，达到国家一级标准。

（5）加强猪场绿化

在场界四周设置高4～5m的绿色隔离带，种植芳香的木本植物，能较好减少和遏制臭味。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用桂花树、栀子树、桑树、女贞、泡桐、樟树、夹竹桃、紫薇、广玉兰、桃树等树种；白兰、茉莉、结缕草、蜈蚣草、美人蕉、菊花、金鱼草等花草。

在厂内空地和公路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区粪便臭味对周围敏感保护目标居民的影响。在场区及防护距离内，进行绿化，组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。

（6）合理布局

该地区常年主导风向为N风，项目平面布置将生产区与生活区分开，生活区位于厂区正东侧，不属于主导风向的上风向，可有效减轻恶臭对本项目生活区的不利影响。大气环境防护距离范围内的土地不应有居民区或其他环境敏感目标。

目前，国内比较常用的技术除臭工艺方法主要有物理除臭、化学除臭和生物除臭等方法。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中恶臭控制要求，针对本厂不同的恶臭产生区域，拟采取相应的技术除臭工艺。

对于废水处理站和有机肥处理区，则可采取化学除臭的方式进行，可向废水处理站和有机肥处理区投加或喷洒化学除臭剂、中和剂消除或减少恶臭气体的产生。宜采用的化学除氧剂有高锰酸钾、双氧水、次氯酸钠等；宜采用的中和剂有石灰等。根据对同规模猪场的调查，以上方法被养猪企业普遍采取，效果较好，技术可行，从经济角度上，投入比率不大，经济合理性、技术可行，同时针对污水处理站应进行封闭、加盖等措施。

（8）运输沿线恶臭防治措施

①商品猪出栏装车前应进行彻底清洗，冲净粪便和身上的污物。

②猪运输车辆注意消毒，保持清洁。

③应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。

④运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。

⑤运输车辆在进入城区或环境敏感点较多的地段前应在定点冲洗位置冲洗车辆及生猪，冲净猪粪（尿）。

二、无害化降解处理机废气

本项目无害化处理机根据前文工艺流程可知，采用电能作为能源，为防止在高温发酵阶段产生水蒸气携带病菌外逸，采用封闭式24小时高温蒸煮发酵，在运行阶段无废气产生。项目将对病死猪采用无害化降解处理机进行微生物降解置，15~24小时可以完成一批物料的降解处理。该设备在密闭环境下，完成破碎、加热、搅拌、发酵和烘干工序。无害化处理工艺简单、自动化程度和安全性高，操作简易；处理过程环保，无二次污染，对周围基本无影响。

三、 油烟处理措施

职工食堂油烟废气拟采用油烟净化器处理，处理效率≥75%，外排气体浓度≤2.0 mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)（中型）2.0mg/L 限值，对大气环境影响较小。

四、沼气处理措施

由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量H2S 气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3，大大超过《人工煤气》（GB13621-92）20mg/m3 的规定，若不先进行处理，而是直接作为燃料燃烧，将会对周围环境造成一定危害，直接限制沼气的利用范围。因此，沼气必须进行脱硫。本项目在对沼气进行净化时采用干法脱硫，脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，能满足项目沼气的脱硫需要。

（1）沼气干法脱硫原理

沼气中的有害物质主要是H2S，其对人体健康有相当大的危害，对管道阀门及应用设备有较强的腐蚀作用。本项目采用干法脱硫，其原理为在常温下含有硫化氢的沼气通过脱硫剂床层，沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫和再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。失去活性的氧化铁脱硫剂为I类固废，可交由厂家回收。

（2）相关化学反应方程式

沼气脱硫相关化学反应方程式如下：

Fe2O3·H2O + 3H2S = Fe2S3·H2O + 3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，Fe2S3是可以还原再生的，与O2 和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2S3·H2O + 3O2 ＝ 2Fe2O3·H2O + 6S

综合以上两个反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S + 1/2O2 ＝ S+ H2O (反应条件是Fe2S3·H2O)

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2和H2O，通过空压机在脱硫床层之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求，来自沼气中含有的饱和水可完全满足脱硫剂还原对水分的要求。

（3）工艺流程

沼气净化工艺流程见图7.2-1。

图8.2-1  沼气净化工艺流程图

（4）脱硫效率

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3，本项目采用干法脱硫工艺，类比国内同类工程可知，沼气干法脱硫工艺其脱硫效率达到99.5%以上，工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，经脱硫处理后，沼气中H2S 浓度小于20mg/m3，满足《人工煤气》（GB13621-92）的规定。

综合以上分析，本项目沼气脱硫工艺合理可行。

（5）沼气利用

本项目猪舍冲洗日每天产生沼气70.41m3，场区设100m3贮气柜，用于储存沼气。沼气净化采用干法脱硫，脱硫剂为氧化铁，脱硫后的脱硫剂为I类固废，沼气用于厂区内热水锅炉使用，主要用于沼气水暖锅炉等，不足部分采用液化石油气补充。沼气在猪场生活用能的应用较为普遍，利用方法成熟、可靠。

液化石油气和沼气燃烧废气中的NOx和SO2排放量和排放浓度都很小。经稀释扩散后，均能达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中燃气锅炉标准，对环境影响不大，其补充用气为液化石油气，为清洁能源，对环境的影响也很小，仅需要按照GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中的规定要求，建设一个不低于10m的排气筒排放。

五、有机肥处理区臭气及粉尘处理措施

因此本项目采用日本坤波（COMPUS)品牌立式封闭式发酵机，用于不同规模的畜禽养殖场和养殖小区，经过推广使用，已在国内大部分同类项目成功应用，取得优异的处理效果。

在有机物的好氧发酵处理过程中会产生热量、氨气、CO2、H2O 等。其中恶臭成分氨气的浓度为3000ppm 左右。日本坤波（COMPUS)品牌立式封闭式发酵机采用木屑的脱臭方式（生物脱臭）除去氨气，发酵过程中尾气经设备自带的生物除臭塔处理后，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求后，经15m排气筒排放。

恶臭产生的主要原因是含有大量氨气，可是氨对水的吸着性很高，在土壤中的微生物，特别是由于硝化菌的作用，在好氧条件下变成了硝酸、亚硝酸盐，从而减少恶臭。

原理：使含有恶臭成分的气体通过木屑粒子，恶臭成分被木屑吸收或被木屑间的水分及木屑固有水分溶解。如果长时间送风，则木屑自身开始发酵，微生物繁殖起来，这样这些微生物把恶臭成分氧化分解变成无臭成分，进而促进脱臭。

同时粪便处理区的恶臭气体通过投加或喷洒化学除臭剂、中和剂消除或减少恶臭气体的产生宜采用的化学除氧剂有高锰酸钾、双氧水、次氯酸钠等；宜采用的中和剂有石灰等。

### 水污染防治措施及可行性分析

本项目养殖场废水主要由尿液、猪舍冲洗水以及职工生活污水等组成。畜禽养殖场废水的主要特征是：有机物浓度高、悬浮物多、色度深、氨氮和有机磷含量高，并含有大量的细菌。这些污染物如不进行处理，一旦进入天然水体、农田会导致严重的环境污染。

项目总的废水产生量预计约为22662.42m3/a（62.09m3/d），其中：猪舍冲洗日进入污水处理站废水量为160.67m3t；非猪舍冲洗日进入污水处理站废水量为55.07 m3，时变化系数1.2，设计处理能力为200m3/d 的污水处理站一座，采用“水解酸化池+一级AmOn+二级AO+MBR+絮凝沉淀”处理工艺。厂区污水先分质分流预处理，最后集中至污水处理站处理。经污水处理站处理达标后进入贮水池，最后用于厂区猪舍冲洗，厂区农灌及周边蔬菜基地农灌，综合利用不外排。

厂区污水处理技术路线详见图7.2-2。

图8.2-2  污水处理路线

一、水处理方案比选

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，其主要处理技术有自然处理法、厌氧处理技术、好氧处理技术和混合处理技术。

根据污水处理目标、能耗大小、经济效益、运行成本、占地大小、操作管理难易程度等方面进行比选，见表7.2-1。

表8.2-1  几种厌氧工艺技术特点对比情况

| 序号 | 类别 | CSTR | UASB | USR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料要求 | 所有类型有机原料 | 高COD 浓度污水 | 畜禽粪便 |
| 2 | 原料TS 浓度（%） | 8-12 | ＜2 | 3-5 |
| 3 | 水力停留时间（d） | 18-20 | 1-5 | 8-15 |
| 4 | 单位耗能 | 低 | 中等 | 中等 |
| 5 | 单池容积（m3） | 300-3000 | 200-3000 | 200-2000 |
| 6 | 产气率（%） | 0.8-5.0 | 0.3-0.8 | 0.4-1.2 |
| 7 | 经济效益 | 较高 | 较高 | 偏低 |
| 8 | 操作难度 | 复杂 | 中等 | 中等 |

表8.2-2  几种好氧工艺对比情况

| 工艺 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| A2/O | （1）污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷； （2）污泥沉降性能好； （3）具有同时去除有机物、脱氮除磷的功能；（4）总的水力停留时间也少于同类其他工艺；（5）丝状菌不会大量繁殖，SVI 一般小于100，不会发生污泥膨胀； （6）污泥中磷含量高，一般为2.5％以上。 | （1）反应池容积比较大； （2）污泥内回流量大，能耗较高； （3）用于中小型污水厂费用偏高； （4）沼气回收利用经济效益差； （5）污泥渗出液需化学除磷。 |
| SBR | （1）生化反应推动力大，效率高，净化效果好； （2）运行效果稳定，污水在理想的静止状态下沉淀，需要时间短、效率高，出水水质好； （3）耐冲击负荷，池内有滞留的处理水，对污水有稀释、缓冲作用，有效抵抗水 量和有机污物的冲击； （4）工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整，运行灵活； （5）处理设备少，构造简单，便于操作和维护管理； （6）反应池内存在DO、BOD5 浓度梯度，有效控制活性污泥膨胀； （7）SBR法系统本身也适合于组合式构造方法，利于废水处理厂的扩建和改造； （8）脱氮除磷，适当控制运行方式，实现好氧、缺氧、厌氧状态交替，具有良好的脱氮除磷效果； （9）工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器，无二沉池、污泥回流系统，调节池、初沉池也可省略，布置紧凑、占地面积省。 | （1）间歇周期运行，对自控要求高； （2）变水位运行，电耗增大； （3）脱氮除磷效率不太高； （4）污泥稳定性不如厌氧硝化好。 |
| 氧化 沟 | （1）构造形式多样性，赋予了氧化沟灵活机动的运行性能，使他可以按照任意一种活性污泥的运行方式运行，并结合其他工艺单元，以满足不同的出水水质要求； （2）曝气设备的多样性，常用的曝气设备有转刷、转盘、表面曝气器和射流曝气等； （3）曝气强度可调节，一是通过调节溢流堰的高度改变沟渠内水深，进而改变曝气装置的淹没深度，使其充氧量适应运行的需要；二是通过直接调节曝气器的转速，从而可以调节曝气强度的推动力； （4）简化了预处理和污泥处理，悬浮装有机物与溶解性有机物同时得到较彻底的稳定； （5) 氧化沟结合推流和完全混合的特点，有力于克服短流和提高缓冲能力。 | （1）污泥膨胀问题，当废水中的碳水化合物较多，N、P 含量不平衡，pH 值偏低，氧化沟中污泥负荷过高，溶解氧浓度不足，排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀；非丝状菌性污泥膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷较高时； （2）泡沫问题，部分油脂富集于污泥中，经转刷充氧搅拌，产生大量泡沫；泥龄偏长，污泥老化，也易产生泡沫； （3）污泥上浮问题，在操作过程中不能很好控制 其在二沉池的停留时间，易造成缺氧，产生腐化污泥上浮；在二沉池易发生反硝化作用，产生氮气，使污泥上浮；另外，废水中含油量过大，污泥可能挟油上浮； （4）流速不均及污泥沉积问题，在氧化沟中，为了获得其独特的混合和处理效果，混合液必须以一定的流速在沟内循环流动。 |

二、污水站处理方案的选择

本项目废水来源于猪场高浓度有机废水，固液混杂，属高有机、高氮、高磷污水，这些特点给污水处理带来很大困难。目前无论物理、物化、化学、生化、生态等处理方法中，不可能用一种或二种处理方法来实现达标，这样就决定了该猪场污水处理必须采取多方法组织工艺。

本项目废水包括猪舍中猪尿、冲洗废水和生活污水，废水经场区内污水处理站处理后回用猪舍清洗水和绿化用水，剩余废水达标排放。污水处理拟水解酸化池+一级AmOn+二级AO+MBR+絮凝沉淀”处理工艺进行处理。废水处理过程中产生的沼渣与污泥一起运至有机肥处理区制成有机肥。

具体工艺流程见下图。

图8.2-3  污水处理站工艺流程图

三、工艺说明

（1）前处理系统

通过干清粪工艺排放的尿液废水，经格栅槽、集污调节池、初沉池、固液分离等工序降解污水中悬浮固体浓度、总固体浓度；经水解酸化处理，提高废水可生化性，去除废水中的部分 CODCr。

（2）厌氧系统

厌氧处理系统是畜禽粪污水处理沼气工程的核心部分，通过厌氧发酵，降解污水中的 CODCr，产生沼气，达到污水的减量化、资源化与无害化的目的。厌氧处理产生的沼渣用于制作有机肥料。

厌氧处理系统采用升流式固体厌氧反应器（USR），USR 的优点是：①结构简单、适用于高悬浮固体有机物原料的反应器，具有较高的固体有机物的分解率和消化器的效率；②经过 USR 处理后产生的沼液具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，经过好氧处理后达标回用或排放。在当前畜禽养殖行业粪污资源化利用方面，有较多的应用。许多大中型沼气工程，均采用该工艺。

（3）好氧系统

通过配水池使厌氧排出的沼液进行混合调配，确保好氧工艺进水的生化需氧量与化学需氧量的比值（BOD5/CODCr）≥0.3。再利用好氧微生物（包括兼性微生物）在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物。沼液经缺氧池、接触氧化池处理后，再混凝沉淀处理，进入三级生物氧化塘，进一步降解废水中的污染物。

①缺氧池/接触氧化工艺的优点，是利用好氧微生物（包括兼性利用水中存在的有机污染物为底物进行好氧代谢，经过一系列的生化反应，逐级释放能量，最终以低能位的无机物稳定下来，达到无害化处理的要求，微生物在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物。整个系统的设备简单，具有投资少、无能耗、效果好等优点，去除率 70-85%。

（4）后处理系统

养猪废水经“厌氧发酵—缺氧池/接触氧化—混凝沉淀—双氧水消毒”处理后出水水质达标。养猪废水全过程控制和处理。污水处理过程产生的粪渣、沼渣及污泥经浓缩等处理后运至有机肥加工区与干粪一起制作有机肥料；厌氧产生的沼气用于场区供热。处理达标的污水通过铺设的管道排放至桐水河。排水管道约长500m，暗管方式埋设。

四、污、废水处理技术可行性

（1）技术可行性

该污水处理工艺对污染物的去除率见表8.2－3。

表8.2－3  污水处理站各处理单元处理效果单位：mg/L

| 项目 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水进水水质 | 2640 | 1500 | 2000 | 261 | 43.5 | 100000 |
| 格栅集水池 | 去除率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 出水水质 | 2640 | 1500 | 2000 | 261 | 43.5 | 100000 |
| 固液分离器 | 去除率 | 15% | 10% | 70% | 30% | / | / |
|  | 出水水质 | 2244 | 1350 | 600 | 182.7 | 43.5 | 100000 |
| 调节池 | 去除率 | 5% | 10% | 20% | 30% | 5% | 50% |
|  | 出水水质 | 2131.8 | 1215 | 480 | 127.89 | 41.33 | 50000 |
| UASB反应池 | 去除率 | 85% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
|  | 出水水质 | 319.77 | 243 | 192 | 25.58 | 16.53 | 10000 |
| 初沉池 | 去除率 | 20.80% | 25% | 50% | 7% | 8.10% | 50% |
|  | 出水水质 | 253.26 | 182.25 | 96 | 23.79 | 15.19 | 5000 |
| 一级AO池 | 去除率 | 40% | 38% | 15% | 34% | 30% | 50% |
|  | 出水水质 | 151.96 | 113 | 81.6 | 15.7 | 12.63 | 2500 |
| 中间沉淀池 | 去除率 | 15% | 25% | 15% | 7% | 6% | 50% |
|  | 出水水质 | 129.17 | 84.75 | 69.36 | 14.6 | 9.99 | 1250 |
| 电化学池 | 去除率 | 60% | 70% | 25% | 40% | 80% | 60% |
|  | 出水水质 | 51.67 | 25.43 | 52.02 | 8.76 | 2 | 500 |
| 混泥絮凝池 | 去除率 | 30% | 20% | 30% | 10% | 50% | 50% |
|  | 出水水质 | 36.17 | 20.34 | 36.41 | 7.88 | 1 | 250 |
| 沉淀池 | 去除率 | 5% | 2% | 5% | 2% | 8% | 30% |
|  | 出水水质 | 34.36 | 19.93 | 34.59 | 7.72 | 0.92 | 175 |
| 二级AO池 | 去除率 | 10% | 20% | 10% | 20% | 40% | 35% |
|  | 出水水质 | 30.92 | 15.94 | 31.13 | 6.18 | 0.55 | 113.75 |
| 混泥絮凝池 | 去除率 | 9% | 8% | 20% | 9% | 30% | 50% |
|  | 出水水质 | 28.14 | 14.66 | 24.9 | 5.62 | 0.39 | 56.88 |
| 氧化塘 | 去除率 | 0 | 2% | 5% | 2% | 6% | 15% |
|  | 出水水质 | 28.14 | 14.37 | 23.66 | 5.51 | 0.37 | 48.35 |
| 出水水质 | 28.14 | 14.37 | 23.66 | 5.51 | 0.37 | 48.35 |
| GB8978－1996《污水综合排放标准》一级标准 | 100 | 20 | 70 | 15 | 0.5 | 100 |
| GB18596－2001《畜禽养殖业污染物排放标准》 | 400 | 150 | 200 | 80 | 8 | 10000 |
| GB/T18920－2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中道路清扫标准 | -- | 15 | -- | 10 | -- | -- |

由上表可知，该污水处理工艺对SS、COD、BOD、NH3-N、TP均具有较高的去除效率，处理后出水水质达到GB8978－1996《污水综合排放标准》一级标准、GB18596－2001《畜禽养殖业污染物排放标准》，同时内部使用也可以达到GB/T18920－2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中道路浇洒标准。

综上考虑，本项目污水处理工艺是可行的。

②经济可行性

a.工程建设费用

该处理工程的建设费用主要包括设备投资、土建投资及未预见的费用，总投资为800万元。

b.运行费用估算

运行电费0.80元/度，工人工资按3000元/月计，设计规模200m3/d，年工作日365天。运行费用估算见表8.2－4。

表8.2－4  运行费用估算

| 项目 | 计算方法 | 元/(m3·天) | 万元/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工费 | 定员3人，3000×3×12=12.8万元/年 | 0.99 | 12.8 |
| 电费 | 日用电负荷约500KW，500×365×0.8=14.6万元/年 | 1.33 | 14.6 |
| 维修费 | 使用期限以20年计，折约5万元/年 | 0.46 | 5 |
| 合计 |  | 2.78 | 30.4 |

综上所述，养殖场产生的养殖废水经污水处理站处理后水质远优于GB18596－2001《畜禽养殖业污染物排放标准》。废水处理工程总投资500万元，运行费用约2.78元/m3，废水处理技术成熟、经济合理，该项目污水处理工艺技术、经济合理可行的。

⑺其他措施及管理要求

①排水系统应实行“雨污分流制”；完善场区内猪舍废水和职工生活污水的收集管网。污水的收集、输送系统，不得采取明沟布设，防止雨季污水满溢污染周围环境。

②畜舍地板设置漏缝，尿液单独收集，采用干清粪工艺，做到粪尿分离。

③粪便处理区场地等应设置环形边沟和渗滤液收集池，处理过程中产生的渗滤液经边沟输送至污水处理站处理，渗滤液不外排。

④污水处理站区域设置沼渣收集槽车，格栅及固液分离的粪渣及时运至粪便处理区处置，运输过程应密闭，防止渗滤液滴漏及溢流。

⑤污水处理站区域设置污泥收集槽车，产生的污泥及时清运至堆粪便处理区处置，运输过程应密闭，防止渗滤液滴漏及溢流。

⑥污水处理站常用设备应配备备用件，发生故障时及时检修、更换。

⑦职工食堂应修建隔油池(5m3)，含油废水经隔油池预处理后再进入后续处理单元，本项目医务室设置消毒池，对污水进行消毒预处理后方可排入污水处理站。为防止污、废水排放对受纳水体的影响，环评要求在场区地势最低处修建应急池，容积5000m3，满足12天事故废水存储要求，保证污水不会对周边地表水体产生污染影响。污水处理设施发生事故时，污废水排入事故水池，并尽快对污水处理站进行检修，检修完成后将事故水池中废水泵入污水处理站，事故废水不外排。

### 地下水污染防治措施

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ612-2016），地下水的污染防治按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”、突出饮用水安全的原则确定。

一、源头控制措施

运营后，加强管理，主要包括在生产、管道、设备、污水贮存及处理等工序，降低和防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

二、分区防治

根据生产装置、辅助设施及公用工程可能泄漏特殊的性质将项目区分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。为防止场区污水对地下水造成污染，在工程设计中，将分区对场区内防渗漏设施进行建设。主要考虑重点污染防治区和一般污染防治区，分别采取不同等级防渗方案：

（1）重点防渗区

①猪舍和一般固废暂存间应采取防渗措施，铺设防渗地坪，防渗地坪主要是三层，从下面起第一层为土石混合料，厚度在300～600cm，第二层为二灰土结石，厚度在16～18cm，第三层也就是最上面为混凝土，厚度在20～25cm。

②病死猪尸体、胎盘无害化处理区、污水处理系统、事故应急池污水处理系统的建设应参照《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，严格做好防渗措施。要求病死猪尸体、胎盘无害化处理区、废水处理站的构筑物、事故池均采用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。应优先选用硅酸盐水泥，也可以用矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥。水泥的性能指标应符合GB175和GB1344 的规定，宜选用水泥强度标号为325号或425号的水泥。砂宜采用中砂，不应含有有机物，水洗后含泥量不大于3%；云母含量小于0.5%。石子采用粒径0.5cm-4.0cm 的碎石或卵石，级配合理，孔隙率不大于45%；针状、片状小于15%；压碎指标小于10%；泥土杂质含量用水冲洗后小于2%；石子强度大于混凝土标号1.5倍。氧化塘防渗措施氧化塘处理污水时，必须要有完备的防渗措施。防渗层的渗透率要低于12-6cm/s，防渗层宜采用黏土层，也可采用聚乙烯薄膜等其他建筑工程防水材料。

③管道、阀门防渗漏措施

阀门采用知名厂家优质产品，对于地上管道、阀门派专人负责随时观察，如出现渗漏问题及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由污水处理站统一处理。

④废水收集管网防渗漏措施

在防渗漏区内废水收集管网是设计的关键内容，设计合理的排水坡度，使水在集水井汇集。鉴于本项目地势北侧低，中部及南侧高，因此本项目污水的总体走向为由南向北，将污水处理系统设置在厂区的北侧。

⑤有机肥处理区防渗漏措施池地面采用粘土铺地，再在上层铺设12-14cm的水泥进行硬化，铺设环氧树脂防渗；并在其上部建设遮雨棚，再加铺防渗层、采用水泥砼结构的前提下，再利用地质土层渗透性较差，包气带去除能力较强等优势，对地下水水质影响较小。

⑥危险废物暂存间防渗漏措施

危废库房采用10cm防酸水泥+花岗岩（环氧树脂勾缝）防渗。通过上述措施可使危废库房的防渗层渗透系数≤12-10cm/s。

对于水池防渗等隐蔽工程，环评要求开展施工期环境监理，重点监理各类水池的防渗措施。

（2）一般污染防治区

场区内生活区、垃圾集中箱放置地的地面采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤12-7cm/s。

（3）非污染防治区：非污染防治区应加强绿化。

三、地下水污染监控

建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。见“环境管理与环境监测”章节内容。

四、应急响应

建立健全本项目突发环境事件应急救援体系，建设单位应制定单独的环境应急预案，并备案。详见“应急预案”章节内容

五、出露井泉防护措施

项目场地及周边有出露井泉，为防治污废水通过出露井泉污染地下水环境，应采取以下措施：

（1）对项目厂区出露井泉做硬化防渗处理且设置围堰，围堰高于地面1000mm，避免污废水通过该井泉点污染地下水。

（2）场区污水收集管网采取混凝土结构，并施行三方不见泥；

（3）专用排污管道采用暗管，接口必须密封紧密，在主管道暗管埋设的时候，对地面用水泥沙浆进行硬化，并用防渗膜进行底部防渗（防渗膜材料：HDEP土工防渗膜1.5mm双光面），确保管理在发生破裂的情况下污水通过防渗膜流到污水处理中心，并对每一个接口增加水泥沙浆进行防渗漏；

（4）污水处理设施各构筑物必须根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求采取防渗措施；

（5）干粪池根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求采取防渗措施；

（6）有机肥处理区按《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求采取防渗措施。

（7）在场区周围地势低的地方及附近居民取水点，设地下水监测点，以便发现问题及时采取措施。

（8）项目沼液池进行混凝土水泥硬化，混凝土厚度达到15cm即可满足规范的要求，在采取以上防渗措施后，可大大减少废水下渗的可能性。

（9）为确保本项目不对地下水造成污染影响，项目养殖区地坪除绿化用地外，必须经过硬化处理，同时加强管理，严格监测，杜绝污水事故性排放，并在污水处理系统四周设截洪沟，防止径流雨水流入污水处理系统，使溢流出水造成污染。

（10）干粪池必须设置挡雨设施，同时根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求采取地坪防渗措施。

（11）针对主要产生污染的猪舍四周，设置雨污分离沟进行雨污分离，确保猪舍周边的污水不进入渗坑，确保不会对地下水产生影响。

（12）对厂区进行硬化、防渗处理，确保污废水不会下渗进入地下，对地下水产生影响。

综上所述，项目采取的地下水污染防治措施可行。

### 噪声防治措施

本项目营运期产生噪声源主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇以及污水处理站鼓风机、水泵、出入场区车辆产生的噪声等

（1）尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；

（2）播放轻音乐，同时应减少外界噪声及突发性噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定和平的气氛。

（3）猪只出栏时会产生突发性叫声，会对区域声环境产生一定的影响，但具有偶然性和间断性，影响短暂，应安排在白天，且避免午休时间，尽量采取赶猪上车；

（4）厂界设围墙，建隔离带，降噪林，经过生态林降噪和距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区排放限值；周边居民点可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（5）设计中选用的是低噪声风机，使鼓风机进可能在工作在最高效率上，以有利于提高风机效率和降低噪声，此项措施一般可降噪3-5dB(A)。

（6）对噪声大的设备，安装隔声罩和消声器。

（7）根据生产实际情况，合理调度汽车运输。

（8）优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域较开阔的地段。

（9）运输车辆应做到缓速行驶，减少鸣笛或尽量避免鸣笛来减少运输车辆进入猪场对周围声环境的影响。

### 固体废物处置措施及要求

项目运行期产生的固废主要是猪粪、沼渣、饲料残渣、污水处理站污泥、生活垃圾、废脱硫剂及病死猪、胎盘、医疗废物。其中猪粪、粪渣、沼渣、饲料残渣、病死猪、胎盘、污水处理站污泥属于一般工业固废；医疗废物，废消毒液属于危险固废。

一、项目固废处理方式

（1）生活垃圾：设置生活垃圾收集点定点堆放，并定期清运至都匀市生活垃圾填埋场处理。

（2）沼气脱硫塔中产生的废脱硫剂，产生量约为50kg/a，本项目采用的脱硫剂是氧化铁脱硫剂，属于一般废物，为I类固废，可定期由厂家更换回收利用，项目区区域内应建设一般工业固废暂存间1个，设置容积为10m3，需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中规定的相应标准要求，完善相应的进出台账，同时按照一般防渗区要求进行防渗措施。

（3）一般生产固废：干清粪工艺清出的猪粪、沼渣、污泥、饲料残渣，送入厂区有机肥处理区处理。病死猪、胎盘经项目设置的无害化处理机处理后送有机肥处理区处置，本项目不单独设置填埋井。

（4）危险固废：医疗固废按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 和《危险废物转移联单管理办法》设置医疗固废暂存间妥善堆放，并定期交由有资质的单位处置。废消毒液（主要是高效农药化学杀虫剂、火碱等）也属于危险废物，产生量约0.1t/a，亦于医疗固废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。

二、处置措施可行性

（1）生活垃圾

场区内设置生活垃圾收集池（5m3），池体设置为密闭式结构，地面按相应规范采取防渗措施，生活垃圾日产日清，及时清运至都匀市生活垃圾填埋场处置。

（2）废脱硫剂

本项目沼气脱硫塔中产生的废脱硫剂是氧化铁脱硫剂，属于一般I类固废，收集后暂存至区域内的一般固废堆场，定期由厂家更换回收利用

（3）猪粪、沼渣、污水处理站污泥、食物残渣处理

本项目产生的猪粪、沼渣、饲料残渣和污水处理站污泥，混合后统一进行高温好氧发酵处置，根据类比资料和部分已建成工程实测资料，混合后的主要成分见表7.2-5。

表8.2-5  项目猪粪沼渣混合物组成表

| 粪便组成 | 挥发性固体 | 粗脂肪 | 木质素 | 纤维素 | 蛋白质 | 含氮量 | 含碳量 | 碳氮比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（％） | 76.54 | 11.5 | 21.49 | 59.95 | 12.95 | 0.60 | 7.8 | 13:1 |

由表8.2-5可见，混合物中含有大量的有机质和氮等植物必需的营养物质，是很好的有机肥料，但其中的营养成分必须经微生物降解腐熟后才能被植物吸收利用，因此将沼渣、污水处理站污泥、饲料残渣、猪粪一起进行高温好氧发酵处置。同时，还有病原微生物和寄生虫，如果不加处理直接施用鲜粪尿，则有机质在被土壤微生物降解过程中产生的热量、氨和硫化氢等物质会对植物根系产生不利，并有可能对环境造成恶臭和污染，因此必须经过无害化处理后才能施用。

常见的固体粪便处理方法有堆肥法、干燥法、焚烧法等。由于高温好氧发酵法与其它无害化方法相比，具有省能源、低成本、发酵产物活性强、处理过程养分损失少等优点，并且也可达到去除臭味、灭菌的目的，处理的最终产物较干燥，易包装、施用，因此，鉴于贵州省内目前技术水平的局限及经济条件的制约，对固体粪便采用高温好氧发酵法处理是最佳的处置方式。

项目产生的有机固废的处理处置的方案：

高温好氧发酵通常由混合预发酵、罐式好氧发酵、配料、造粒、烘干、筛分、包装和贮存等工序组成。

①猪粪的处置可行性分析

有机肥成品需要经过分选去除杂物，并根据需要（例如生产精制堆肥）还要进行再干燥、破碎、造粒以及打包、压实选粒等过程。项目猪粪均可作为有机肥进行生产，项目拟将有机肥免费赠予平浪镇作为有机肥料使用。

②猪粪消纳可行性分析

建设单位在生猪养殖场区内自建有机肥料厂生产有机肥料，有机肥成品免费赠予平浪镇农业种植作施用。详见附件8。本项目总体有机肥产量约为8082.31t。都匀市平浪镇约有耕地面积37900亩，根据《环境影响评价工程师职业资格培训教材——农林水利类》，每亩地施用粪肥不得超过5t，若是粪肥用量超过推荐量的30%，容易造成氮素污染地下水和地表水。根据计算，都匀市平浪镇耕地理论年可消纳有机肥在 189500t 以上，本项目总体有机肥产量为8082.31t，全部交由都匀市平浪镇农业耕种作为肥料使用，且可符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范（HJ 497－2009）》中要求有最少一倍的轮换土地作为项目的轮换施肥，且运输距离近（10km 内），因此项目猪粪消纳方案合理可行。

③运输过程影响可行性分析

对都匀市平浪镇和本项目均有显著的经济效益，符合循环经济的要求，项目区运输时间较短，且采用封闭式槽车运输，防止抛洒，对可能产生抛洒的情况，必须尽快及时进行清除，运输必须不能装载过满，区域交通方便，其运输不经过集镇中心和大型居民集中区，因此运输对环境的影响也可以接受。

④有机肥处理区影响措施可行性分析

处理工艺对时间和成熟肥料有一定要求，一般情况下，一次性发酵工艺的发酵周期不宜少于30d，二次性发酵工艺的一级发酵和二级发酵时间均不宜少于10d。此外，还要考虑堆肥固化和贮存时间。堆肥产品要求：①碳氮比（C/N）不大于20：1；②含水率为不高于30%；③有机肥产品应符合《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）中关于无害化卫生要求的规定及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中废渣无害化环境标准要求，见表8.2-6、表8.2-7；④耗氧速率趋于稳定；⑤腐熟度大于等于Ⅳ级。

表8.2-6  畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 标准名称及编号 | 控制项目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
|  | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |

表8.2-7 高温堆肥的卫生标准

| 标准名称及编号 | 项目 | 卫生标准 |
| --- | --- | --- |
| 《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87） | 堆肥温度 | 最高堆温达50～55℃以上，持续5～7天 |
|  | 蛔虫卵死亡率 | 95~100％ |
|  | 粪大肠菌值 | 101~102 |
|  | 苍 蝇 | 有效地控制苍蝇孳生，粪堆周围没有活动的蛆，蛹或新羽化的成蝇 |

集粪池、有机肥处理区场地要求：

- 受堆肥时间的限制，有机肥处理区容量最低需能储存40d的猪粪量。

- 为防止地下水造成污染，有机肥处理区场地应采用刚性防渗结构：水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不小于250mm、混凝土强度等级不宜小于C30、抗渗等级不小于P8）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层结构型式（厚度不小于1.0mm），确保透系数不大于1.0×12-7cm/s。

- 有机肥处理区周边应设置环形边沟和渗滤液收集池（5m3），收集的渗滤液送至污水处理站处理，严禁随意漫流及未经处理直接排放。

- 同时项目区在进行生物肥转运，应必须采用封闭式槽车，袋装密闭，不宜装载过满，采用运输车队等转运至生物肥生产厂家进行下一步生物肥生产，同时项目转运应在有机肥处理完毕后尽快进行转运，防止粪便堆积产生不良影响。

（4）病死猪尸体、胎盘处理

根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）规定，对病死猪尸体宜采用生物安全处理。生物安全处理是通过用焚毁、化制、掩埋或其它物理、化学、生物学方法将病害动物尸体或者病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消除其所携带的病原体，以达到消除病害因素，保障人畜健康安全的目的。

由于对病死猪采用深埋、焚烧、化制等传统方式已无法满足现代化农业对无害化处理在环保、循环经济、节约人工等方面需求的问题。2016年8月11日，农业部、国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、环境保护部、科学技术部六部门联合下发《关于推进农业废弃物资源化利用试点的方案》：“积极探索有效技术路径，对于病死畜禽，通过专业化无害化处理中心集中处理。”

无害化降解处理机技术方法是物理+生物法相结合的处理办法，符合《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）的规定。适用于不同规模的畜禽养殖场和养殖小区，经过推广使用，已在国内多个项目成功应用，取得优异的处理效果。该法的优点主要有三个：第一是环保无污染，处理过程为耗氧反应，臭味小，不污染水源；第二是实现资源循环利用，处理后形成的有机肥源可用于种植业，提高了废物的附加值；第三个是处理成本低，不需配备大型设施设备。

①产出物的生物安全性

动物尸体在降解机内经过长达24小时的高温发酵（75-90℃），可以实现常见病原微生物的全部灭活，根据广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心卫生检疫实验室出具的“动物尸体无害化降解处理机生物安全效果验证报告”可知，未知死因的猪尸体经降解机处理之后的产出物中大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、流感嗜血杆菌、粪肠球菌、H1N1 流感病毒、猪蓝耳病毒、猪瘟病毒、轮状病毒等病原体监测结果均为阴性，说明该降解机对病原微生物具有较好的杀灭效果，能较好地达到无害化降解处理效果。从生物安全性来说，产出物已实现了无害化，可以直接使用或用于深加工。

②产出物的主要成分

产出物经生物发酵时候，产出物中保留较多的有机质与养分，中国广州分析测试中心已对云浮市益康生环保科技有限公司生产的无害化降解处理机的产出物成分进行检测，检测结果见表8.2-8。

表8.2-8  降解机产出物成分

| 分析项目 | 检测结果 | NY525-2012标准要求 | 计量单位 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机质 | 123 | ≥45 | % | NY525-2012 |
| 总氮 | 6.46 | -- | % |  |
| 总磷 | 1.20 | -- | % |  |
| 钾 | 0.63 | -- | % |  |
| 总养分（N、P、K 总量） | 8.29 | ≥5.0 | % |  |
| 水分 | 4.48 | ≤30 | % |  |
| 总砷 | <10 | ≤15 | mg/kg |  |
| 总汞 | <2 | ≤2 | mg/kg |  |
| 总铅 | <10 | ≤50 | mg/kg |  |
| 总镉 | <2 | ≤3 | mg/kg |  |
| 总铬 | <10 | ≤150 | mg/kg |  |
| 备注：NY525-2012 为《有机肥料》标准。 |

根据检测结果可知，降解机产出物中的成分满足《有机肥料》（NY525-2012）中的相关要求。通过生物发酵和高温杀菌等方法可将动物死体在一到两天内制为有机肥原料，再经过与猪粪便、秸秆混合添加功能菌进行二次腐熟后即可转换为优质的有机肥，可就近应用于有机蔬果的种植。

图8.2-6  动物尸体无害化降解处理机

表8.2-9 动物尸体无害化降解处理机设备参数一览表

| 型号 | 9WJC-24/Q |
| --- | --- |
| 规格 | 3000（长）×1000（宽）×2000（高）mm |
| 整机额定功率 | 14kw |
| 整机重量 | 3000kg |
| 工作电压 | 380V |
| 有效处理容积 | 2.4m3 |
| 处理范围 | 畜类、禽类 |
| 单次最大处理量 | 800-1000公斤/批 |
| 日处理最大量 | 1000公斤 |
| 单次处理周期 | 24h |
| 适用场所 | 规模化猪场、区域处理中心等 |
| 电能费用 | 70-120元/天 |
| 垫料费用 | 20-40元/天 |
| 菌种费用 | 20-40元/天 |
| 综合处理成本 | 约112-200元/天 |
| 备注：（1）电费按照农用电价0.54元/度计算； （2）综合处理成本未减除产出物的收益； （3）产出物按照投入物料总量的10%-15%计算，产出物价值约1500元/吨。 |

综上所述，本项目使用无害化降解处理机处理病死猪尸、分娩废物是合理可行的。

（5）废弃消毒液、医疗固废

废弃消毒液、医疗室产生的废弃疫苗瓶、少量针头、针管及棉纱等医疗固废。此类危险废物的处置需按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移联单管理办法》设置医疗固废暂存间1 个（10m2）和废弃消毒液暂存间1 个（10m2），采用分类收集的收集方式，定期交由有资质的单位处置。

危险固废暂存间设置要求：

暂存间远离生活垃圾，防雨淋、防雨洪冲击或浸泡，且方便医疗运输车出入；暂存间必须与医疗区、人员活动密集区分开；采取密闭措施，设专人管理，防鼠、防蟑螂等安全措施（加锁）；暂存间地面和1.0m高的墙裙必须防渗处理（硬化或瓷瓦）；采取分类收集的方式，将损伤性和感染性及其它医疗废物分类收集；暂存间明显处设置危险废物和医疗废物警示标志。

废弃疫苗瓶：废弃的玻璃装疫苗瓶采用专用的暂存间收集，进行高温高压灭菌或消毒液浸泡；塑料瓶装疫苗瓶用消毒液消毒后采用专用的暂存间收集；交由有资质的单位处置。

综上，本项目采取的固废污染防治措施可行。

### 营运期厂区生态环境保护措施

营运期生态环境保护措施，主要为在猪舍、污水处理站、集粪池周围及厂内道路两侧种植对二氧化硫等有害气体吸收能力较强的树木，如：杨树等乔木树种，以吸收有害气体，杀灭细菌，降低其在周围环境中的浓度。

绿色植物，特别是树木，对粉尘也有明显的阻挡、过滤和吸附作用。树木的枝冠能降低风速，使灰尘下降，叶子表面不平，还分泌粘性的油汁和汁浆，能吸附空气中的尘埃。一般情况下，绿化树木能使降尘量减少23-25%；而飘尘量减少37-60%，落叶阔叶树比常绿阔叶树滞尘能力要强。

因此，为了减噪和净化空气，减少异味，保护环境，应在厂区根据不同地段的要求，合理搭配各种植物。在绿化的同时，充分发挥植物净化、防尘、隔噪等效应。例如废气污染源与其它建筑物之间应设置高大阔叶乔木林带，并选择降尘、吸收效果好的树种；而在发生噪声的车间周围则应选择降噪效果明显的树种，设置较宽的防护林带。达到既发展生产，又改善和保护环境的目的。

另外，本项目利用厂区西面地势低洼处建设贮水池和氧化塘，塘内拟种植芦苇、水竹等。通过氧化塘天然净化能力对污水进行处理。其净化过程与自然水体的自净过程相似。通常是人工筑成水池或沟槽，底面充填一定深度的基质层，种植水生植物，利用基质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用使污水得到净化。系统具有基建投资和运转费用低、维护和维修简单、便于操作、能有效去除污水中的有机物和病原体、无需污泥处理等优点。

### 营运期人群健康保护措施

运行期间在养殖区大门口设消毒池和消毒间，所有人员、车辆及有关用具等均须进行彻底消毒后方准进场。严格控制外来人员进出生产区，特别情况下，外来人员经淋浴后穿戴消毒过的工作服经过消毒间后方可进入，要同时做好来访记录。本场人员进场前，要遵守生物防疫程序，经洗澡淋浴，更换干净的工作服（鞋）后方可进入生产区。在生产区内，工作人员和来访人员进出每栋猪舍时，必须清洗消毒双手和鞋靴等。猪场内要分设净道和污道，人员、动物和相关物品运转应采取单一流向，防止发生污染和疫病传播。饲养管理人员每年要定期进行健康检查，取得《健康证》后上岗。

环境经济损益分析

### 水污染防治措施及可行性分析

本项目养殖场废水主要由尿液、猪舍冲洗水以及职工生活污水等组成。畜禽养殖场废水的主要特征是：有机物浓度高、悬浮物多、色度深、氨氮和有机磷含量高，并含有大量的细菌。这些污染物如不进行处理，一旦进入天然水体、农田会导致严重的环境污染。

项目总的废水产生量预计约为22662.42m3/a（62.09m3/d），其中：猪舍冲洗日进入污水处理站废水量为160.67m3t；非猪舍冲洗日进入污水处理站废水量为55.07 m3，时变化系数1.2，设计处理能力为200m3/d 的污水处理站一座，采用“水解酸化池+一级AmOn+二级AO+MBR+絮凝沉淀”处理工艺。厂区污水先分质分流预处理，最后集中至污水处理站处理。经污水处理站处理达标后进入贮水池，最后用于厂区猪舍冲洗，厂区农灌及周边蔬菜基地农灌，综合利用不外排。

厂区污水处理技术路线详见图7.2-2。

图8.2-2  污水处理路线

一、水处理方案比选

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，其主要处理技术有自然处理法、厌氧处理技术、好氧处理技术和混合处理技术。

根据污水处理目标、能耗大小、经济效益、运行成本、占地大小、操作管理难易程度等方面进行比选，见表8.2-10。

表8.2-10 几种厌氧工艺技术特点对比情况

| 序号 | 类别 | CSTR | UASB | USR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料要求 | 所有类型有机原料 | 高COD 浓度污水 | 畜禽粪便 |
| 2 | 原料TS 浓度（%） | 8-12 | ＜2 | 3-5 |
| 3 | 水力停留时间（d） | 18-20 | 1-5 | 8-15 |
| 4 | 单位耗能 | 低 | 中等 | 中等 |
| 5 | 单池容积（m3） | 300-3000 | 200-3000 | 200-2000 |
| 6 | 产气率（%） | 0.8-5.0 | 0.3-0.8 | 0.4-1.2 |
| 7 | 经济效益 | 较高 | 较高 | 偏低 |
| 8 | 操作难度 | 复杂 | 中等 | 中等 |

表8.2-11 几种好氧工艺对比情况

| 工艺 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| A2/O | （1）污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷； （2）污泥沉降性能好； （3）具有同时去除有机物、脱氮除磷的功能；（4）总的水力停留时间也少于同类其他工艺；（5）丝状菌不会大量繁殖，SVI 一般小于100，不会发生污泥膨胀； （6）污泥中磷含量高，一般为2.5％以上。 | （1）反应池容积比较大； （2）污泥内回流量大，能耗较高； （3）用于中小型污水厂费用偏高； （4）沼气回收利用经济效益差； （5）污泥渗出液需化学除磷。 |
| SBR | （1）生化反应推动力大，效率高，净化效果好； （2）运行效果稳定，污水在理想的静止状态下沉淀，需要时间短、效率高，出水水质好； （3）耐冲击负荷，池内有滞留的处理水，对污水有稀释、缓冲作用，有效抵抗水 量和有机污物的冲击； （4）工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整，运行灵活； （5）处理设备少，构造简单，便于操作和维护管理； （6）反应池内存在DO、BOD5 浓度梯度，有效控制活性污泥膨胀； （7）SBR法系统本身也适合于组合式构造方法，利于废水处理厂的扩建和改造； （8）脱氮除磷，适当控制运行方式，实现好氧、缺氧、厌氧状态交替，具有良好的脱氮除磷效果； （9）工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器，无二沉池、污泥回流系统，调节池、初沉池也可省略，布置紧凑、占地面积省。 | （1）间歇周期运行，对自控要求高； （2）变水位运行，电耗增大； （3）脱氮除磷效率不太高； （4）污泥稳定性不如厌氧硝化好。 |
| 氧化 沟 | （1）构造形式多样性，赋予了氧化沟灵活机动的运行性能，使他可以按照任意一种活性污泥的运行方式运行，并结合其他工艺单元，以满足不同的出水水质要求； （2）曝气设备的多样性，常用的曝气设备有转刷、转盘、表面曝气器和射流曝气等； （3）曝气强度可调节，一是通过调节溢流堰的高度改变沟渠内水深，进而改变曝气装置的淹没深度，使其充氧量适应运行的需要；二是通过直接调节曝气器的转速，从而可以调节曝气强度的推动力； （4）简化了预处理和污泥处理，悬浮装有机物与溶解性有机物同时得到较彻底的稳定； （5) 氧化沟结合推流和完全混合的特点，有力于克服短流和提高缓冲能力。 | （1）污泥膨胀问题，当废水中的碳水化合物较多，N、P 含量不平衡，pH 值偏低，氧化沟中污泥负荷过高，溶解氧浓度不足，排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀；非丝状菌性污泥膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷较高时； （2）泡沫问题，部分油脂富集于污泥中，经转刷充氧搅拌，产生大量泡沫；泥龄偏长，污泥老化，也易产生泡沫； （3）污泥上浮问题，在操作过程中不能很好控制 其在二沉池的停留时间，易造成缺氧，产生腐化污泥上浮；在二沉池易发生反硝化作用，产生氮气，使污泥上浮；另外，废水中含油量过大，污泥可能挟油上浮； （4）流速不均及污泥沉积问题，在氧化沟中，为了获得其独特的混合和处理效果，混合液必须以一定的流速在沟内循环流动。 |

二、污水站处理方案的选择

本项目废水来源于猪场高浓度有机废水，固液混杂，属高有机、高氮、高磷污水，这些特点给污水处理带来很大困难。目前无论物理、物化、化学、生化、生态等处理方法中，不可能用一种或二种处理方法来实现达标，这样就决定了该猪场污水处理必须采取多方法组织工艺。

本项目废水包括猪舍中猪尿、冲洗废水和生活污水，废水经场区内污水处理站处理后回用猪舍清洗水和绿化用水，剩余废水达标排放。污水处理拟水解酸化池+一级AmOn+二级AO+MBR+絮凝沉淀”处理工艺进行处理。废水处理过程中产生的沼渣与污泥一起运至有机肥处理区制成有机肥。

具体工艺流程见下图。

图8.2-3  污水处理站工艺流程图

三、工艺说明

（1）前处理系统

通过干清粪工艺排放的尿液废水，经格栅槽、集污调节池、初沉池、固液分离等工序降解污水中悬浮固体浓度、总固体浓度；经水解酸化处理，提高废水可生化性，去除废水中的部分 CODCr。

（2）厌氧系统

厌氧处理系统是畜禽粪污水处理沼气工程的核心部分，通过厌氧发酵，降解污水中的 CODCr，产生沼气，达到污水的减量化、资源化与无害化的目的。厌氧处理产生的沼渣用于制作有机肥料。

厌氧处理系统采用升流式固体厌氧反应器（USR），USR 的优点是：①结构简单、适用于高悬浮固体有机物原料的反应器，具有较高的固体有机物的分解率和消化器的效率；②经过 USR 处理后产生的沼液具有有机物浓度高、可生化性好、易降解的特点，经过好氧处理后达标回用或排放。在当前畜禽养殖行业粪污资源化利用方面，有较多的应用。许多大中型沼气工程，均采用该工艺。

（3）好氧系统

通过配水池使厌氧排出的沼液进行混合调配，确保好氧工艺进水的生化需氧量与化学需氧量的比值（BOD5/CODCr）≥0.3。再利用好氧微生物（包括兼性微生物）在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物。沼液经缺氧池、接触氧化池处理后，再混凝沉淀处理，进入三级生物氧化塘，进一步降解废水中的污染物。

①缺氧池/接触氧化工艺的优点，是利用好氧微生物（包括兼性利用水中存在的有机污染物为底物进行好氧代谢，经过一系列的生化反应，逐级释放能量，最终以低能位的无机物稳定下来，达到无害化处理的要求，微生物在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物。整个系统的设备简单，具有投资少、无能耗、效果好等优点，去除率 70-85%。

（4）后处理系统

养猪废水经“厌氧发酵—缺氧池/接触氧化—混凝沉淀—双氧水消毒”处理后出水水质达标。养猪废水全过程控制和处理。污水处理过程产生的粪渣、沼渣及污泥经浓缩等处理后运至有机肥加工区与干粪一起制作有机肥料；厌氧产生的沼气用于场区供热。处理达标的污水通过铺设的管道排放至桐水河。排水管道约长500m，暗管方式埋设。

四、污、废水处理技术可行性

（1）技术可行性

该污水处理工艺对污染物的去除率见表8.2－12。

表8.2－12 污水处理站各处理单元处理效果单位：mg/L

| 项目 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水进水水质 | 2640 | 1500 | 2000 | 261 | 43.5 | 100000 |
| 格栅集水池 | 去除率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 出水水质 | 2640 | 1500 | 2000 | 261 | 43.5 | 100000 |
| 固液分离器 | 去除率 | 15% | 10% | 70% | 30% | / | / |
|  | 出水水质 | 2244 | 1350 | 600 | 182.7 | 43.5 | 100000 |
| 调节池 | 去除率 | 5% | 10% | 20% | 30% | 5% | 50% |
|  | 出水水质 | 2131.8 | 1215 | 480 | 127.89 | 41.33 | 50000 |
| UASB反应池 | 去除率 | 85% | 80% | 60% | 80% | 60% | 80% |
|  | 出水水质 | 319.77 | 243 | 192 | 25.58 | 16.53 | 10000 |
| 初沉池 | 去除率 | 20.80% | 25% | 50% | 7% | 8.10% | 50% |
|  | 出水水质 | 253.26 | 182.25 | 96 | 23.79 | 15.19 | 5000 |
| 一级AO池 | 去除率 | 40% | 38% | 15% | 34% | 30% | 50% |
|  | 出水水质 | 151.96 | 113 | 81.6 | 15.7 | 12.63 | 2500 |
| 中间沉淀池 | 去除率 | 15% | 25% | 15% | 7% | 6% | 50% |
|  | 出水水质 | 129.17 | 84.75 | 69.36 | 14.6 | 9.99 | 1250 |
| 电化学池 | 去除率 | 60% | 70% | 25% | 40% | 80% | 60% |
|  | 出水水质 | 51.67 | 25.43 | 52.02 | 8.76 | 2 | 500 |
| 混泥絮凝池 | 去除率 | 30% | 20% | 30% | 10% | 50% | 50% |
|  | 出水水质 | 36.17 | 20.34 | 36.41 | 7.88 | 1 | 250 |
| 沉淀池 | 去除率 | 5% | 2% | 5% | 2% | 8% | 30% |
|  | 出水水质 | 34.36 | 19.93 | 34.59 | 7.72 | 0.92 | 175 |
| 二级AO池 | 去除率 | 10% | 20% | 10% | 20% | 40% | 35% |
|  | 出水水质 | 30.92 | 15.94 | 31.13 | 6.18 | 0.55 | 113.75 |
| 混泥絮凝池 | 去除率 | 9% | 8% | 20% | 9% | 30% | 50% |
|  | 出水水质 | 28.14 | 14.66 | 24.9 | 5.62 | 0.39 | 56.88 |
| 氧化塘 | 去除率 | 0 | 2% | 5% | 2% | 6% | 15% |
|  | 出水水质 | 28.14 | 14.37 | 23.66 | 5.51 | 0.37 | 48.35 |
| 出水水质 | 28.14 | 14.37 | 23.66 | 5.51 | 0.37 | 48.35 |
| GB8978－1996《污水综合排放标准》一级标准 | 100 | 20 | 70 | 15 | 0.5 | 100 |
| GB18596－2001《畜禽养殖业污染物排放标准》 | 400 | 150 | 200 | 80 | 8 | 10000 |
| GB/T18920－2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中道路清扫标准 | -- | 15 | -- | 10 | -- | -- |

由上表可知，该污水处理工艺对SS、COD、BOD、NH3-N、TP均具有较高的去除效率，处理后出水水质达到GB8978－1996《污水综合排放标准》一级标准、GB18596－2001《畜禽养殖业污染物排放标准》，同时内部使用也可以达到GB/T18920－2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中道路浇洒标准。

综上考虑，本项目污水处理工艺是可行的。

②经济可行性

a.工程建设费用

该处理工程的建设费用主要包括设备投资、土建投资及未预见的费用，总投资为800万元。

b.运行费用估算

运行电费0.80元/度，工人工资按3000元/月计，设计规模200m3/d，年工作日365天。运行费用估算见表8.2－4。

表8.2－13  运行费用估算

| 项目 | 计算方法 | 元/(m3·天) | 万元/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工费 | 定员3人，3000×3×12=12.8万元/年 | 0.99 | 12.8 |
| 电费 | 日用电负荷约500KW，500×365×0.8=14.6万元/年 | 1.33 | 14.6 |
| 维修费 | 使用期限以20年计，折约5万元/年 | 0.46 | 5 |
| 合计 |  | 2.78 | 30.4 |

综上所述，养殖场产生的养殖废水经污水处理站处理后水质远优于GB18596－2001《畜禽养殖业污染物排放标准》。废水处理工程总投资500万元，运行费用约2.78元/m3，废水处理技术成熟、经济合理，该项目污水处理工艺技术、经济合理可行的。

⑺其他措施及管理要求

①排水系统应实行“雨污分流制”；完善场区内猪舍废水和职工生活污水的收集管网。污水的收集、输送系统，不得采取明沟布设，防止雨季污水满溢污染周围环境。

②畜舍地板设置漏缝，尿液单独收集，采用干清粪工艺，做到粪尿分离。

③粪便处理区场地等应设置环形边沟和渗滤液收集池，处理过程中产生的渗滤液经边沟输送至污水处理站处理，渗滤液不外排。

④污水处理站区域设置沼渣收集槽车，格栅及固液分离的粪渣及时运至粪便处理区处置，运输过程应密闭，防止渗滤液滴漏及溢流。

⑤污水处理站区域设置污泥收集槽车，产生的污泥及时清运至堆粪便处理区处置，运输过程应密闭，防止渗滤液滴漏及溢流。

⑥污水处理站常用设备应配备备用件，发生故障时及时检修、更换。

⑦职工食堂应修建隔油池(5m3)，含油废水经隔油池预处理后再进入后续处理单元，本项目医务室设置消毒池，对污水进行消毒预处理后方可排入污水处理站。为防止污、废水排放对受纳水体的影响，环评要求在场区地势最低处修建应急池，容积5000m3，满足12天事故废水存储要求，保证污水不会对周边地表水体产生污染影响。污水处理设施发生事故时，污废水排入事故水池，并尽快对污水处理站进行检修，检修完成后将事故水池中废水泵入污水处理站，事故废水不外排。

## 环保投资估算

建设项目环保投资主要用于污水处理站、恶臭气体及噪声的防治、绿化等，环保投资估算见表表8.3-14所示。

表8.3-14环保投资估算一览表  （单位：万元）

| 序号 | 类别 | 污染物 | 环保设施 | 数量 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 水环境 | 施工废水、生活废水 | 设置施工废水沉淀池、生活污水旱厕 | 1套 | 4 |
| 2 |  | 大气环境 | 施工扬尘 | 设置防尘网、洒水装置 | 1套 | 5 |
| 3 |  | 声环境 | 施工噪声 | 选用低噪声施工设备，降低声源的噪声源强；采用局部吸声、隔声降噪技术；在施工过程中，强噪声源应尽量设置在远离敏感点（住宅）的地方； | 1套 | 4 |
| 4 |  | 固废 | 表土、生活垃圾、油漆桶等 | 表土、生活垃圾转运措施、油漆桶暂存级转运措施 | 1套 | 10 |
| 1 | 营运期 | 大气环境 | 食堂厨房 | 油烟净化器，处理效率75%，处理风量8000m3/h | 1套 | 3.0 |
|  |  |  | 猪舍恶臭、有机肥处理区 | 猪舍通风排气装置、喷洒除臭剂 | 若干 | 30.0 |
| 2 |  | 水环境 | 生产废水及 生活污水 | 雨污管网（污水收集（禁止采用明沟）） | 1套 | 27.0 |
|  |  |  |  | 污水处理站+氧化塘+污水排水管网，处理能力200m3/d | 1套 | 550.0 |
|  |  |  |  | 事故池600m3 | 1座 | 5.0 |
|  |  |  | 渗滤液收集池 | 5m3 | 1个 | 1.0 |
|  |  |  | 冷凝水收集桶 | 1m3 | 1个 |  |
|  |  |  | 医疗废水消毒池 | 1m3 | 1座 |  |
|  |  |  | 有机肥处理区 | 场地环形收集沟 | 1个 | 1.0 |
|  |  |  | 食堂 | 隔油池（2m3/d） | 1个 | 0.5 |
| 3 |  | 地下水 环境 | 有机肥处理区、粪便临时贮存池 、病死猪尸体临时存放场、危险废物暂存间、管道、阀门、污水处理系统、氧化塘、事故应急池污水处理系统等 | 按照文本要求进行相关防渗措施 | / | 100.0 |
| 4 |  | 声环境 | 生产设备、猪群 | 采取减震、消声、封闭围护、隔音等措施 | / | 12.0 |
| 5 |  | 固废 | 猪舍 | 设置有机肥处理区，猪粪、饲料残渣、沼渣、污泥运至厂区有机肥处理区（集粪池、发酵槽）。集粪池、发酵槽加棚遮挡 | 1套 | 280.0 |
|  |  |  | 污水处理站沼渣、污泥 | 收集槽车 | 4个 | 4.5 |
|  |  |  | 办公、生活 | 设置垃圾收集池（5m3/个），定期清运至都匀市生活垃圾填埋场 | 1个 | 2.0 |
|  |  |  | 医疗室 | 废消毒液、医疗固废设置医疗固废暂存间（10m3），交由有资质的单位处置 | 1个 | 3.0 |
|  |  |  | 猪舍 | 病死猪及胎盘无害化处理机 | 1个 | 45.0 |
| 6 |  | 生态 | 绿化 | 植被绿化135735m2 | / | 60.0 |
| 7 | 独立费用（环境影响评价、环境保护设计、突发环境事件应急预案、竣工环保验收等） |  | 100 |
| 7 |  | 合计 |  | 1245.0 |

由上表9.1-1可知，建设项目环保投资为1245.0万元，占建设总投资（13000万元）的9.58%；同时本项目的环保设施运行过程中的运行费用为60万元/年。

## 环境影响经济损益分析

### 环境管理制度

（1）贯彻执行“三同时”制度

建设过程中必须贯彻执行“三同时”方针。公司必须确保防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经环保主管部门验收合格后，方可投入运行。

（2）执行排污申报登记

按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记，经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。

（3）环保设施运行管理制度

应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况对生产设施采取相应措施，防止污染事故的发生。

（4）建立企业环保档案

企业应对重点污染源进行定期监测制度，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，控制污染影响范围和程度。

（5）奖惩制度

企业应建立环保工作奖惩制度，对保护和改善厂区环境成绩显著的猪舍、个人应给予表彰和奖励。对违反环境保护条款规定并造成污染事故的猪舍或个人，应视情节轻重给予批评教育和处罚。

### 社会效益分析

广东海大集团股份有限公司在都匀市境内设立都匀市益豚生态农业有限公司，采用“公司+家庭农场”模式，实行产业链全程管理的一条龙生产经营模式（即：公司负责饲料原料采购及加工、种苗生产、技术服务配套、肉猪回收供集团果蔬销售环节，家庭农场负责饲养肉猪环节。公司以自产自销形式有计划地完成整个生产经营过程），并以保证合作养户养猪有适当利润的价格回收肉猪后销售。

（1）都匀市广州益豚生猪生态环保养殖建设项目（平浪镇罗雍村猪场）建设后可年产23万头仔猪，有效缓解了当前都匀市周边养殖户仔猪的需求。发展规模化养猪小区，能最大限度地满足市场供应，丰富城市居民的菜蓝子，抑制市场物价上涨的势头，对于缓解当前猪肉市场供应紧张的局面有着积极的意义。

（2）项目建成后，将极大地提高全市生猪生产水平和产品质量，增强了市场竞争力，为都匀市形成优质猪品牌优势提供了保障。同时，还有利于增加当地农民的经济收入，加快农民脱贫致富奔小康的步伐。

（3）项目的实施，将辐射带动周边畜禽养殖业和种植业的发展，有利于增加当地劳动就业机会，接纳农村剩余劳动力。

总之，项目的实施具有良好的社会效应。

### 经济效益分析

（1）直接经济效益

该项目总资产投资13000万元，项目建成达到稳定生产后，年净利润可达到1900万元。

（2）间接经济效益

该项目建设有利于调整区域农业结构，带动都匀市及周边地区畜禽养殖业、种植业及相关产业的发展，形成生猪养殖产业链，加快农业产业化进程，缓解猪肉的“供需平衡”矛盾，有效解决“三农”问题，增加当地农民的收入。

### 环境效益分析

建设项目属生态养殖范畴，立足生态猪场的建设，重视环境保护，重视处理猪群的排泄物对猪场周边地区环境和周边地区的污染，该项目建立和完善了猪场的环境保护体系，配备了废水、粪污、恶臭气体的处理设施、设备。项目产生的污染主要集中在养殖区内，对周围环境产生污染较小。猪粪便高温好氧发酵处置后产生有机肥供给都匀市平浪镇农业耕种使用，有效降低了化肥的施用量，降低了化肥对环境的污染。因此，该项目能获得良好的生态效益。

综上所述，该项目建成后，具有较好的社会效益、环境效益和经济效益。

## 污染物总量控制原则

环境污染物总量控制的目的是根据环境质量标准，通过调控污染源分布状况和污染排放方式，把污染物负荷总量控制在自然环境承载能力的范围内。本项目生产过程中的污染物包含废水、废气、废渣以及噪声等，污染物排放量，对环境的污染影响较大，在污染物治理上，尽管项目采取目前较先进的污染防治措施，但经治理后外排的污染物进入环境，仍将对环境产生一定的影响。评价中计算的污染物排放总量是按照污染物排放浓度达标计算的，与实际的排放量存在一定的差距，因此必须进行污染物排放的总量控制。建设项目的污染物总量控制原则，是根据项目的排放特征，以污染物达标排放为前提，提出污染物排放的总量控制指标。

总量控制的实质在于分配容量，对各排污单位科学的分配环境容量，实现区域工业布局趋于合理。本评价采用污染物总量控制的方法，以当地环境主管部门下达的总量控制指标，即指令性总量控制值为准，因此本评价所确定的总量控制值仅作为建议值。

## 总量控制指标

目前国家生态环境部对污染物种类的本项目总量限值指标主要有SO2、NOx、COD及NH3-N。

根据本项目的情况，提出本项目建成后全厂总量控制指标建议值如下：

⑴空气污染物

SO2年许可排放量E年许可=0.051kg/a；

NOx年许可排放量E年许可=1.7228kg/a。

⑵废水污染物

COD排放总量：2.27t/a；

NH3-N排放总量：0.340t/a。

# 环境管理与环境监测

## 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

### 环境管理机构

设置环境管理办公室，负责分管领导管理本项目的环境保护工作，并设置健全两级环保管理机构，公司设置环保科，以公司法人为主要责任人，负责各污染源控制和环保设施的监督检查工作，并纳入公司环境管理体系，养殖点设置环保管理人员，负责该养殖点的环境保护相关工作。

公司环保科应配置专职或兼职环境管理人员2人，负责养殖点的环保监督检查工作，养殖点配置1~2人环保技术人员，负责场内各环保设施的维护和环境监测，使场内各环境保护措施正常运行。

### 施工期环境管理

（1）管理体系

在项目建设施工过程中，应遵循环境保护法的有关规定，将环境保护的内容体现在建设项目的承包合同中，对施工方法、施工机械、施工进度等充分考虑环境保护的要求，特别是施工过程中的扬尘、噪声等对区域环境的影响，应予以足够重视。工程施工管理组成应包括施工单位、监理单位在内的二级管理体系，同时要求工程设计单位做好服务并配合地方环保部门行使好监督职能。

施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位配备必要的专、兼职环保管理人员，确保工程按照国家有关环保法规及工程设计的要求进行。

（2）施工期环境管理重点

①建设单位与施工单位签定的工程承包合同中，应包括有关的工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护、水土保持、施工期间污染控制等。

②施工单位在施工组织和计划安排中，需按施工期间各项环保措施要求，切实做到组织计划严谨、文明施工，环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，确保工程质量。

③施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，遇雨水冲刷会造成水土流失，施工时应做到施工区黄土不露天。

④施工时应加强环境管理，尤其是施工噪声的管理，应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）中的规定，扬尘大时应采取必要的降尘措施。工程完成后，施工单位应及时清理现场，妥善处理生活垃圾及施工弃渣。

⑤施工期合理安排施工顺序，在落差大位置应边施工、边绿化（护坡），减少裸露地表。

### 营运期的环境管理

（1）设置专业管理人员，把营运期的环境管理工作纳入每天的日常工作管理范围，要全面统筹、合理部署；

（2）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标；

（3）对场内各粪污收集处理系统等进行定期维护和检修，确保设施正常运行及畅通；

（4）设置专业人员，对养殖场内各种废物进行收集处理；

（5）设置单独的粪污处置管理人员，负责粪污处置系统维护与管理；

（6）绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，对场内的绿化须由专人管理、养护。

## 环境监理

工程建设环境监理是依据环境保护的行政法规和技术标准，综合运用法律、经济、行政和技术手段，对工程建设参与者的环保行为，以及他们的责、权、利，进行必要的协调与约束，防治环境污染，保护生态环境，最终达到工程的社会、经济和环境效益的统一。因此，本工程施工期应委托具有资质单位开展环境监理。

### 监理范围

项目施工期环境监理范围主要为工程占地范围内，重点对象为场内隐蔽工程，包括粪污收集处理系统、猪舍、危废暂存间、病死猪处理区等重点防渗区，办公生活区及附属工程设施等一般防渗区等的施工，同时兼顾施工环保措施落实的监督和管理。

### 岗位职责

在项目建设过程中，按照环境监理工作的有关文件，环境监理工程师被赋予了参与工程管理的相关权力，具体包括：

（1）受业主委托，环境监理工程师全面负责监督、检查工程施工区的环境保护工作；

（2）环境监理人员有参加审查会议资格，就承包商提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划提出环保方面改进意见，以保证环保措施的落实和工程顺利进行；

（3）审查承包商提出的可能造成污染的材料和设备清单及其所列的环保指标，审查承包商提交的环境月报告；

（4）协调业主和承包商的关系，处理合同中有关环保部分的违约事件；

（5）与工程监理一起参加工程的竣工验收，对承包商施工过程及竣工后的现场就环境保护内容进行监督与检查，工程质量认可包括环境质量认可，单元工程的验收与环保有关的必须有环境监理工程师签字；

（6）对检查中发现的环境问题以问题通知单的形式下发给承包商，要求限期整改；

（7）环境监理工程师每月向业主提交一份月报告，半年提交一份进度评估报告，并整理归档有关资料；

（8）环境监理工程师有权反对并要求承包商立即更换由承包商提供的而环境监理工程师认为是渎职者、不能胜任环保工作或玩忽职守的环境管理工作人员。

环境监理工作制度

（1）工作记录制度

环境监理工程师根据工作情况做出工作记录（监理日记），重点描述现场环境保护工作的巡视检查情况，指出存在的环境问题，问题发生的责任单位，分析产生问题的主要原因，提出处理意见及处理结果。

（2）监理报告制度

监理工程师应组织编写环境监理工程师的月报、季度报告、半年报告、年度监理报告以及承包商的环境月报，报建设单位环境管理办公室。

（3）函件往来制度

监理工程师在现场检查过程中发现的环境问题，应下发问题通知单，通知承包商及时纠正或处理。监理工程师对承包商某些方面的规定或要求，一定要通过书面的形式通知对方。有时因情况紧急需口头通知，随后必须以书面函件形式予以确认。

（4）环境例会制度和会议纪要签发制度

每月召开一次环保会议。在环境例会期间，承包商对本合同段本月的环境保护工作进行回顾总结，监理工程师对该月各标段的环境保护工作进行全面评议，会后编写会议纪要并发给与会各方，并督促有关单位遵照执行。

重大环境污染及环境影响事故发生后，由环境总监理工程师组织环保事故的调查，会同建设单位、地方环境保护部门共同研究处理方案，下发给承包商实施。

### 监理内容

环境监理的内容主要包括两部分，一是施工期环境管理，二是对环保工程进行设计和施工期的监理。

施工期环境监理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，保证各施工场地污废水处理后复用和达标排放，噪声、扬尘、建筑垃圾等排放能满足排放标准要求。环保工程设计和施工阶段监理主要内容是按照环评报告与工程竣工验收项目要求开展工作。监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告书确定的环境工程项目内容进行设计，保证环保工程项目设备选型、治理工艺、建设投资等满足批复的环评报告书。施工阶段环境工程监理主要是监督施工单位施工进度、施工质量以及项目投资是否达到设计要求等。

监理单位应将环保工程及施工合同中规定执行的各项环保治理措施作为监理工作的主要内容，并要求工程施工严格按照国家、地方环保法规、标准进行，对建设单位项目的各项环保工程建设质量严格把关，监督落实施工中应采取的各项环保措施。本项目工程环境监理内容见下表。

表9.2-1建设项目环境监理一览表

| 项目 | 监理内容 |
| --- | --- |
| 监理目的与任务 | 应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监理，受业主委托，在业主授权范围内，代业主进行工程环境监理，全面监督和检查各施工单位环境保护措施的实施和效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。做好监理记录和监理报告，组织质量评定，参与竣工验收。 |
| 监理机构设置 | 委托具有环境监理资质的第三方成立环境监理项目部，承担本项目的日常环境监理工作。 |
| 监理达到的目的及效果 | 根据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规、监理合同的有关条款、项目环境评价的内容及相关批复，对工程建设中污染环境、生态破坏防治即恢复措施进行监督管理，对建设项目配套的环保工程进行施工监理，确保环境保护“三同时”制度的实施，使污染防治措施与主体工程同时完工并投入运行。 |
| 环境监理范围 | 工程项目占地范围内，包括场地平整、主体工程施工、辅助工程施工及污染防治措施施工。 |
| 监理 内容 | 前期准备 | 编制环境监理计划、拟定环境监理项目和内容。 对承包商进行监理，防止和减轻施工作业引起的环境污染和对生态环境的破坏行为的发生，以及施工期污染物是否按照污染防治措施进行落实治理。 |
|  | 施工期 | 水环境：监理施工废水经沉淀后全部回用，不外排；生活污水全部经化粪池收集后用于农肥。 |
|  |  | 大气环境：场区定期洒水降尘，粉状物料规范化堆存，禁止露天堆放，施工扰动区采取及时绿化或硬化，减少裸露地表，降低扬尘污染。 |
|  |  | 声环境：合理安排施工施工时间，选用低噪声设备，禁止夜间施工，夜间必须连续施工时，需事先向当地环保部门申报，经批准后方可进行施工，并向外进行公告；对高噪声设备采取相应的吸声、隔声处理。 |
|  |  | 固体废物：土石方全部回填与场区中部地势低洼处，生活垃圾集中收集后交由环卫部门运至龙昌镇生活垃圾处置处集中处置。 |
|  |  | 生态环境：监督工程严格按照红线施工，督促工程施工时边坡加固处理，扰动地表植被恢复措施及效果，防止水土流失措施落实情况。 |
|  | 试运行期 | 地表水：生活污水与车辆分析废水经化粪池收集处理后进入污水处理站；医疗废水经消毒后进入集粪池，猪舍定期清粪经固液分离后废液进入污水处理系统不利达标后综合利用和排放。 |
|  |  | 地下水：严格按照工程设计要求落实分区防渗措施，重点防渗区采用黏土层+2mm厚高密度聚乙烯+混凝土防渗层进行防渗，渗透系数≤12-10cm/s。一般防渗区采取黏土层+混凝土防渗层厚度不低于10cm，渗透系数≤12-7cm/s。 |
|  |  | 大气环境：加强厂区内绿化，猪舍安装通风排气装置；定期对各产臭单元喷洒除臭剂（高锰酸钾、双氧水等），饲料中添加除臭菌剂；油烟经油烟净化器处理达标后引致楼顶排放。 |
|  |  | 声环境：场各机械设备安装在厂房内并采取减震降噪措施，并加强运行维护管理，保持良好运行状态；加强管理，减少场区人为噪声对猪群的影响，加强场区绿化。 |
|  |  | 固体废物：粪渣全部用于好氧堆肥，堆肥熟化后外售；病死猪采用无害化处理（安全填埋），残渣作为有机肥外售，废油脂委外处理；猪只防疫及治疗产生的医疗垃圾经集中收集后交由有资质的单位清运处理；生活垃圾采取分类收集，场内分散设置可密闭生活垃圾桶收集后交由环卫部门运至龙昌镇生活垃圾处置处集中处置。饲料包装袋集中收集后外售给废品回收企业。废脱硫剂由厂家带回再生利用。 |
|  |  | 生态环境：表土层利用情况，绿化面积、分区防渗必须达到工程设计要求。 |
| 监理工作制度 | 工作记录制度、监理报告制度、函件往来制度、环境例会和会议纪要签发制度。 |

## 环境监测

环境监测是企业环境管理的一个重要组成部分，通过监测掌握生产装置污染物排放规律，评价污染防治设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等情况提供依据。

### 环境监测机构设置

为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应委托有资质的监测机构进行常规监测。养殖点配置环保技术人员，负责制定环境监测计划。

### 环境监测职责

根据国家和主管部门颁布的环保法规、污染物排放标准以及企业内部的要求，制订环境监测的工作计划和实施方案。对生产过程中污染物的排放状况和污染治理设施的处理效果进行定期监测，为设施的运行控制提供依据。监督场区无组织废气排放的达标情况，定期组织对无组织排放废气进行监督性监测。做好监测数据的整理记录工作，做好企业污染物排放情况动态变化的档案记载工作。

### 环境监测计划

为了掌握施工扬尘、噪声等排放对周边环境的影响，也为运行期提供监测积累资料，施工应开展环境监测，因施工产生的施工废水和生活污水均不外排，故不对其进行监测。

营运期结合项目污染防治特点，粪渣经好氧堆肥后作为有机肥外售，废水经自建污水处理站处理达标后优先回用于场内绿化及周边耕地，项目运行后应对周边环境质量状况及项目污染源进行监测，环境质量状况监测计划见表7.3-1，项目污染源环境监测计划见表7.3-2。

表9.3-2项目周边环境质量状况监测计划一览表

| 监测时段 | 环境 要素 | 监测因子 | 监测布点 | 监测频率 | 布点说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | PM10、Pm2.5 | 丁家土居民点 | 2次/年，每次监测7天 | 年主导风向下风向 |
|  | 声环境 | LAeq | 东、南、西、北场界外1m | 2次/年，每次监测2天 | / |
| 营运期 | 环境空气 | H2S、NH3 | 丁家土居民点 | 2次/年，每次监测7天 | 年主导风向下风向 |
|  | 地表水 | pH、COD、BOD5、总磷、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、SS、粪大肠菌群 | 项目区自然排水与马场河交汇处下游500m处 | 2次/年，每次监测3天 | 控制断面 |
|  | 声环境 | LAeq | 东、南、西、北场界外1m | 2次/年，每次监测2天 | / |
|  | 地下水 | pH值、NH3-N、耗氧量、溶解性总固体、总大肠菌群、硝酸盐、亚硝酸盐 | 场地地下水流场下游（打井监测） | 2次/年，每次监测2天 | 控制井 |

表9.3-3项目污染源监测计划一览表

| 监测时段 | 环境要素 | 监测因子 | 监测布点 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | PM10、Pm2.5 | 项目地上风向和下风向 | 2次/年，每次监测3天 |
|  | 噪声 | LAeq | 东、南、西、北场界外1m | 2次/年，每次监测2天 |
| 营运期 | 废水 | pH、COD、BOD5、总磷、氨氮、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、SS、粪大肠菌群及流量 | 场区总排水口 | 2次/年，每次监测3天 |
|  | 废气 | H2S、NH3、臭气浓度 | 场界上风向和下风向 | 2次/年，每次监测3天 |
|  |  |  | 猪舍、好氧堆肥间及污水处理站上风向和下风向 |  |
|  | 噪声 | LAeq | 东、南、西、北场界外1m | 2次/年，每次监测2天 |
|  | 地下水 | pH值、NH3-N、耗氧量、溶解性总固体、总大肠菌群、硝酸盐、亚硝酸盐 | 场地地下水流场下游（打井监测） | 2次/年，每次监测2天 |

## 竣工环保验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。因此，环境保护设施竣工验收是工程竣工验收的不可或缺的内容之一，工程竣工后，建设单位应依法组织该项目竣工环境保护验收，验收通过后工程方可运行。

# 入河排污口设置论证

## 拟建入河排污口所在水域水质、接纳污水和取水现状

### 排污口所在桐水河域水质现状

贵州黔汇德环保科技有限公司2020年12月08日～10日对桐水河水环境质量现状进行了监测，根据现状监测结果，地表水监测断面中，W1、W3、W4断面中总氮均超过GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，其超标原因可能为当地地表水总氮背景值较高，除总氮外其余各监测指标均达到GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，SS达到参考标准。

### 桐水河水域接纳污水和取水现状

桐水河水域接纳污水情况根据区域入河排污口资料和现场调查，桐水河上无排污口

### 桐水河水域纳污能力核算

一、纳污能力核定方法

根据水质管理要求及污染物的排放特点，桐水河的纳污能力采用GB/T25173－2010《水域纳污能力计算规程》推荐的数学模型计算法。纳污能力按下式计算：

M=(Cs－C0)·(Q+Qp)

式中：M—水域纳污能力，g/s；Cs—水质目标浓度值，mg/L；

C0—初始断面的污染物浓度，mg/L；Q—初设断面入流流量，m3/s；

Qp—废污水排放流量，m3/s。

根据GB/T25173－2010《水域纳污能力计算规程》，计算河流纳污能力，采用最近10年最枯月平均流量（水量）或90%保证率最枯月平均流量（水量）作为设计流量（水量）。根据本次环评采用P=90%保证率最枯月平均流量作为设计流量。

查《贵州省河流枯水调查与统计分析》等值线图，采用流域P=90%平均最平均最枯月枯水模数为2.3L/s·km2，根据《贵州省都匀市平省水库灌溉工程初步设计报告》，桐水河项目所在区域集雨面积24.7km2，则桐水河入河排污口上游P=90%最枯月流量为0.057m3/s。

①贵州黔汇德环保科技有限公司2021年11月4日～6日对桐水河W1、W2、W3、W4、W5断面进行了流量监测，W1、W2、W3、W4、W5断面监测期间实测流量分别为0.211m3/s、0.219m3/s、0.236m3/s、0.241m3/s、0.251m3/s

②为更好的保护水资源，本次取低值作为设计流量，取P=90%最枯月流量为0.057m3/s作为桐水河设计流量。

二、污染物控制指标

根据国家实施污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放的特点及受纳水体水质现状，本次确定COD、NH3-N作为控制指标。根据《黔南州水功能区划》，拟建排污口所在的桐水河水功能区水质目标为地表水Ⅲ类，确定COD的排放浓度为20mg/L，NH3-N的排放浓度为1.0mg/L。

三、域纳污能力计算

①入河污水

桐水河为墨冲河一级支流，属珠江流域红水河水系。河流发源于都匀市大横山，海拔高程1475m，河流自西北向东南流，流经三角岩、小堡、墨冲镇后汇入墨冲河。全河流集雨面积73.8km2，河长17.4km。本项目拟建排污口上游、下游无规划的排污口和已建的排污口，范围内纳污能力计算成果见表9－1。

表10.1-1  桐水河纳污能力计算成果表

| 计算 因子 | 初始断面 | 入河污水 | 水域目标 水质浓度 (mg/l) | 水域纳 污能力 (t/a) | 入河排 放量 (t/a) | 剩余纳 污能力 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初始浓度 (mg/l) | 入流流量 (m3/s) | 排放浓度 (mg/l) | 污水流量 (m3/s) |  |  |  |  |
| COD | 16 | 0.057 | 100 | 0.00072 | 20 | 7.28 | 2.27 | 5.01 |
| 氨氮 | 0.263 | 0.057 | 15 | 0.00072 | 1 | 1.34 | 0.34 | 1.00 |

由表10.1-1可见，河段以地表水Ⅲ类水质为控制目标，本项目的污染物指标COD、NH3-N的排放量小于其纳污能力，桐水河有较大的剩余纳污能力。上表计算依据是以P=90%最枯月流量为基准计算的，为桐水河的最不利情况，在最不利情况下桐水河仍有较大的剩余纳污能力，在平水期和丰水期的情况下，纳污能力更大，所以本项目在桐水河设置排污口是可行的。

⑷限制排放总量

根据SL532－2011《入河排污口管理技术导则》，限制排污总量原则上以各级水行政主管部门或流域管理机构向环境部门提出的意见为准，未提出限制排污总量意见，以不超过纳污能力为限，故现状考虑按水域纳污能力等于限制排污总量。

## 入河排污口设置可行性分析

本项目建设符合国家的产业政策和《贵州省生态保护红线》要求，区域入河排污口布设规划要求，排放污染物做到达标排放，总量控制符合要求，项目需改进生产工艺，降低养殖生产水耗，进一步提高生活污水回用率、养殖废水回用率，达到“国内清洁生产一般水平”。入河排污口设置在桐水河，排污口位置岸坡稳定，下游混合区长度较短，区间内无饮用水源取水口、也无其他水环境敏感保护目标，本项目在桐水河上设置入河排污口是可行的。

## 入河排污口设置方案、位置、排放方式

### 入河排污口设置方案

本项目处理达标的废水、入排放水池（排放口）经排污管道排入桐水河。本项目入河排污口属新建排污口，入河排污口类型为混合污废水入河排污口。

### 入河排污口位置

入河排污口设置在桐水河，排污口地理位置为东经107.396781，北纬26.072719″。

### 入河排污口排放方式及入河方式

入河排污口排放方式为连续排放。入河方式采用管径为D100，长度为500m的波纹排水管将外排污水引至桐水河排放。

### 入河污水所含主要污染物种类及其排放浓度和总量

入河污水所含主要污染物种类及其排放的浓度和总量见表9－2。

表9－2 废水污染物排放信息表

| 污废水来源 | 序号 | 污染物种类 | 排放浓度/(mg/l) | 日排放量/(t/d) | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水、 生活污水 组成的混 合污水 | 1 | SS | 70 | 0.0043463 | 3.2 |
|  | 2 | COD | 100 | 0.006209 | 2.27 |
|  | 3 | NH3-N | 15 | 0.00093135 | 0.34 |
|  | 4 | TP | 8 | 0.00049672 | 0.18 |
|  | 5 | 污废水总量 | / | 62.09（m3/d） | 2.266万（m3/a） |

## 入河排污口对水域水质和水功能区影响分析

根据《都匀市水功能区划》，桐水河属GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域，执行Ⅲ类标准。

### 9.4.1入河排污口对水域水质影响分析

⑴入河污水影响范围

按HJ2.3－2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》，本项目排污口在受纳水体形成的混合区长度采用混合过程段长度估算公式：

式中：Lm—混合段长度(m)，α—排放口到岸边的距离（m），B—水面宽度（m），µ—断面流速（m/s），Ey—污染物横向扩散系数（m2/s）。

经计算，本项目排污口下游混合段长度为95.3m，根据地表水环境影响预测结果，正常工况下排放，排污口下游W2和W3断面SS预测值未超过参考标准，COD、NH3-N、BOD5、TP预测值未超过GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，满足水环境功能区要求。

排污口位置岸坡稳定，下游混合区长度较短，区间内无饮用水源取水口、也无其他水环境保护目标。正常工况下排放，排污口下游W2和W3面水质满足水环境功能区要求，排污口设置在环境上是合理可行的。

## 对水域水质影响分析

根据6.2.2节地表水预测，养殖废水正常情况下排放，桐水河W2、W3、W4、W5面COD、NH3-N、TP、SS预测值达到了GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准和参考标准要求，满足水环境功能区划Ⅲ类标准要求，入河排污口设置对桐水河水质影响小。

### 入河排污口对水功能区影响分析

一、对纳污能力影响分析

自入河排污口至汇入桐水河之前无其他同类型污染物汇入，汇入桐水河之后无排污口，桐水河入河排污口设置论证范围内负荷排放情况见表9－4。受纳水体桐水河负荷情况间表9-5。

由表9－4可见，在桐水河设置入河排污口后，COD排放量2.27<7.28，氨氮排放量为0.340<1.34，COD和氨氮排放符合水功能区限排总量要求。

表9－4 桐水河论证范围内的负荷排放情况表

| 项目 | 排放量 | 水域限制 排污总量 | 排放量与水域限制 排污总量的关系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水功能区内已(规划)排污量 | 本项目排污量 | 合计 |  |  |
| COD（t/a） | 0 | 2.27 | 2.27 | 7.28 | 2.27<7.28 |
| 氨氮（t/a） | 0 | 0.34 | 0.34 | 1.34 | 0.34<1.34 |

二、入河排污口设置对水功能区影响分析

根据《都匀市水功能区划》，拟建排污口受纳水体桐水河水功能区水质目标为地表水Ⅲ类。养殖废水正常情况下排放， W2、W3断面COD、NH3-N、TP、SS预测值达到了GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准和参考标准要求，满足水功能区水质目标Ⅲ类要求，入河排污口设置不改变桐水河水功能区要求。

## 入河排污口对水生生态影响分析

一、对鱼类的影响分析

根据GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质可以满足水产养殖区等渔业水域的需求，因此，本项目污废水正常情况下排放，桐水河水质变化幅度是鱼类可以承受的，受影响河段没有受保护的鱼类。因此，本项目入河排污口的设置对该河段鱼类资源无明显不利影响。

二、对其他水生生物的影响

本项目污废水正常情况下排放，在影响范围内的水质类别没有发生显著变化，影响范围有限，不会对该河段部分饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常情况下排放，影响范围相对正常排放有所增大，水质变化较大，由于有机污染物浓度较高，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，耐污种数量和种类可能会增加。

三、对水体富营养化的影响

现状水域未出现水体富营养化现象，养殖废水处理达标后正常排放，污废水中总磷浓度较低，不会造成桐水河水体富营养化。

## 入河排污口设置对地下水影响分析

桐水河为项目区域地下水排泄区，属地下水补给地表水，污废水处理达标后正常排放，不会对区域地下水水质造成明显影响。

## 入河排污口设置的合理性分析

一、与水域管理符合性分析

桐水河属GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域，执行Ⅲ类标准。根据《都匀市水功能区划》，拟建排污口所在的桐水河水功能区水质目标为地表水Ⅲ类。本次论证建设项目排水以不改变受纳水体水质管理目标为要求，排污口河段现状水质为Ⅲ类，养殖废水和生活污水处理达标后部分回用，部分排放，减少了污染物对受纳水体的影响。因此，本项目入河排污口设置符合水功能区管理的相关要求。

二、入河排污口设置对第三者(饮用水源)的影响分析

本项目拟设置的入河排污口下游5km内无取水户。养殖废水正常情况下排放，桐水河W1、W2、W3、W4、W5断面预测值达到了GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，对河流水质影响较小。

综上所述，本项目入河排污口的设置符合水功能区（水域）水质和水生态保护要求，入河排污口设置对第三者权益造成影响小，排放浓度和总量符合环境管理要求，因此，本项目入河排污口设置是合理可行的。

## 水质保护措施及效果分析

### 污水处理设施及效果分析

项目养殖废水和生活污水产生量为62.09m3/d，污水处理站设计处理规模200m3/d，处理规模满足养殖废水和生活污水的处理要求，处理能力合理可行。养殖废水和生活污水采用“水解酸化+厌氧发酵+缺氧池/接触氧化+混凝沉淀+双氧水消毒+氧化塘”处理工艺，处理后水质达到GB18596－2001《畜禽养殖业污染物排放标准》和GB18596－2001《污水综合排放标准》的排放要求，处理工艺合理可行。

### 场区初期雨水处理及效果分析

场区初期雨水经初期雨水收集池(容积300m3)收集后逐次泵入污水处理站处理，不外排，处理措施合理可行。

### 事故排放应急措施

为避免养殖废水事故排放对水环境产生影响，在场区东侧的污水处理站南侧设容积1200m3事故水池（应急池）1座，满足污水处理站检修12d的暂蓄要求，事故水池设置合理。

## 论证结论

一、本项目排污口类型为新建混合排污口，排放方式为连续排放，入河方式为通过长度为500m排污管道自流排入桐水河，排污口位置不在饮用水源保护区内。项目污废水排放总量22622.42m3/a，排放的主要污染物COD排放浓度100mg/l、排放量2.27t/a，氨氮排放浓度15mg/l、排放量0.34/a。COD、氨氮和TP的排放符合水功能区限排总量要求。

二、桐水河不属于要求削减排污总量的水域，现状水质满足GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类要求。本项目入河排污口排污前采取的污水处理措施是可行的。

三、本项目入河排污口的设置不会对水功能区(水域)水质和水生态保护造成明显影响。

四、本项目入河排污口的设置符合《入河排污口监督管理办法》和SL532－2011《入河排污口管理技术导则》要求，也符合水域管理和“三线一单”要求，入河排污口设置对第三者权益造成影响小，入河排污口位置和采用管道排放方式可行。

综上所述，本项目在桐水河设置入河排污口是合理可行的。

# 排污许可申请论证

污许可证申请表（试行）

（首次申请）

单位名称：都匀市益豚生态农业有限公司

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路

行业类别：猪的饲养

生产经营场所地址：都匀市平浪镇

统一社会信用代码：91522701MA6E6EBL35

法定代表人（主要负责人）：黄昌军

技术负责人：刘锋

固定电话：13576928003

移动电话：15984219436

企业盖章：

申请日期：年月日

## 排污单位基本情况

表11.1-1 排污单位基本信息表

| 单位名称 | 都匀市益豚生态农业有限公司 | 注册地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产经营场所地址 | 都匀市平浪镇 | 邮政编码⑴ | 558000 |
| 行业类别 | 猪的饲养 | 是否投产⑵ | 否 |
| 投产日期⑶ |  |  |  |
| 生产经营场所中心经度⑷ | 107.379036 | 生产经营场所中心纬度⑸ | 26.127419 |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 91522701MA6E6EBL35 |
| 技术负责人 | 刘锋 | 联系电话 | 15984219436 |
| 所在地是否属于大气重点控制区⑹ | 否 | 所在地是否属于总磷控制区⑺ | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区⑺ | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域⑻ | 否 |
| 是否位于工业园区⑼ | 否 | 所属工业园区名称 |  |
| 是否有环评审批文件 | 是 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号⑽ | / |
| 是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件⑾ | 否 | 认定或备案文件文号 |  |
| 是否需要改正⑿ | 否 | 排污许可证管理类别⒀ | 重点管理 |
| 是否有主要污染物总量分配计划文件⒁ | 是 | 总量分配计划文件文号 | / |

注：⑴指生产经营场所地址所在地邮政编码

⑵2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

⑶指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

⑷指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

⑸“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

⑹总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

⑺是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

⑻是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

⑼是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。

⑽对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

⑾指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。

⑿排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。

⒀对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

## 排污单位登记信息

### 主要产品及产能

表11.2--2 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元 | 养殖种类/工艺 | 养殖栏舍总面积（m2） | 设计养殖量/近三年最大养殖量 | 其他养殖信息 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计量类型 | 养殖量 | 计量单位 |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 清粪方式 |  |
| 1 公用单元 污染防治系统 / 废水处理工程 MF0002 设计处理能力 m3/d 200 污染防治系统 / 固体粪污处理工程 MF0003 面积 m2 2710 2 养殖栏舍 生猪 542938 出栏量 14.5万 头/年 育成育肥栏舍 MF0001 面积 m2 542938 干清粪 |

注：⑴指主要生产单元所采用的工艺名称。

⑵指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

⑶指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。

⑷指相应工艺中主要产品名称。

⑸指相应工艺中主要产品设计产能。

⑹指设计年生产时间.

## 主要原辅材料及燃料

表11.2-3 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类⑴ | 类型 | 名称⑵ | 计量单位⑶ | 年最大使用量 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |
| 燃料 |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、MJ/m3) | 年最大使用量（万t/a、万m3/a） | 其他信息 |
| 1 沼气 / / / 70 |

注：⑴指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

⑵指原料、辅料名称。

⑶指万t/a、万m3/a等。

⑷指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。

## 产排污节点、污染物及污染治理设施

表11.2-4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称⑴ | 对应产污环节名称⑵ | 污染物种类⑶ | 排放形式⑷ | 污染防治设施 | 有组织排放口编号⑹ | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求⑺ | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称⑸ | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1 MF0001 育成育肥栏舍 育成育肥栏舍 氨（氨气） 无组织 TA002 其他 其他 是 合理搭配饲料，喷洒除臭剂，采取干清粪工艺，建设绿化带 2 MF0001 育成育肥栏舍 育成育肥栏舍 硫化氢 无组织 TA003 其他 其他 是 合理搭配饲料，喷洒除臭剂，采取干清粪工艺，建设绿化带 3 MF0002 废水处理工程 废水处理工程 氨（氨气） 无组织 TA005 其他 其他 是 喷洒除臭剂，建设绿化带 4 MF0002 废水处理工程 废水处理工程 硫化氢 无组织 TA006 其他 其他 是 喷洒除臭剂，建设绿化带 5 MF0003 固体粪污处理工程 固体粪污处理工程 氨（氨气） 无组织 TA007 其他 其他 是 喷洒除臭剂，建设绿化带 6 MF0003 固体粪污处理工程 固体粪污处理工程 硫化氢 无组织 TA008 其他 其他 是 喷洒除臭剂，建设绿化带 7 MF0003 固体粪污处理工程 生物滤池 氨（氨气） 无组织 TA009 其他 其他 是 通过15m排气筒排放，设置绿化带 8 MF0003 固体粪污处理工程 生物滤池 硫化氢 无组织 TA010 其他 其他 是 通过15m排气筒排放，设置绿化带 9 MF0003 固体粪污处理工程 锅炉 二氧化硫 无组织 TA011 其他 其他 是 通过15m排气筒排放，设置绿化带 10 MF0003 固体粪污处理工程 锅炉 氮氧化物 无组织 TA012 其他 其他 是 通过8m排气筒排放，设置绿化带 |

注：⑴指主要生产设施。

⑵指生产设施对应的主要产污环节名称。

⑶以相应排放标准中确定的污染因子为准。

⑷指有组织排放或无组织排放。

⑸污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

⑹排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。⑺指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表11.2-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别⑴ | 污染物种类⑵ | 污染治理设施 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律⑷ | 排放口设置是否符合要求⑺ | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称⑸ | 是否固液分离 | 污染治理工艺 | 是否为可行技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 废水处理工程的综合污水-养殖废水 化学需氧量，氨氮（NH3-N），总磷（以P计），五日生化需氧量，悬浮物，总氮（以N计） TW001 综合污水处理站 是 格栅+ 水解酸化+ 厌氧发酵+ 缺氧池/接触氧化+ 混凝沉淀 +双氧水消毒 +氧化塘 是 直接进入江河、湖、库等水环境 直接排放 连续排放，流量稳定 是 DW001 养殖废水排放口 主要排放口-总排口 |

表11.2-6 固体粪污污染治理设施信息表

| 序号 | 固体粪污处理工程编号 | 固体粪污类别 | 固体粪污处理工程名称 | 固体粪污利用方式 | 固体粪污处理工程信息 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值/计量单位 |  |
| 1 GT001 畜禽粪便，厌氧处理沼渣，污水处理剩余污泥，饲料残渣，病死猪（无害化降解）） 有机肥生产设施 生产有机肥 面积 2800m2 |

注：⑴指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

⑵以相应排放标准中确定的污染因子为准。

⑶包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

⑷包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

⑸指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

⑹排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

⑺指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

## 大气污染物排放

### 排放口

表11.3-7 大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标⑴ | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）⑵ | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |

注：⑴指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

⑵对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表112.3-8 废气污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准⑴ | 环境影响评价批复要求⑵ | 承诺更加严格排放限值⑶ | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  |  |  |

注：⑴指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

⑵新增污染源必填。

⑶如火电厂超低排放浓度限值。

## 有组织排放信息

表11.3-9 大气污染物有组织排放表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 申请许可排放浓度限值 | 申请许可排放速率限值(kg/h) | 申请年许可排放量限值（t/a） | 申请特殊排放浓度限值 ⑴ | 申请特殊时段许可排放量限值⑵ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |  |
| 主要排放口 |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 / / SO2 / / NOx / / VOCs / / |
| 一般排放口 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 / / / / / / / SO2 / / / / / / / NOx / / / / / / / VOCs / / / / / / / |
| 全厂有组织排放总计⑶ |
| 全厂有组织排放总计 | 颗粒物 / / SO2 / / NOx / / VOCs / / |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

/

注：⑴⑵指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

⑶“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

### 无组织排放信息

表11.3-10 大气污染物无组织排放表

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节⑴ | 污染物种类 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1 MF0002 废水处理工程 硫化氢 其他 贵州省环境污染物排放标准DB 52/ 864—2013 0.05mg/Nm3 / / / / / / 2 MF0002 废水处理工程 氨（氨气） 其他 贵州省环境污染物排放标准DB 52/ 864—2013 1mg/Nm3 / / / / / / 3 MF0003 固体粪污处理工程 硫化氢 其他 贵州省环境污染物排放标准DB 52/ 864—2013 0.05mg/Nm3 / / / / / / 4 MF0003 固体粪污处理工程 氨（氨气） 其他 贵州省环境污染物排放标准DB 52/ 864—2013 1mg/Nm3 / / / / / / 5 MF0003 锅炉 氮氧化物 其他 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 200mg/Nm3 / / / / / / 6 MF0003 锅炉 二氧化硫 其他 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 50mg/Nm3 / / / / / / 7 MF0003 生物滤池 氨（氨气） 其他 贵州省环境污染物排放标准DB 52/ 864—2013 1 / / / / / / 8 MF0003 生物滤池 硫化氢 其他 贵州省环境污染物排放标准DB 52/ 864—2013 0.053 / / / / / / 9 MF0001 育成育肥栏舍 氨（氨气） 其他 贵州省环境污染物排放标准DB 52/ 864—2013 1 / / / / / / 10 MF0001 育成育肥栏舍 硫化氢 其他 贵州省环境污染物排放标准DB 52/ 864—2013 0.05 / / / / / / |
| 全厂无组织排放总计 |
| 全厂无组织排放总计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |

注：⑴主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

表11.3-11 畜禽养殖行业无组织排放控制要求

| 序号 | 主要生产设施 | 无组织排放控制要求 | 场内无组织防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 养殖栏舍 1.选用益生菌配方饲料； 2.及时清运粪污； 3.向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发； 4.投加或喷洒除臭剂； 5.集中通风排气经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸收法等）后排放； 6.集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放 选用益生菌配方饲料，及时清运粪污，加强猪场绿化，加强猪舍消毒措施，合理设计饲养密度 固体粪污处理工程 1.定期喷洒除臭剂； 2.及时清运固体粪污； 3.采用厌氧或好氧堆肥方式； 4.集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放 粪便处理区的恶臭气体可通过投加或喷洒除臭剂、及时清运固体粪污，采用好氧发酵方式，集中收集气体经处理（生物过滤法）后由排气筒排放 废水处理工程 1.定期喷洒除臭剂； 2.废水处理设施加盖或加罩； 3.集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放 污水处理站产生的甲烷、硫化氢和氨经负压抽吸后，少量无组织排放气体恶臭则可采取化学除臭的方式进行，可向废水处理站投加或喷洒化学除臭剂消除或减少恶臭气体的产生 全场 1.固体粪污规范还田利用； 2.场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘； 3.加强场区绿化 场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘，加强场区绿化 |

### 企业大气排放总许可量

表11.3-12  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 颗粒物 / / / / / 2 SO2 / / / / / 3 NOx / / / / / 4 VOCs / / / / / |

企业大气排放总许可量备注信息

/

注：⑴“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 水污染物排放

### 排放口

表11.4-13 废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标⑴ | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 | 汇入受纳自然水体处地理坐标⑷ | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称⑵ | 受纳水体功能目标⑶ | 经度 | 纬度 |  |
| 1 DW001 养殖废水排放口 107°23′31.02″ 26°4′33.28″ 直接进入江河、湖、库等水环境 连续排放，流量稳定 / 桐水河 III类 107.225907083 26.073980981 |

表12.4-14 入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 批复文号 |  |
| 1 DW001 养殖废水排放口 养殖废水排放口 DW001 / |

表11.4-15雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标⑴ | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 | 汇入受纳自然水体处地理坐标⑷ | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称⑵ | 受纳水体功能目标⑶ | 经度 | 纬度 |  |
| 1 YS001 初期雨水排放口 107.225907083 26.073980981 排至厂内综合污水处理站 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 / 桐水河 III类 107.225907083 26.073980981 |

注：⑴对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

⑵指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

⑶指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。

⑷对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

⑸废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表11.4-16 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标⑴ | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称⑵ | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |

注：⑴对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

⑵指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

⑶属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

⑷指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。

表11.4-17 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准⑴ | 排水协议规定的浓度限值（如有） | 环境影响评价批复要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  |  |  |  |
| 1 DW001 养殖废水排放口 氨氮（NH3-N） 污水综合排放标准GB8978-1996 15mg/L /mg/L /mg/L /mg/L 2 DW001 养殖废水排放口 化学需氧量 污水综合排放标准GB8978-1996 100mg/L /mg/L /mg/L /mg/L 3 DW001 养殖废水排放口 五日生化需氧量 污水综合排放标准GB8978-1996 20mg/L /mg/L /mg/L /mg/L 4 DW001 养殖废水排放口 悬浮物 污水综合排放标准GB8978-1996 70mg/L /mg/L /mg/L /mg/L 5 DW001 养殖废水排放口 总磷（以P计） GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》 8mg/L /mg/L /mg/L /mg/L 6 DW001 养殖废水排放口 总氮（以N计） GB3838-2002《地表水环境质量标准》 1mg/L /mg/L /mg/L /mg/L |

### 申请排放信息

表11.4-18废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 申请排放浓度限值 | 申请年排放量限值（t/a）⑴ | 申请特殊时段排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |
| 1 DW001 养殖废水排放口 五日生化需氧量 20mg/L 0.453 0.453 0.453 / / / 2 DW001 养殖废水排放口 悬浮物 70mg/L 1.586 1.586 1.586 / / / 3 DW001 养殖废水排放口 总磷（以P计） 8mg/L 0.181 0.181 0.181 / / / 4 DW001 养殖废水排放口 化学需氧量 100mg/L 2.27 2.27 2.27 / / / 5 DW001 养殖废水排放口 氨氮（NH3-N） 15mg/L 0.340 0.340 0.340 / / / 6 DW001 养殖废水排放口 总氮（以N计） 1mg/L 0.0227 0.0227 0.0227 / / / |
| 主要排放口合计 | CODcr 2.27 2.27 2.27 / / / 氨氮 0.340 0.340 0.340 / / / |
| 一般排放口 |
| 一般排放口合计 | CODcr / / / / / / 氨氮 / / / / / / |
| 全厂排放口源 |
| 全厂排放口总计 | CODcr 2.27 2.27 2.27 / / / 氨氮 0.340 0.340 0.340 / / / |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：⑴排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

计算过程详见附件

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

## 噪声排放信息

表11.5-19 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间，dB(A) | 夜间，dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 | 是 | 是 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 |  |

## 固体废物排放信息

表11.6-20固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |
| --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 | 处理去向 | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |
| 委托利用、委托处置 |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 委托单位名称 | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |
| 自行处置 |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 自行处置描述 |

## 环境管理要求

### 自行监测

表11.7-21 自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数⑵ | 手工监测频次⑶ | 手工测定方法⑷ | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 废水 DW001 养殖废水排放口 悬浮物 悬浮物 手工 瞬时采样 至少3个瞬时样 每年枯水期监测一次 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 2 废水 DW001 养殖废水排放口 五日生化需氧量 五日生化需氧量 手工 瞬时采样 至少3个瞬时样 每年枯水期监测一次 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 3 废水 DW001 养殖废水排放口 化学需氧量 化学需氧量 手工 瞬时采样 至少3个瞬时样 每年枯水期监测一次 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 4 废水 DW001 养殖废水排放口 氨氮（NH3-N） 氨氮（NH3-N 手工 瞬时采样 至少3个瞬时样 每年枯水期监测一次 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 5 废水 DW001 养殖废水排放口 总磷（以P计） 总磷（以P计） 手工 瞬时采样 至少3个瞬时样 每年枯水期监测一次 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 5 废水 DW001 养殖废水排放口 总氮（以N计） 总氮（以N计） 手工 瞬时采样 至少3个瞬时样 每年枯水期监测一次 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |

注：⑴指气量、水量、温度、含氧量等项目。

⑵指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。

⑶指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

⑷指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

⑸根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

### 监测质量保证与质量控制要求:

保证监测结果正确、可靠

### 监测数据记录、整理、存档要求:

根据生产特点和污染物排放特点，按照排污口或者无组织排放源进行记录

### 环境管理台账记录

表11.7-22 环境管理台账信息表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 基本信息 排污单位名称、注册地址、行业类别、生产经营场所地址，组织机构代码、社会统一信用代码、法定代表人、技术负责人、生产工艺、产品名称、生产规模、环保投资情况、环评及批复情况、竣工环保验收情况、排污许可证编号等 每年一次，发生变更记录时记录一次 纸质台账 档案保存时间不低于三年 2 监测记录信息 手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法和监测频次、监测仪器及型号、采样方法等 按监测频次记录 电子台账+纸质台账 档案保存时间不低于三年 3 其他环境管理信息 1、污染治理设施故障期间：记录污染治理设施故障设施、故障原因、故障期间污染物排放浓度及应对措施。2、特殊时段：记录重污染天气对应时间、重大活动保障期间等特殊时段管理要求、执行情况等。3、非正常工况：记录开炉、设备检修等非正常工况。 特殊时段与正常工况要求一次，非正常工况：每工况期记录一次。 电子台账+纸质台账 档案保存时间不低于三年 4 生产设施运行管理信息 1、生产设施（设备）名称；2.编码；3、生产设施型号；4、主要生产（设备）规格参数（参数名称、设计值、单位）；5、设计生产能力（生产能力、单位）；6、运行状态（开始时间、结束时间、是否正常）；7、生产负荷；8、产品产量（中间产品、单位、种产品、单位）；9、原材料（名称、种类。用量、单位、是否有毒、有毒占比、来源地） 1次/班 电子台账+纸质台账 档案保存时间不低于三年 5 污染防治设施运行管理信息 环保设施的运行、污染物排放情况、药剂添加情况 1次/班 电子台账+纸质台账 档案保存时间不低于三年 |

# 结论与建议

## 结论

### 项目概况

海大集团积极响应国家大力发展养殖业的号召，并结合企业自身情况，都匀市益豚生态农业有限公司拟在都匀市平浪镇罗雍村老坡寨投资建设贵州省都匀市广州益豚生猪生态环保养殖建设项目（变更），项目经都匀市发展和改革局完成备案，项目已经完成投运并进行建设，都匀市农业局、国土局、环保局和林业局同意其选址及办理前期用地手续。根据《黔南州生态环境局都匀分局关于对贵州省都匀市广州益豚生猪生态环保养殖项目（变更）环境影响报告书的批复》，项目生产废水全部用于周边林地消纳及农灌，不外排。现企业根据项目地实际情况及生产需要，对接黔南州生态环境局，将生产废水处理达标后外排进桐水河。

### 工程主要建设内容

拟建项目建成后形成年出栏猪14.5万头商品仔猪，年存栏猪7822头（其中基础母猪5500头、后备母猪398头、种公猪74头、后备公猪12头、哺育仔猪8384头、保育仔猪805头）。厂区总占地面积814亩（542938m2），建筑占地总面积50418m2。主要由猪舍、办公生活区、污水处理系统等组成。

建设工期：2021年1月~2022年2月。

建设项目总投资13000万元，其中环保投资1245.0万元， 占总投资的9.58%。

### 平面布置合理性

生活办公区布置在场地西部，不处于场区常年主导风向的下风向，可降低猪舍恶臭气体对场区内生活办公区的影响；生产区布置在场区中部及东部，猪舍与围墙的最小距离均在100m以上，最大限度的远离周边居民点；污水处理设施位于场区东部地势较低处，有利于污水的收集并减少土建工程的开挖。有机肥处理区位于场区东部，远离场区内的主要生产设施（100m以上），满足卫生防疫要求；有机肥处理区与桐水河的最近距离在800m以上（汇水距离），远离地表水体，远离断裂带，避免对水体的污染影响，且不位于项目生活区及周边居民点常年主导风向的上风向，有机肥处理区恶臭气体采取集中收集后处置的措施，可有效降低对周边居民点的影响。

总体而言，养殖场的平面布置充分考虑了养殖、运输的需要，同时也兼顾了减轻猪舍对周边环境影响的需要，总体布局基本合理、可行。

### 防护距离

经采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的计算方法计算，该项目无组织排放源排放的无组织排放废气的卫生防护距离为50m，根据（GB/T 13201-91）的规定（卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过 100m但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。因此， NH3提级后卫生防护距离为50m，H2S提级后卫生防护距离为50m。当无组织排放多种有害气体的Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。因此，本项目的卫生防护距离确定为100m。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001 ）中的选址要求——“新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3．1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。”，本环评将卫生防护距离设置为500m。

根据以上分析，需以猪舍、有机肥处理区、污水处理站为边界设置500m卫生防护距离。根据现场勘查，卫生防护距离范围内无居民点、学校、医院等敏感点，远期规划不建设学校、医院、居民住宅等相关环境敏感点，因此，卫生防护距离可以保证。

### 项目区环境质量现状

（1）地表水环境：本次评价在老山河上设置5个监测断面，根据监测报告及评价结果显示，所有 断面所有监测因子除TN超标外均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。超标原因：区域总氮本底值较高。

（2）地下水环境：区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。D1、D2监测点位的所有地下水水质监测因子除总大肠菌群外均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。超标原因：①本区域内原有畜禽养殖场对地下水造成污染；②本区域内过度施用氮肥。

（3）声环境：区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。根据本次声环境现状监测结果：各居民点昼夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。

（4）环境空气：根据本次现状监测结果：采样点PM10、Pm2.5日平均浓度和SO2、NO2小时浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；H2S、NH3的最高容许浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值，表明目前本区域环境空气质量现状尚好，具有一定的环境容量。

### 施工期环境影响及污染防治措施

（1）大气环境

施工期大气环境影响主要来自施工场地的扬尘，交通扬尘和汽车尾气等。建筑材料堆放中采取减少露天堆放、减少裸露地面、保证堆场表面和裸露地面一定的含水率。对于来自于汽车在含尘路面行驶产生的扬尘，采取限速行驶、每天洒水4～5次，可有效减少汽车扬尘。

（2）水环境

①施工场地内不设置施工生活营地，施工人员使用旱厕，施工期生活污水（洗手、洗脸废水）经沉淀池处理后回用于场地防尘洒水。施工场地周围目前还有大量农田，旱厕粪便定期打捞用作农肥，对水环境影响较小。

②对于混凝土输送泵等冲洗水经沉淀处理后全部回用于施工，不外排。

③针对运输车辆冲洗废水，环评要求在场地出口处设置清洗平台和沉淀设施，车辆（轮胎）清洗废水经沉淀后循环利用，不外排。

（3）声环境

施工期噪声主要来自于施工机械运行，昼间施工影响较小，夜间施工对周围环境产生一定影响。为了不产生噪声扰民，应采取以下治理措施：选用低噪声施工设备，降低声源的噪声源强；采用局部吸声、隔声降噪技术；在施工过程中，强噪声源应尽量设置在远离敏感点（住宅）的地方；加强管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，特别是在晚上22：00时~次日6：00时，禁止使用强噪声设备；施工单位应及早同当地居民协调，征得当地居民理解。

（4）施工固废

施工期产生的弃土石方全部为表土，表土集中运往都匀市国土部门指定地点堆存。施工人员生活垃圾应设置专门的垃圾收集点，并采取密闭措施，定期交环卫部门统一运至都匀市生活垃圾填埋场。此外，装修产生油漆、涂料容器等固体废物，属危险废物，集中收集，交给有危险废物处理资质的单位处置。

（5）生态环境

施工期对生态影响体现在对植被、土壤、景观的影响和水土流失。

对植被影响主要表现为占地、施工对植被破坏。主要施工区植被为林地、旱地，生物量损失不大。施工结束后积极覆土回填，加强绿化，可在一定程度上缓减植被损失的影响。

施工中的占地和植被破坏，使部分土地直接裸露于地表，在雨季时会加重水土流失。另外，工程建设期土石方的开挖、地表的裸露，将扰动表土结构，土壤抗蚀能力减弱，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量。此外，进场公路的修建、新边坡的失稳、局部地带的塌方滑坡等，都将加重水土的流失。施工期对植被和土壤的破坏，在一定程度上造成对视觉景观的影响，建筑材料的堆放从宏观上与周围环境不协调，造成视觉污染。

为此，施工期应减少占地和扰动，避免高填深埋，最大限度的减少临时用地；尽可能通过集中堆存等方式保护开挖产生的表层熟化土壤，待施工结束后，将其作为绿化和植被恢复用土；采取行之有效的水土流失防治措施，减少土石方开挖和废弃土石渣的堆放，防止废弃渣土乱堆乱放；合理安排施工时序，减少疏松地面的裸露时间，尽量避开雨季施工；施工结束后进行植被恢复，做到水土流失治理与景观保护相互统一，通过绿化美化建设，美化项目区环境，使景观得到优化，环境得到改善。

### 营运期环境影响预测及污染防治措施

一、大气环境

本项目恶臭气体主要来源于猪舍、粪便处理区、污水处理站等。通过采取合理设计、加强管理、及时清粪、清洗猪舍、猪饲料中添加EM制剂等措施减少恶臭气体的产生，在采取措施后，场界NH3、H2S浓度均能满足DB52/864－2013《贵州省环境污染物排放标准》表4中无组织排放监控浓度标准限值要求，对大气环境及周边敏感点均影响较小；病死猪采用无害化降解处理机处理，处理残渣用于制作有机肥料；臭气排放浓度满足GB18596－2001《畜禽养殖业污染物排放标准》排放要求，其余恶臭污染物满足GB14554－93《恶臭污染物排放标准》中恶臭污染物厂界二级标准要求；粪便处理区高温生物发酵罐自带冷凝除臭净化系统，项目臭气经自带冷凝除臭净化系统净化处理后，以无组织排放形式，GB16297－1996排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》无组织排放限值。

二、地表水环境

项目产生的污水主要来自于猪舍冲洗废水、猪尿、生活污水、有机肥处理区渗滤液、降解机冷凝水、少量的医疗废水等，废水最大日产生量为160.64m3。污、废水全部经污水收集系统排入自建污水处理站处理。其中，生活污水进入污水处理站前先经隔油池+化粪池处理；猪舍内收集的废水先进行固液分离处理，产生的固体粪渣运至有机肥处理区；废水进入污水处理站处理的污水处理单元。场区污水处理站处理规模为200m3/d，处理工艺为：“水解酸化池+一级AmOn+二级AO+MBR+絮凝沉淀”工艺。污水经处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表 4“集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量”的标准评价、废水排放标准总磷执行GB18596－2001《畜禽养殖业污染物排放标准》表5标准，其他指标执行GB8978－1996《污水综合排放标准》一级标准后，通过自建得约500米管道自流至桐水河。

三、地下水

营运期地下水环境的影响主要为各污水池、污水收集管道、有机肥处理区等渗漏对地下水造成污染影响，环评要求按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”的原则采取地下水污染防治措施，采取措施后污染物渗漏量小，对地下水的污染影响较小。

四、声环境

本项目工程内容为猪养殖，场区内无屠宰工序，生产过程中无大的噪声源强。本项目营运期产生噪声源主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇以及污水处理站鼓风机、水泵、出入场区车辆产生的噪声等。群居猪特别是猪仔经常发出较尖锐的叫声，但随机性较大，一般噪声在60~90dB(A)左右；主要产噪设备为污水泵类、各类鼓风机、排风扇等，经厂房隔声后，四周场界昼夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区排放限值，对声环境影响较小。

五、固体废物

①生产固废包括猪粪、沼渣、污泥和饲料残渣等，猪粪、沼渣、污泥和饲料残渣运至厂区有机肥处理区处理后的成品，免费赠予交由平浪镇作为生物肥使用，平浪镇农业耕种区同本项目运输距离较短，需求量大于本项目产生的生物肥量，因此本项目高温好氧发酵处理后的粪便对环境无影响，可实现综合利用。

②危险废物主要为病死猪、胎盘及少量医疗固废，病死猪、胎盘等经项目无害化降解处理机处理后运至有机肥处理区处理；废弃消毒液、废弃疫苗瓶、少量针头、针管及棉纱等医疗固废设置医疗暂存间交由有资质的单位处置。

③员工生活垃圾，设置生活垃圾收集点后，定期清运至都匀市生活垃圾填埋场处理。

### 环境风险

项目运营期间主要环境风险物质为猪舍、粪便处理区和污水处理站挥发出的含硫化氢(H2S)和氨气(NH3)是有刺激性臭味、有毒气体，沼气的甲烷、柴油等。项目需严格执行评价中提出加强厂区环境绿化及恶臭污染防治措施，做好厂区沼气泄露风险事故防范措施，将可能发生的环境风险可控制在较低水平内。

### 公众参与

公众参与采取由都匀市益豚生态农业有限公司发布建设环评的有关信息。报告书编制阶段公众参与调查主要通过现场张贴、公示及网上公示等方式进行；征求意见稿阶段主要通过现场公示、网上公示、报纸公示等方式进行。在公示期内未收到反对本项目建设的意见。都匀市益豚生态农业有限公司承诺对《贵州省都匀市广州益豚生猪生态环保养殖建设项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果。

### 环境经济损益分析

本项目环保投资为1245.0万元，占总投资的9.58%。建设单位应严格执行项目建设“三同时”制度，将营运期环保设施与工程项目同时设计、同时施工、同时投入使用，使项目建成后确保环境、社会、经济协调发展，“三效益”达到统一。

### 政策、规划符合性及场址合理性性分析

根据国务院颁发的《促进产业结构调整暂行规定》第四条中“大力发展畜业，提高规模化、集约化、标准化水平；发展高效生态养殖业”的相关要求。本项目为标准化、无公害生态猪养殖项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”范围，项目建设符合国家产业政策。

本项目区域内无“禁养区”、“限养区”。用地属性合理。本项目选址区非饮用水水源保护区、重点生态功能区和重要水体、自然与人文景观保护区、居民集中区、文化教育科研区、医疗区、工业区等人口集中地区，符合相关要求，且符合“三线一单”控制要求。

该项目地处农村地区，有原有乡村公路进入项目区域，交通较为便利；本项目拟抽取厂区外地下水作为生产用水；且都匀市农业局、都匀市国土资源局、都匀市环境保护局、都匀市林业局已同意该项目的拟选址。另外，项目拟选址不在《畜禽养殖业污染防治条例》禁止建设区域内，不在《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）禁止建设区域内；项目所在地属于低山丘陵地带，地貌类型较为单一，地形起伏相对较小，地质构造简单，基底岩性单一，处于地震基本烈度Ⅳ度区域，场区稳定性较好；项目拟选址不在都匀市禁养区范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区，项目所在区域无需特殊保护的珍稀野生动植物分布；项目所在地常年主导风向为N向，次主导风向不明显，项目产生的恶臭气体将对下风向的居民点产生一定的影响，项目卫生防护距离范围内无居民点。在认真落实各项污染防治措施后，可减小对下风向居民点的影响；项目占地主要为有林地、草地、旱地，不涉及基本农田，不涉及拆迁安置居民住户；项目所在地属于农村地区，项目周边环境敏感目标主要为居民点，无医院、学校等环境敏感目标，项目施工、营运过程中产生的各项污染物在采取有效的减缓、治理或处置措施后，可减小对环境的影响。

项目污水处理站东北侧300m为桐水河。根据《省人民政府关于贵州省水功能区划有关问题的批复》（黔府函〔2015〕30号），项目区老山河未划功能区划，水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

### 环境管理与监测计划

本项目将按相关要求建立健全企业环境管理制度，加强施工期和营运期环境管理，并定期进行环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处。

### 入河排污口设置

⑴本项目排污口类型为新建混合排污口，排放方式为连续排放，入河方式为通过长度为500m排污管道自流排入桐水河，排污口位置不在饮用水源保护区内。项目污废水COD和氨氮的排放符合水功能区限排总量要求。

⑵桐水河不属于要求削减排污总量的水域，现状水质满足GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类要求。本项目入河排污口排污前采取的污水处理措施是可行的，项目排污不会对受纳水体，桐水河产生明显影响。

⑶本项目入河排污口的设置不会对水功能区(水域)水质和水生态保护造成明显影响。

⑷本项目入河排污口的设置符合《入河排污口监督管理办法》和SL532－2011《入河排污口管理技术导则》要求，也符合水域管理和“三线一单”要求，入河排污口设置对第三者权益造成影响小，入河排污口位置和采用管道排放方式可行。

排污许可申请论证表明：

⑴根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目需要申请取得排污许可证。

⑵本项目场区无有组织大气污染物排放，根据臭气达到GB18596－2001《畜禽养殖业污染物排放标准》限值，NH3和H2S满足DB52/864－2013《贵州省环境污染物排放标准》限值，本项目使用沼气锅炉，NOX、SO2和颗粒物满足GB13271－2014《锅炉大气污染物排放标准》表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值。本次建设项目申请总量为：SO2年许可排放量为0.051×12-3t/a，NOx年许可排放量1.7228×12-3t/a。

⑶场区污废水总排口为主要排放化学需氧量为2.27t/a、氨氮0.340t/a。

环评结论

都匀市益豚生态农业有限公司平浪镇罗雍村猪场项目建设符合国家产业政策，选址符合都匀市发展规划，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区和文物古迹等环境敏感区。建设单位只要严格遵守“三同时”管理制度，加强生产管理和环境管理，防止污染事故的发生，严格按有关法律法规及本评价所提出的要求落实污染防治措施，项目建设所产生的负面影响是可以得到有效控制。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

## 建议与要求

（1）增强职工环境意识，制订环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行。

（2）建议企业调配猪饲料的营养成分组成，从源头上减少污染物的排放。

（3）项目养殖场场区、猪舍、器械等消毒应采用无毒低毒的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法）。

（4）建立健全严格的防疫制度和先进的卫生设施，以确保安全生产。

（5）建议企业在养殖场的周围构筑防护林，防止恶臭气味散播到更远的范围，同时能有效地减少猪场灰尘及细菌含量。

（6）企业应做好养殖场猪病预防及猪瘟防治措施，养殖基地需建设围墙、防疫沟及绿化隔离带。

（7）厂区应严格做好地下水污染防治措施，避免对地下水造成污染，一旦其水质遭到污染，影响居民用水，环评要求建设单位负责解决此居民用水问题。

（8）项目区应加强项目区的猪粪处置，严禁猪粪随意丢弃，在未完成相应的固废处置措施的情况下，项目区严禁投产运营。

（9）落实沼气综合利用措施。

# Text boxes

评价范围

项目位置

摆省居民点

老坡寨居民点

拉布绕居民点